# 工业机器人在工业生产中的应用探讨论文_李长生

佛山隆深机器人有限公司 528311

摘要：工业机器人是可以自己执行工作的机器，是依靠自身的动力与自身的控制能力来完成各种功能的一种机械装置。它既可以按照人们的指挥来完成工作，也可以按照事先编好的程序进行工作，现代社会的工业机器人还能依据人工的智能技术制定的纲领行动。本篇文章主要内容是就工业机器人在工业生产中的应用进行探讨。

关键词：工业机器人；工业生产；应用；探讨

最早应用工业机器人的行业应为汽车制造行业，机器人常用于焊接、喷漆以及搬运等工作。工业机器人的加入有效的增大了人们的手和足以及大脑的功能，工业机器人可以替代人们完成危险的工作以及一些复杂单调的重复劳动，有效的提高了工业生产的效率，同时也提高了产品的质量。实现工业自动化需要工业机器人与数控加工中心等各方面的相互配合。

一.工业机器人的简介

到今天机器人的历史也算不上长，1959年美国的英格伯格与德沃尔两位科学家联合制造出了世界上第一台工业类机器人，自那时起，机器人的历史才真正的拉开帷幕。

工业机器人一般由主体、驱动系统以及控制系统三个主要部分组成。机器人的主体为机座和执行机构组成，并且包括腕部以及手部等部位。大部分的工业机器人都有三个以上六个以下的运动自由度。然而驱动系统则是使执行的机构实行相应的动作，控制系统则是依据输入的程序来发号施令，并进行有效的控制。

二.工业机器人的主要应用

1.有一些安全因素很不稳定且不适宜由人去做的作业工作以及一些危险的工作军事领域或核工业领域等危及人类生命安全的工作用工业机器人去担任是最合适不过的。例如在核工厂的设备维修及检验类机器人，核工业上的沸腾水式反应堆燃料的自动交换机。

2、一些对于人类来说是力不能及的特殊作业场合以及深海探秘、极限作业火山探险和空间的探索等极限领域，只有机器人才能够进行危险作业。又如用于海底打捞和采矿的遥控类海洋作业机器人，在航天飞机上用于回收卫星的操作臂类的机器人。

3、早期的自动化生产领域的工业机器人主要用于机床的上、下料，喷漆和点焊等生产作业上。用途最多的是制造工业包括汽车制造、电机制造、通用机械制造、塑料成型以及金属加工等工业的制造。伴随着柔性自动化的普及，机器人在自动化生产这个领域扮演着更为主要的角色。下文主要是针对工业类机器人在自动化的生产领域的普遍应用进行简单分析介绍。

三、简单介绍各类工业机器人

1、焊接机器人

焊接类的点焊机器人首先应用在汽车的点焊工作上，其次它还广泛应用于车体薄板件的焊接工作上。一台汽车车体的装焊工作一般需要3000~4000个焊接点才能完成，其中大约百分之六十都是由点焊机器人完成作业的，在某些大批量的汽车生产线上工作的点焊工业机器人数量甚至达到150多台。点焊机器人其主要性能要求是：工件空间大，安装面积小；定位精确度高，用以确保焊接的质量；能够快速完成小间距的多点定位；示范教学简单节省工时；持重量大，可以方便携带内装变压器的焊接钳。

2、喷漆机器人

这类机器人在家电产品、各种塑料制品以及汽车车体的工作作业中得到了广泛应用。喷漆机器人在动作要求和使用环境上有着如下的特点：

（1）工作环境的空气中含有容易爆炸的喷漆剂蒸汽

（2）大多数被喷漆的部件都行搭载在传送带上，进行边喷漆边移动的工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）延轨道的高速运动其途径的各个点都为作业点

3、弧焊机器人

应用于焊接类的金属连续结合焊缝工艺，其中大多数都可以完成融化电极、自动送丝以及气体保护下进行的焊接工作。这类机器人的应用范围非常广，除了汽车行业以外在金属结构和通用机械等诸多行业中都有涉及。弧焊机器人应该是包含各类焊接附属装置在内的焊接类系统，而不单单仅是一台用以规划的速率和姿态携带焊枪移动的单一机器。

弧焊机器人的主要性能要求：在弧焊工作中我们要求焊枪要跟随工件的焊道运动并且不断的对其进行金属的填充以形成焊道。对此运动过程中的轨迹与速度的稳定性是两项十分重要的指标，在一般的情况下焊接的速度大约为5～50毫米每秒，轨迹的精度大约为0.2～0.5毫米。因为焊枪的姿态对于焊缝的连接质量也有相应的影响，所以我们希望在能跟随焊道的同时将焊枪的姿态可调范围尽量增大。

4、搬运机器人

伴随着计算机集成的制造技术、物流技术以及自动仓储技术的逐渐发展，搬运机器人在现代制造业方面的应用也越来也频繁。这类的机器人能用于加工零件，装卸物料等工作，也可用于零件的运输，或者用于把一个加工完成的零件取下再安装到另一个机床上。

5、装配机器人

装配在现代社会工业生产中占据着非常重要的地位。根据有关资料显示，生产劳动量的百分之五十到百分之六十都被装配劳动量占据着，甚至在某些场合占据着更高的比例。例如，在电子器件厂的芯片装配等生产中，装配劳动量甚至占据着生产劳动量的百分之七十到百分之八十。因此，机器人对于完成自动化装配作业是非常重要的。

6.机器人柔性装配系统

1980年前后机器人才正式进入装配作业领域，早期刚刚被用于生产线上的机器人大部分都被安排在手工作业的工序中，然后在这之后很快的就出现了以机器人为主要工作承担者的装配生产线。自从有了装配机器人，装配生产自动化的进展速度也大大加快。装配机器人组建的柔性自动装配系统可以自动装配各种型号的以及不同复杂程度的产品，例如，电机以及水泵等，适合于中小型批量生产的装配。

机器人的柔性装配系统几乎都是以机器人为中心形成的，而且有许多的周边设备，例如零件的供给设备、夹具以及工件的输送装置等于中心机器人配合，除此之外还常常备有可换手等。如果组成的零件种类太多，就会使整个系统过于复杂，效率也会有所降低，这显然是非常不可取的。在机器人的柔性装配系统中，机器人的数目可以依据产品的产量进行选定，而其他的零件以及周边设备则依据零件的作业和作业的种类选定。

四.现如今我国机器人发展现状及发展趋势

随着社会的不断发展以及市场及政策的鼓励与带动下，近年来我国的工业机器人应用的区域越来越广，生产机器人的企业也将自身的能力不断提升，许多国内外制造工业机器人的企业也逐渐的推出了人机协作型机器人产品，人机协作机器人可以更好地符合工业生产要求机器人具备的柔性化和感知能力等方面的要求。一方面人机协作的机器人柔性化更强，相比传统机器人体型大，移动范围大等特点更加有优势，协作型这类机器人具有体型小、做工精细等特点，可以很好地满足未来工业生产对工业机器人的需要和要求；而且另一方面，人机协作机器人提高了它们的感知能力，能够通过训练来学会执行各种类型的任务，并且可以对它们的程序进行编程，为以后可以开拓出新的领域打下基础。

五、结束语

工业机器人是以电子、电子计算机等各类领域的技术组合为基础，形成的一种系统的高新技术，换一种说法，这也是一门技术、知识较为密集的多学科的综合化新兴技术。伴随着与其有关的学科技术类发展，工业机器人这项技术也会在现代化社会得到迅速的发展及提高。

参考文献：

[1] 朱集锦，徐诚，宁建强.关于一种新型工业机器人各轴的连接点设计[J].信息记录材料.2016（03）

[2] 卢振利，孙凯翔，葛晨斌，许仙珍，单长考，刘叔军，李斌.应用工业机器人的劳动密集型企业典型生产线的设计[J].高技术通讯.2015（Z1）

[3] 罗逸浩，张海燕.基于多色集合理论的模块化工业机器人组合建模研究[J].机电工程技术.2016（04）

[4] 龙凯，李刚成.工业机器人交流伺服驱动系统设计[J].山东工业技术.2016（11）

[5] 王雪洁，张良安，肖旺群.6自由度工业机器人造型设计[J].机械设计.2016（05）

论文作者:李长生

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56131adad2830870267c9084.html