# 矿业新形势下选矿自动化技术应用及建议论文_赵以波

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿 山东莱州 261442

摘要：随着我国经济发展和人力成本的增加，资源变得稀缺，以及市场竞争加剧，选矿成本也逐年增加。为降低成本，选矿自动化技术和新设备越来越受到重视和发展。选矿自动化即利用现代化信息检测技术，对选矿各作业流程进行自动化管控的过程。选矿自动化技术起步于２０个世纪４０年代，至今已取得巨大的发展和提高。它促进了选矿技术的快速发展，克服了传统选矿技术基本靠工人经验造成的不可避免的浪费和损耗，稳定了药剂添加量，使生产指标更加精确，同时降低劳动强度，节能降耗，优点明显。一般而言，原矿的性质越稳定，选矿流程就越平稳，越容易实现自动化技术的应用。

关键词：矿业；新形势；选矿自动化技术；应用

1选矿自动化技术应用的重要性

选矿自动化技术在矿业中的应用还处于发展阶段，但这对于我国矿产资源开发和利用所带来的促进作用是不可忽视的。总的来说选矿自动化技术的应用有这几方面的优势：第一，保证选矿质量、提高生产效率；第二，降低人工成本、优化操作流程；第三，降低选矿损耗，保证经济效益目标的实现。选矿自动化技术的应用能够提高采矿效率和采矿质量，降低过程中的损耗，有助于社会经济水平的提高。

2选矿自动化技术的应用现状

选矿厂工艺环节通常包括破碎作业、磨矿分级作业、选别作业，最终产品为精矿和尾矿。目前，常见的选矿自动化技术主要应用以下几个环节。（１）破碎作业系统的自动化控制。破碎设备为矿山最主要的设备之一，近年来，很多设备厂商已经增加或改进了破碎设备的自动化配置系统，实现通过电脑监控来控制破碎作业的稳定和流畅，达到了髙效节能效果。其原理即在破碎设备及传送系统上安置了控制、检测及监控等仪器，实现自动控制和调节破碎尺寸，自动调节给矿量大小，以及自动监测设备运行状态参数等。目前在大型新建选厂均有应用，如金堆城钼业公司新建的万吨选厂所使用的高压辊磨机，操作人员在集控室内即可完成对设备的调试及运行工作，大大节约了人力投人，提髙了产能，优化了工作环境。（２）磨矿分级作业系统的自动化控制。磨矿分级是选矿中最为关键的环节，磨矿作业系统参数稳定，才能保证磨矿产品的合格稳定，才能使后续选别作业获得理想的选别指标。因此，磨矿环节的自动化精确控制尤为重要。选矿厂通过控制磨机的转速、给矿量、加人钢球量、补加水量等来调节球磨机磨矿浓度、分级机溢流浓度和细度，获得合格的选别细度。

3选矿自动化技术的发展分析

我国对于采矿技术的应用早在20世纪40年代就有所体现，一些企业逐渐发现自动化技术的优势，并将其应用于选矿技术当中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆20世纪50年代下，自动化控制技术越发成熟，得到了更深一步的研究和应用，但是当时的技术水平主要以模拟仪表的控制技术为主，在实际的应用中存在很多不稳定因素。以上两个阶段虽然自动化技术的应用并没有太多体现，但是这为后来自动化技术在选矿中的应用埋下了基础，20世纪60年代，新一代的自动化检测仪器诞生，选矿自动化技术水平得到很大提升。在应用与优化创新下20世纪70年代，自动化检测技术受到矿业人士的高度重视，其应用范围也越发广泛。当前，我国计算机技术、网络技术、信息技术、控制技术都有了很大进步，选矿自动化面临广阔的发展空间，相信在未来的发展中，选矿自动化技术将会朝着集成化、智能化、自动化的方向不断进步，为我国采矿产业提供更好的技术支持。

4当前选矿自动化技术的应用

4.1破碎自动控制

选矿作业中首先第一步就是进行破碎操作，破碎工序主要为后边的作业提供有力的物料支持。诸多分析表明，破碎过程中所产生的能源消耗极大、能量转换效率低，这不利于矿业的可持续发展。将自动化控制应用到破碎系统中可以提高破碎的效率，降低过程中产生的低能耗问题，实现更高的经济效益。破碎自动化控制应用中主要有两方面的重点内容：第一，在矿料破碎过程中对粗、中、细碎不同要求负荷配置进行优化。第二，对碎矿与磨矿之间负荷配置进行优化，破碎完成后需要进行磨矿操作，控制碎矿粒度能够为磨矿提供最佳的入磨矿石原料，有效降低磨矿损耗。破碎机在运转中不可避免的会出现一些故障问题：比如：皮带跑偏、打滑等，破碎自动化控制能够对设备进行连锁保护，提高破碎设备的稳定性，真正实现了无人破碎，从而为后续作业提供支持。

4.2磨矿分级自动化控制

磨矿分级可以说是选矿技术中最为关键的一个环节，只有保证磨矿作业参数的科学合理，才能实现磨矿产品的质量要求，以此为基础为后面的浮选提供准确的选别指标参考。从工艺分析来看，磨矿分级属于非线性的一个过程，作业参数的耦合性比较高，如果简单的依靠输入、输出PID控制回路难以实现应有的效果。对于这一问题，当前的磨矿分级自动化控制系统增加了模糊控制器，实现对参数的协调控制。对磨矿分级作业参数实现自动化检测，方便工作人员及时发现故障问题并进行处理，避免了传统工艺中欠磨、过磨等质量问题的存在，在很大程度上提高选矿厂生产力水平。

4.3浮选作业自动化控制

浮选过程是选矿工作的最后一部，严格按照前面的磨矿指标进行浮选分析，传统的浮选操作主要由工作人员根据自身经验进行药剂加入量的控制，往往在滴漏或者最终指标出来后才进行相应的调整。自动化技术在浮选加药控制中的应用，能够保证加药过程的顺利进行，避免人工操作所造成的不利影响。在具体的应用中，浮选自动加药控制系统能够实现远距离的定量、定时加药，通过现代化程序控制设定对加药机进行调节，保证给药过程的准确、有效。自动化技术不仅可以提高浮选作业的稳定性，还可以保证矿物回收率的提高。当前我国采用较多的槽液位控制主要是间接测量，根据实际需要也有时候会采用超声波测量。

5选矿自动化的应用建议

目前我国选矿自动化技术还存在很多不足，随着科学技术的快速发展，市场竞争环境日益激烈，选矿自动化的应用也应该朝着现代化方向发展，其主要体现在以下几方面：首先，智能化、集成化、网络化的不断发展，选矿厂自动化技术的应用实现了传统独立管理监督向网络化管理的，实现对整个选矿过程的监控。其次，面对当前选矿高消耗问题，选矿工艺节能设备与自动化技术需要建立有效的结合，在成本、环保、效率等方面达成统一的生产目标，将自动化技术与新工艺、新设备、新技术相结合，从而推动矿业生产的健康发展。另外，选矿厂的位置经常处于偏僻的地方，如果设备出现问题，很难在第一时间由设备技术人员上门维护，这无疑对选矿工作造成很大影响。介于此，设备厂家应该建立远程监控系统，时刻监控设备运行状态，结合具体情况对选矿厂技术人员加以指导，在最短的时间内解决故障带来的困扰，从而提高选矿效率与质量。

6结论

总而言之，矿业对于我国经济的发展是不可缺少的一部分，新形势下选矿自动化技术的应用，为我国矿产资源的开发利用提供了诸多的便利条件，自动化技术在很大成都上降低了企业的生产成本，转变人工选矿存在的不足，为选矿生产指标的落实和生产效率的提高奠定了稳定基础保障，是现代化矿业企业经济效益得以实现的必经之路。

参考文献：

[1]李永芬.浅析国内选矿自动化技术应用及进展[J].世界有色金属,2017(14):30-31.

[2]孙晓程.浅谈选矿自动化的发展[J].山东工业技术,2017(24):49.

[3]李国贺.选矿自动化技术在山东黄金昌邑矿业的应用[J].数字技术与应用,2017(01):104.

[4]孙云东,杨金艳.国内选矿自动化技术应用及进展[J].黄金,2017,31(04):35-38.

作者简介：

赵以波（1987年2月），性别:男，籍贯：山东省招远市张星镇抬头赵家，学历:本科，职称:助理工程师，研究方向:测控技术与仪器。

论文作者:赵以波

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/561ac964d2c547cf370c025d.html