# 浅谈建筑施工中屋面防水处理方法论文_白立鹏

河北科工建筑工程集团有限公司 河北石家庄 050000

摘要：建筑屋面防水施工在近年来逐渐受到建筑行业的广泛关注，因而需要从屋面防水施工技术优化控制出发，确保屋面具有较高的防渗效果。具体应从设计方面、材料方面以及技术方面加以控制，实现全方位的屋面防水施工效果把控方案。

关键词：建筑工程；屋面防水；影响因素；处理方法

引言

屋面防水技术在建筑工程中发挥着非常重要的作用，通过良好的防水技术应用能够提升建筑物整体防水效果，实现居住质量的提升。但是，由于当前的屋面防水施工中存在非常多的问题，因此施工单位必须引起高度重视，根据具体的施工情况，制定良好的屋面防水施工计划。在施工完成之后，需要专业的技术人员做好防水施工的维护和保养，一旦发现存在渗漏现象需要及时修补，保障居民的正常生活。

1建筑工程中的屋面防水施工价值

住户生活质量与建筑的防水性能息息相关，因此，建筑工程的屋面防水性能尤为重要。从众多资料以及工程实践中可以得知，建筑工程屋面漏水的危害主要包括安全隐患以及经济损失。人们的生命安全会受到建筑工程屋面漏水的影响，特别是在角落、阳台等部位。另外，防水工程需要在建筑屋面的漏水处重新开设，此时造价极高，是以往防水工程的6～8倍，且施工单位与住户之间会产生较多的纠纷。与此同时，积水问题若长期出现在建筑之中，会出现腐蚀建筑钢筋现象，使得住户的人身安全受到威胁。

2影响建筑屋面防水施工质量的问题及其因素

2.1材料质量问题

要想确保建筑屋面防水工程的施工质量，就需要对相关的施工材料进行质量控制。可以说，材料质量对防水工程的施工质量具有决定性影响。当前随着建筑业的迅速发展，很多企业不断强化施工质量控制，也强化了对屋面防水工程的整体控制。但是由于目前针对建筑屋面防水工程的建设材料尚没有统一的标准，导致不同企业生产的施工材料在很多方面存在一定差异，加上部分企业为了节省成本，往往在采购材料的过程中选用那些比较便宜的材料，这种材料的质量和使用效果得不到保证，最终对建筑屋面防水工程的整体施工质量会产生严重影响。部分情况下某些企业甚至选用劣质材料，这种行为无疑将对整体施工质量产生严重影响，使得建筑在后续使用过程中很容易出现各种漏水问题。

2.2建筑屋面防水工程设计与施工方案不科学

建筑屋面防水工程在施工前，需要结合建筑实际情况和当地特有的自然气候条件进行科学设计并搭配合理的施工方案，如果存在不科学的地方，就会导致防水质量难以达到预期效果，使得建筑在后续使用过程中容易出现漏水问题。在具体施工建设过程中，由于设计与施工方案不科学或者与实际情况存在差异导致的问题层出不穷，部分情况下还需要进行二次施工，这种情况是参建单位中任何一方都不愿面对的结果。另一方面，在设计建筑屋面防水工程的同时，还需要积极做好排水工程的设计和施工，如果不能将雨水及时有效排出，很容易导致屋面积水，不利于达到防排结合最佳状态下的效果。

2.3防水工程的施工管理问题

在建筑屋面防水工程的施工过程中，如果未能得到科学有效的管理，也会对整体施工质量产生严重影响，导致防水效果达不到相关标准或者存在严重漏洞，影响到建筑整体使用效果。在实际施工过程中，建筑屋面防水工程的管理容易出现的问题包括施工标准控制不严，施工细节关注不足，对具体环节和细部节点做法的施工管理不到位，导致施工质量难以达到预期标准或者要求，进而影响到防水工程的整体施工效果，不利于实现良好的防水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑工程屋面防水施工技术

3.1混凝土防水施工的预防策略

为了能够有效解决建筑施工中屋面渗漏的问题，必须加强防水设计。首先，确保全体设计人员都能够深刻意识到建筑防水设计的重要作用。其次，提高防水设计的整体水平，加强对设计人员的培训，确保设计人员能够正确运用市场上所有的防水材料，根据防水材料的基础物理性能指标等进行分析，根据不同的工程选用不同的防水设计方案。再次，防水设计离不开高水平的设计知识，要定期对防水设计培训。最后，政府部门应该加强把关，对最后施工图纸进行严格审核管理。

3.2屋面防水施工技术

在屋面防水施工过程中，分隔缝必须在屋面的支承端设置，包括转折处、防水层、交接处，保证与屋面的板缝平齐，避免因防水层温差过大、混凝土干缩等问题造成防水层裂缝，避免卷材开裂。设置分隔缝时不应该超过6m，如果超过6m则应该设置v型分隔缝，保证分隔缝的深度贯穿整个防水层。在屋面找平层设置时，应该按照3%的结构进行找坡，再在结构层上用1∶6的水泥炉渣或者水泥膨胀同时找坡，找准泛水坡度和流水方向，将最高点与泄水口之间利用鱼线拉直保证卸水口的厚度，不低于30mm，在浇砌的过程中尽可能地压实。在屋面隔离层设计的过程中，应该将一层二布三油卷材防水层做到找平层与刚性层之间，既能够有效起到隔离效果，又可以减少老化，延长隔离层的使用寿命。屋面涂膜技术是防水施工技术中应用最为广泛的技术，涂膜施工技术的操作非常简便，收到了广大施工人员的好评，在施工过程中需要遵循以下几点。

（1）在应用涂膜防水技术时，需要施工人员做好屋面结构的清理工作，严禁屋面上含有杂物的现象，必须保障屋面具有比较强的平整度，充分发挥涂膜技术的效果。（2）在确保屋面干净整洁之后，方可进行涂膜施工，铺设的防水材料必须具备良好的防水效果，严格控制材料质量，且用量要经过科学的计算。（3）对于存在渗漏的部位需要加强重视，采用科学的施工技术，并且加强对二次施工的重视。在涂膜工艺应用时需要严格控制施工温度，严禁在温度过高和过低的情况下进行施工，进而造成防水效果的不利影响。在混凝土的浇筑作业时，需要严格控制混凝土混合料的比例，确保混合料比例的科学性，并且需要针对浇筑的时间和混合料用量进行科学计算，同时妥善进行后期养护，保障混凝土浇筑效果。（4）在进行混凝土的搅拌和振捣时，必须确保混合料振捣均匀性，坚决不允许出现沉降现象，强化混凝土施工的防水效果，实现屋面施工质量的提升。

3.3建筑屋面防水材料的选取

当前建筑业不断发展，建筑工程中的施工技术也随着不断的进步和完善，通过对我国当前的建筑屋顶建设情况来看，我国很多建筑工程中应用到的建筑材料规格和质量均不明确，无法有效实现屋面防水施工效果，进而会出现大面积的渗水和漏水现象。由于我国地域辽阔，南方地区和北方地区差异非常明显，尤其是在降雨量方面。比如，就我国的北方地区而言，以北京、天津为例，降雨时间大部分在夏季，而且大多以暴雨的形式出现，造成的建筑屋面排水压力比较小。就我国的南方地区来说，以广东、湖南等地为例，气候潮湿、多雨，而且大多数的降雨时间长、雨量小，这一情况会造成建筑屋面排水的巨大压力。在建筑企业进行南方地区的建筑工程施工时，也需要引起格外注意，必须强化建筑屋面的防水效果，有效确保南方的建筑实现建筑屋面防水效果。在不同的区域内开展建筑工程屋面施工技术应用时，需要根据当地的气候特点选择恰当的防水施工技术和材料。

结束语

总之，在建筑工程中，屋面漏水问题较常见。本文对探讨建筑工程屋面防水技术进行探讨，相关施工人员应严格按照规范将防水卷材应用在施工中，且定期的维修保养以及质量检测是后期需要关注的重点，通过严格把控施工的所有环节来有效提升屋面防水工程性能。

参考文献：

[1]顾力军．建筑工程中屋面防水施工技术探讨[J]．江西建材，2019，39（4）：148－149．

[2]刘顺利．关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究[J]．居舍，2019，39（11）：112．

[3]邵恩波．建筑工程屋面防水施工技术研究分析[J]．价值工程，2019，38（10）：136－138．

论文作者:白立鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/561df9a1a1999fae95f5141b.html