# 浅议建筑中水回用系统论文_王萍

中国联合工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：建筑中水回用技术对资源节约、环境保护、经济发展与社会进步用重要现实意义，逐步引起有关部门重视以及社会的关注。建筑中水回用技术主要包括原水系统、处理系统及供排水系统。建筑中水回用技术仍有，建设运营成本过高，水质标准高及用户接受度低等问题，合理解决众多问题有助于建筑中水回用技术的广泛应用。随着社会经济发展，用水量需求增加及建筑设计施工技术进步，建筑中水回用技术将逐步推广并极大缓解水资源短缺危机。

关键词：中水回用；建筑设计；水资源短缺

1 引言

众所周知，我国淡水资源并不丰富，并且时空分布极不均匀。随着我国经济的迅速发展、人口的增加及工业化和城市化步伐的加快，城市污水排放量急剧增加，加剧了水资源的短缺和水环境的恶化，同时也带来许多城市环境问题，并制约了地区经济的发展。中水回用，是解决城市水资源危机的重要途径，也是协调城市水资源与水环境的根本出路。

中水技术的起源与发展建筑中水回用系统起源于日本，目前许多国家都积极开展中水回用技术的研究与推广。我国从20世纪80年代开始在建筑物内应用中水技术，特别在水资源日益匮乏的今天，中水技术已经受到有关部门的高度重视。

2 建筑中水回用系统

2.1 建筑中水会用系统的形式

原水系统、供排水系统和处理系统是建筑中水系统中不可或缺的重要组成部分。

2.1.1 原水系统

原水即未经处理的污水、废水。按照排水水质和污染程度轻重，中水原水可分为五大类：

（1）冷却水：主要是空调机房冷却循环水中排放的部分废水；

（2）沐浴、盥洗和洗衣排水：这种水的特点是有机物和悬浮物的浓度相对较低，但皂液和洗涤剂含量较高；

（3）厨房排水：主要包括厨房、食堂、餐厅在制作食物过程中排放的污水，其特点是油脂、悬浮物和有机物含量高；

（4）厕所排水：主要是指大便器和小便器排放的污水，其特点是悬浮物、有机物和细菌含量高；

（5）雨水：除初期雨水外，其水质相对较好。

中水水源应优先选用污染程度较低的生活污水，以降低处理费用。

2.1.2 供排水系统

供水系统设二条不同的管网：一条输送普通的饮用水和自来水，主要用于洗涤蔬菜、衣物等；一条为中水管道，主要用于环境卫生清洗，以及冲洗卫生间的便器等。排水系统设两条管网：一条为生活杂排水管道，收集除粪便污水以外的各种排水，例如，淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等，输送至中水设施作为中水水源；另一条为粪便污水管道，收集便器排水。

2.1.3 处理系统

处理后的中水水质应满足下列基本要求，即卫生和安全可靠，无有害物质，感观上无不快感，不会引起管道和设备的腐蚀和结垢。

中水水质必须满足以下条件：

（1）满足卫生要求。其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氯量、BOD5等。

（2）满足人们感观要求，即无不快的感觉。其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。

（3）满足设备构造方面的要求，即水质不易引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。其衡量指标有pH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。

中水处理工艺能够去除清除水中的有机物质，降低悬浮固体的含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前运用的最为广泛的处理工艺主要有生理处理工艺、物化处理工艺以及膜分离工艺等三种。

绿色建筑中水处理主要工艺：

（1）以物化处理为主的处理工艺，只适合中水原水为优质杂排水。具体流程：杂排水预处理→物化处理→后处理→中水。物化处理宜采用混凝气浮。混凝主要去除原水中的悬浮物和胶体杂质，沉淀与气浮都是混凝反应后的有效分离手段，由于气浮池中的微小气泡可以粘附带有极性的表面活性剂，易上浮分离。该工艺具有可间歇运行的特点，特别适用于客房使用率波动较大、水源水量变化较大或间歇性使用的公共建筑的中水处理。

（2）普通生物处理与物化处理相结合的处理工艺。一般适合中水原水为生活污水或优质杂排水。流程为：原水→预处理→普通生物处理→物化处理→后处理→出水。普通生物处理宜采用接触氧化法、曝气生物滤池等高负荷工艺，无需设置缺氧区脱氮。不宜采用生物转盘，因为生物转盘部分盘面暴露在空气中，会有较大的气味。若选择序批式反应器，应综合考虑间歇排水与后续处理的衔接及对后续处理设施投资的影响。由于阴离子表面活性剂等可溶性杂质易在生物处理中去除，沉淀效果稳定且投资低，故生物处理后的物化处理一般采用混凝沉淀处理即可。该工艺具有处理效果稳定可靠、投资运行费用低、占地少等优点，适合住宅和公共建筑中广泛推广使用。

（3）以MBR工艺为主的处理工艺。一般适合中水原水为生活污水或优质杂排水，流程为：原水→预处理→MBR→后处理→中水。MBR是在活性污泥法的曝气池内设置超滤膜组件，能较大程度上节省处理构筑物的占地和提高活性污泥法的出水水质。该工艺具有占地少、出水水质稳定、排泥少、自动化程度高等优点。但工艺投资和运行费用均较高，而且易发生膜堵塞，堵塞时可能会导致出水发黑、发臭，会对周围环境产生不良影响。随着膜组件的清洗、再生技术的成熟，该工艺将会在绿色建筑中推广使用。

在具体工艺的选择方面，要根据建筑自身的实际情况来进行。主要通过对进水水质以及经济技术两方面的因素进行考虑，确保选择的工艺能够达到自身在技术和经济性上的要求。与此同时，还应当着重考虑处理工艺的稳定性，并做好相关的管理和维护工作。

3目前面临的问题

目前建筑中水回用存在的问题较多。首先，中水系统运行往往不正常，水质水量不稳定，造成这种现象的主要原因是有些工艺、设备不过关，达不到预想效果，同时对系统的运行管理水平不高，出现问题不能及时解决，使水质水量常常发生较大的波动。

其次，中水回用在实际工程中并不比使用城市给水更经济。普遍存在设施能力不能充分利用、运行成本过高的现象，主要是因为中水设施的设计规模得不到充分发挥。

再次，中水回用水质标准太高。目前我国建筑中水回用执行的水质标准是现行的《生活杂用水水质标准》，该标准中总大肠菌群的要求与《生活饮用水卫生标准》相同，这一方面使得许多现有中水工程不达标，另一方面，也限制了建筑中水工程的推广和普及。

最后，很多人对中水的卫生性、安全性等存有顾虑，在感情上无法接受中水，从而影响了其普及。当然当前的水价偏低也是造成中水回用成本较高从而难以推广的重要原因之一。

4展望

中水回用具有极高的社会效益和环境效益，它一方面可以减少环境排污量，减少环境污染；另一方面它又能减少对水资源的开采，兼具开源节流和环境保护的综合经济和社会效益，也是城市污水资源化不可分割的一部分。目前，制约中水回用技术普及应用的主要原因有：现行城市自来水价格过低，中水回用技术缺乏经济动力，这严重限制了中水工程设施的应用。值得庆幸的是，政府与社会现已逐渐认识到这个制约因素，部分地区已着手调整水价体系。相信不久的将来，在制定合理水价格体系的基础上，积极研制开发各种商业化、产业化的中水设施，同时制定积极的经济政策，使房产投资商、物业管理者和用户方受益，这必将极大地推动中水再利用技术的普及。根据中水回用技术现状，最有应用前景的领域将集中于新建住宅区、别墅区和医院、学校、宾馆等现代化公共建筑物。可以预见，建筑中水资源化技术的成功应用必将极大地缓解中国严峻的水资源短缺形势。

参考文献：

[1] 吉倩倩.中水回用技术在建筑节能节水中的应用[J].科技信息，2012.

[2] 张颢川，卢振兰．浅析中水回用技术的应用及发展前景[J]． 中国资源综合利用，2013，31（3）：23-25.

论文作者:王萍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5627e4b339215315fbfa0fcc.html