# 电梯制动器的电气控制及检验探讨论文_戚大春

五常市特种设备检验所 黑龙江五常 150200

摘要：电梯是精密的机电一体设备，电梯检验属于一项危险性工作，因此要避免出现安全事故。尤其是电梯制动器检验人员操作时，要树立自我保护意识，保持高度安全意识，不断强化自身心理素质，牢记操作流程，确保检验人员与电梯设备各方面的安全，顺利完成检验工作，以达到有效提高电梯安全的目的。基于此，本文展开了分析探讨。

关键词：电梯制动器；电气控制；检验

引言

随着建筑事业的蓬勃发展以及城市高层建筑的日益增多，我国已经成为了世界上首屈一指的电梯使用国。在电梯不断满足人们生活工作的同时，安全事故也偶有发生，这为电梯安全敲响了警钟。电梯无论是在平常使用时，还是在因故障制停止使用时，都离不开制动器的有效制动。因此，电梯制动器电气控制作为关系电梯安全的主要部件之一，运行状况的良好与否以及质量是否合格直接关系到乘客的人身安全，如果出现问题，轻则会引起安全事故，重则会导致不可挽回的损失。所以，我们必须注重对电梯制动器电气控制的研究，并执行严格的检验制度，从而保证电梯使用者的人生安全。

1.电梯制动器工作原理以及电气控制分析

1.1电梯制动器工作原理分析

目前电梯主要采用的是电磁式制动器，其主要由制动臂、制动瓦块、拥有导向作用的弹簧以及电磁铁构成。当电梯制动器通电时，其电磁场便会产生强大的电磁吸力，由此带动电梯制动臂克服带有导向作用的弹簧的压力，进而使得制动瓦脱离曳引轮，实现制动器松闸，这时电梯可以启动运转。而电磁制动器中无电流通过时，其制动瓦块便无法克服弹簧的压力，这样就紧紧地抱住曳引轮了，自然电梯也就无法运行了。

1.2电梯制动器电气系统分析

根据国家特种设备安全技术规范的有关规定，当电梯处于正常的运行状态时，其至少应该有两个彼此独立的电气装置来用于切断制动器的电流。如果在电梯停止时，其中有某个触动器的触点未打开，那么在电梯下次准备运行时，就应当由另一接触器来代替，以保证电梯的运行安全。如若电梯的制动器只采用一个接触器，那么当此接触器出现问题时，电梯的制动器将会无法正常工作即：制动器将处于抱紧或松开曳引轮的状态，此时电梯运行是相当危险的。故而，两个独立的接触器对于电梯制动器而言是完全必要的。此外，这两个接触器的独立性还体现在，绝对不能使用一个接触器的主触点和辅助触点来取巧。两个接触器都必须采用主触点，因为辅助触点无论是从容量还是分断能力都无法与主触点相提并论。

2.电梯制动器电气控制检验分析

2.1电梯制动器电气控制系统潜在问题分析

电梯制动器电气控制系统中体现在制动器线路方面最为常见的问题之一就是接触器触点粘贴问题。当这种情况没有得到处理时，就会导致制动器通电状态，电梯依旧上下运行，进而造成安全事故。第二种问题则是，电气控制系统中两个独立的接触器始终有一个处于所谓的“吸合状态”，这种问题可以说是引发电梯安全事故的主要原因之一。稍有不慎便会造成电梯在运行过程出现滑车甚至冲顶的现象。在电梯制动器电气控制中，常见的问题还包括以下几个方面：

（1）电梯制动器控制系统中存在的两个接触器，只有一个或是都不满足国家规定的关于对其进行保护、监控以及及时反馈的要求。（2）电梯制动系统的回路不能够满足两个接触器进行独立工作的要求，以至于两个接触器出现不能正常工作的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）电梯的轿厢在进行高速运行时状态一切正常，但是在其保持低速的运行状态时，却会出现与设计要求和国家规定完全不符的数据。

2.2电梯制动器电气控制检验方法分析

（1）从电梯制动线路来看，必须明确所谓独立的含义，即电梯制动器中的两个接触器是毫无控制关系的，必须由两个完全独立的信号来进行控制，而不能由一个电梯信号控制。因为如果只有一个信号控制的话，其必然会造成两个接触器不能同时运转和释放。故而，两个独立的接触器就为其上了双重保险，当电梯停止时若其中一个不能正常工作，则还有一个会保证制动不会被打开。值得注意的是，判断电气装置是否符合标准的前提是，电梯必须停止。（2）从对电梯制动器电气控制整体的检验来看，一般有两种方法：一是审核其合格证，查看其关于制动器的信息，通过对比电气控制的原理图与图纸是否符合，来判断其制动器中是否拥有两个独立的电气装置，即是否由两个独立的接触器控制，并查看其制动器的控制回路。二是进行模拟实验，即操控电梯制动器的接触器，当电梯进行运行时，按住电梯制动器的接触器不释放，然后再使电梯朝着与之前相反的方向进行运行。如果电梯不能正常的运行，则可证明此电梯的制动器电气控制系统是合格的。如果此时电梯突然出现了溜车的现象，则证明此电梯的制动器电气控制系统只有一个电气装置控制，则该电梯不符合要求，具有安全隐患。

此外，其实无论是新使用的电梯还是正在运行的电梯，都应该经常检查电梯的制动装置是否灵活，其在制动的过程中制动钳是否比较紧密的贴合在曳引轮上。在电梯正常运行的过程中，曳引轮上应该保证其没有任何的污垢，以及电梯在工作的过程中，制动钳与曳引轮之间尽量不能发生摩擦等等。

3.预防制动器出现问题的措施

（1）电梯的使用单位应严格执行使用电梯的相关法律法规、技术规范，建立电梯档案，建立并落实电梯运行管理规章制度，设置电梯安全管理机构或者配备专职的安全管理人员，电梯维修保养必须由有资质的单位进行。有条件时，应对不符合要求的早期电梯产品进行更换或改造。定期对制动器上的制动弹簧、销钉（轴）进行无损探伤检验。（2）电梯的日常维修保养单位，应当严格执行国家安全技术规范的要求，保证电梯的安全技术性能。应加强对维修保养人员的能力培训，使其掌握电梯的技术要求和常见故障问题的解决方法，提高维修保养质量。在做好日常维修保养的基础上，制定有针对性的保养计划，突出重点难点，保证安全。（3）电梯检验检测机构，要严格按照国家对于电梯的技术标准，加强对制动器的质量和安全性能的检测检验，及早发现和消除制动器事故的隐患。在定期检验时，应增加对制动器外观的检验内容，并以轿厢空载上行使制动器突然失电的方法，来间接评估制动器的制停效果。（4）电梯生产单位，应严格遵守安全技术规范的要求，杜绝制动器在设计和制造上的缺陷。当向制动轮施加制动力的机械部件不起作用时，应仍有足够的制动力使载有额定载质量、以额定速度下行的轿厢减速下行。建议增加试验次数，并在试验确认合格后对作用于制动弹簧的螺母进行漆封。

总之，判断电梯制动电气控制是否符合要求，主要还在于如果其中的某个部位失去作用，如卡顿、不动作、断裂、松弛时，在电梯制动电气控制完全有效的情况下，其还可以“使载有额定载荷以额定速度下行的轿厢减速下行”，由此便可判定这样的制动电气控制是完全符合标准的。

4.结语

电梯的安全与否关系着千万人的人身安全，绝对不能有丝毫的马虎，一定要按照国家关于电梯的相关规定，对电梯制动电气控制进行严格的设计、生产和检测。尤其电梯制动电气控制是保障电梯安全的关键部分，电梯制造厂家和有关的监督部分，必须从根源上杜绝电梯制动电气控制可能出现的一切问题，保证让大家乘坐的是安全电梯、放心电梯。

参考文献：

[1]陈平.电梯制动器电气控制及检验问题探析[J].城市建设理论研究，2014（19）.

[2]王辉，肖少华.电梯制动器电气控制及检验问题探究[J].科技致富向导，2014（06）.

[3]高昱.电梯制动器电气控制及检验[J].机电技术，2009（06）.

论文作者:戚大春

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56291e1b4c751e79c6214464.html