# 浅谈建筑材料中钢筋的检测论文_王家豪

清远市清新区建筑工程检测站 511800

摘要：钢筋是整个建筑工程施工中的关键材料，因此其性能的好坏将会直接影响着最终工程质量，甚至威胁到人民群众的生命财产安全，因此在开展施工之前一定要加强对钢筋性能的有效检测。本文简单介绍了钢筋材料的检测意义，同时分别对各项钢筋性能检测实验进行讨论，希望可以对相关工作者有所帮助。

关键词：钢筋材料；物理性能；意义；检测

随着城市现代化水平的不断提升，人们对于建筑工程质量的要求也在不断增加，而随着各种新型技术的研发与应用使得钢筋混凝土结构成为当前的主流建筑结构形式，由于其较高的稳定性与安全性使其在建筑行业得到了广泛应用。钢筋材料是钢筋混凝土结构中的主要股价结构，因此其物理性能的好坏将会直接影响着整个主体建筑结构的质量，而在开展施工之前通过一系列相应的技术手段和实验来对钢筋材料进行测验，进而确保建筑工程的质量稳定性。

1 钢筋材料的检测意义

首先钢筋材料的有效检测能够确保人民群众的生命财产安全，这也是当前社会更加关注的重点之一，如果在建筑工程施工中无法保证其质量安全性，将会很容易造成各种安全隐患的发生，类似“豆腐渣工程”会对人民群众的生命安全产生严重的威胁。不法分子为了盲目追求利益而置人民安全于不顾，因此为了防止此类现象的发生必须要加强钢筋材料的物理性能检测。

另外则是企业的经济效益，因为在企业运行的过程中最大化的发挥材料的有效性是提高其经济效益的主要手段。因为只有优异的物质品质才能够取得消费者的满意，进而更好的为自身企业创造更高的经济效益。而且在后期的使用中只有质量较高的产品才能经受住时间的考验，为激烈的市场竞争提供核心竞争力。

2 钢筋检测项目

2.1 钢筋的强度

众所周知，钢筋的强度主要是为了满足主体结构的承载力需求，所以说有必要对钢筋的强度进行检测，主要包含屈服强度和抗拉强度两种参数类型。钢筋强度越高其所能承载的负荷就越大，相应的安全性就越高，因此在建筑工程施工时往往采用较高强度的钢筋，同时配备一定的配筋，形成良好的强度与韧性配合比。但是也有一定的缺点，因为高强度钢筋在较大外应力作用之下将会出现缺陷，甚至发生脆断。所以说在具体施工时应根据承载力大小来决定钢筋强度。

2.2 钢筋的延性

钢筋材料不仅仅要求其较高的强度，同时还要求其具备一定的韧性和延展性，能够在一定范围内发生可变形能力。根据相关事故资料研究显示，很多建筑事故的出现往往不是因为强度不够，而是由于其延展性较差，最终造成其发生脆断。一般对于钢筋延展性要通过参数伸长率进行表征，另外还可以利用断面伸缩率。

2.3 钢筋的弯曲性能

钢筋能够在主体结构中安全稳定主要是因为其拥有较好的弯曲性能，而且在大批量生产钢筋时由于工艺的作用会使得钢筋强度以及延伸性、均值较为均衡，但在后续的二次冷加工过程中容易产生各种问题，比较常见的有冷拔丝质量较差，性能分布不均匀。因此很容易造成其弯曲性能较差，所以必须对钢筋材料的弯曲向导进行检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 钢筋的重量偏差

如果钢筋的生产重量和计算重量不一致，则主要表现在其钢筋结构直径存在差异，又可能使其内部存在一定的缺陷。所以说可以通过对于钢筋重量偏差的有效计算分析出整根钢筋的质量水平。

3 钢筋检测方法

3.1 强度检测

钢筋强度检测的主要手段是通过万能拉伸机进行拉伸实验，在实验过程中需要收集的参数有钢筋屈服度、抗拉强度。在开展实验时，首先要对万能实验机进行清零标准，然后将标准的拉伸式样放在拉伸机中进行加持，最后选择相应的拉伸速率进行拉伸实验，在进行拉伸实验时要确保上下加时段在同一条直线上，否则将会因为用力不均而影响最终测量参数。当拉伸实验进行到一定的形变量之后则需停止实验，根据其所形成的应力应变曲线读取参数，在读取参数时要注意区分上屈服极限强度和下屈服极限强度。

3.2 延性检测

钢筋材料延性的检测也是通过拉伸实验完成，一般是将拉伸结束后的试样进行长度和半径的测量，而且在测量时要将断开的两个拉伸件复原后进行测量，避免其不在同一直线上而出现测量误差。如果在进行测量时发现断口处于平行端标定位置范围之外则要求重新进行测量，以免最终测量结果存在误差。

3.3 弯曲性能检测

钢筋弯曲性能的检测主要是通过冷弯实验开展相关工作，一般是选取形状均匀的钢筋试样在规定直径的弯心上弯到90°或180°，然后取下试样后对弯曲处的裂缝以及鳞片脱落等现象进行检测，同时该实验也在一定程度上对钢筋质量有了一个大概的了解。另外在进行弯曲性能检测时有时还会选取钢筋的焊接接头处进行检测，要求其实验温度控制在室温范围内。一般针对要求较严格的钢筋弯曲性能材料检测则需要将温度控制在18℃的范围。

3.4 重量偏差检测

在对钢筋施压进行重量偏差检测时，要求整个实验取样的均匀性与随机性，选取不同批次和型号的钢筋进行取样，而且最终样品数量要尽可能多，各个试样长度应大于500mm。同时要对整个式样的精确度进行提升，因为在该检测过程中对数值精度要求较高，确保其不会影响到最终的重量偏差检测。

4 结语

钢筋混凝土施工是关系到整个建筑工程质量好坏的重要部分，建筑工程施工中的钢筋混凝土质量好坏，直接关系到整个建筑工程项目的质量和人民的生命财产安全。因此，只有加强对混凝土制作各个环节的质量控制，保证每个工序的有序运行，才能够保证整个建筑工程的质量

参考文献：

[1]刘娜.浅谈建筑材料钢筋检测[].黑龙江科学，2014，（5）.

[2]王寓.浅谈建筑材料钢筋的检测[].科技创新与应用，2012，（19）

[3]唐国元；浅谈高层建筑钢筋混凝土裂缝分析及处理[J]；科技信息（科学教研）；2008年09期

论文作者:王家豪

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/562bd739a69806ab09b2f247.html