# 复合发泡水泥板外墙保温技术应用论文_刘永阔

中核工程咨询有限公司 北京市

摘要：随着社会逐渐趋向于可持续化发展，建筑行业能耗大、污染程度高等问题也受到了大众的广泛关注。其中，复合发泡水泥板作为具有高度节能性及防火性的新型施工材料，一经就被大量应用在了外墙保温技术中。本文就基于此，对复合发泡水泥板外墙保温技术的应用进行论述，旨在保障建筑工程质量及安全性符合相关设计标准的前提下，提升工程在实际设计及施工过程中各类资源的利用率，以供参考。

关键词：复合发泡水泥板；外墙保温基础；应用

前言：复合发泡水泥板是一种具有良好耐火性的无机材料，其自身抗压抗折强度较高，可适应长途运输。同时，该水泥板以水泥和粉煤等为原材料，在高温环境下不会释放出有毒气体，被大量应用在了外墙保温技术中。而为充分发挥出复合发泡水泥板的优势，需要施工人员在实施外墙保温工程中注重对复合发泡水泥板系统的构造，结合工程实际需求，构建起一系列更具可行性的施工计划。

1、复合发泡水泥板的特征

在负荷发泡水泥板中，主要具有以下几种特征：第一，耐火性。复合发泡水泥板具有高度的耐火性，耐火等级为A1。第二，环保性复合发泡水泥板在高温环境下也不会释放出有毒气体，且由于无矿物棉类漂浮物，因此不会对人体伤害[1]。。第三，和易性。由于复合发泡水泥板属于多孔材料，与水泥基中的砂浆、墙面助于同种材质，提升了施工过程中水泥板与墙体之间的粘合度。第四，保温性及隔音性。复合发泡水泥板的实际闭孔率大于95%，导致水泥板孔内空气流动较低，传热传音效果不明显。第五，吸水率。 由于水泥板材料中的上下层细孔属于封闭的状态，因此外界包括雨水等水分难以进入到材料内部，即便是在温度较低的冬季也很难会发生水泥板冻裂问题。

2、复合发泡水泥板外墙保温技术的应用要点

2.1挂基准线

在复合发泡水泥板外墙保温体系构建期间，相关施工人员应将工作重点放置在挂基准线上，在外墙保温结构的阳角、阴角以及其他必须挂基准线处的适当位置悬挂水平线，并以此控制复合发泡水泥板的垂直度及水平度。

2.2施工材料配置

由于复合发泡水泥板内粘结砂浆及抹面砂浆属于单组分材料，因此在对其进行配置时，应结合生产厂家给予的配置说明决定，保证搅拌时间应大于5分钟，总体配置时间为4小时左右。（夏季配置时间为2小时）

2.3满粘法

在复合发泡水泥板外墙保温体系构建应用满粘法过程中，相关施工人员应注重以下要点：第一，在复合发泡水泥板满粘之前应事前清理水泥板表面的灰尘；

第二，复合发泡水泥板满粘施工应从首层开始，在距离地面300mm处设置弹线，并在依照1:3比例所配置出的水泥砂浆中加入适当的防水剂，提升复合发泡水泥板真题防水性能[6]。不仅如此，粉刷复合发泡水泥板相同厚防水结构作为外墙保温系统的托架，待到防水层凝固后及在遵循自上而下的顺序铺贴复合发泡水泥板；

第三，复合发泡水泥板与外墙应采用满粘法，实际粘贴过程中利用铁抹子在所有复合发泡水泥板中均匀刮下不小于3mm粘结砂浆结构，同时保证且粘结面应大于95%左右，及时将粘结砂浆挤压到基层上，将复合发泡水泥板与基层之间的缝隙控制在小于1mm的距离。

第四，复合发泡水泥板墙面转角处需相关施工人员事先测定好实际尺寸，并结合墙面转角处实际参数数据，对复合发泡水泥板进行裁切，并使其垂直交错连接，保证墙面的水平度及垂直度符合相关设计标准；

第五，在将复合发泡水泥板外墙保温结构满粘法应用在窗框四周以及阳台外墙角左右时，应事先明确垂直基准线，并以此作为窗框及阳台满粘法应用的重要参考数据，将整块的复合发泡水泥板切割成符合不同建筑构件形态的形状进行铺贴。

图1网布阳角做法 图2网布阴角做法

2.4玻纤网布施工

在复合发泡水泥板外墙保温玻纤网布施工期间，需事先用铁抹子将抹面砂浆粉刷到复合发泡水泥板上，将其实际厚度控制在3至5mm之间，而后在大杠抹平，并将事先裁剪好的玻纤网布置在抹面砂浆表面，其中，网布平面之间的搭接宽度应小于200mm，确保铺设平整无明显褶皱[7]。在复合发泡水泥板外墙保温结构的洞口延45度角处铺设30mm的网布。

玻纤网布施工也应遵循一定的施工顺序，即首层墙面应使用三道抹灰施工法，待到第一道抹面砂浆施工完毕后在压入网布，并在其呈现出凝固特征后在进行第二道抹灰。

2.5锚固施工

复合发泡水泥板外墙保温结构中的锚固构件应符合以下要求：第一，锚固件锚固应在第一道砂浆初凝后进行，并利用电钻在复合发泡水泥板的角缝处钻孔，有效控制锚固深度，不仅如此，混凝土墙体结构应始终大于25mm，加气混凝土结构的轻质墙体需保持在大于50mm锚固距离。

不仅如此，锚栓的数量需结合建筑工程实际要求确定，同时在锚栓固定后的第二遍抹灰期间，抹灰厚度应控制在2到3mm。

建筑物实际高度及其位置与锚栓数量也具有直接的关系，其中，建筑工程边缘部分具有一定的风撕拉吸力，而锚栓的高效应用则可以阻抗风压的作用，提升建筑工程整体的稳定性。

具体而言，锚固件的数目确定主要体现在以下两个方面：第一，20米以下立面（相当7层以下） 每平米设置5个锚栓；第二，20米以上立面（相当7层以上） 每平米设置9个锚栓。

在锚固期间，施工人员应注重以下几点：首先，在保温板粘结牢固后，需在自然养护拖一天后在安装锚固件，结合工程实际情况使用冲击钻钻孔，有效划分锚固深度，而钻孔深度需结合保温板厚度采用相应长度的钻头，钻孔深度比锚固件长10～15㎜。其次，大于0.1平方米面积的单块保温板必须加固定件，数量视建筑工程实际情况而定，对于小于0.1平方米的单块保温板也应根据现场实际情况决定是否加固定件。而后，固定件加密期间一般在阳角、门窗洞口边缘区加密处理，距离间隔 300mm。在钻孔边缘采取先压陷与工程膨胀钉帽近似尺寸的区域，然后将工程膨胀钉敲入，以达到与保温板面平齐后略拧入一些，再将膨胀钉轻轻敲入。最后，锚固的打磨应事先在保温板接缝处观察到不平整区域，应用具平整处理的粗砂纸打磨，打磨以动作轻柔的圆周运动进行，不可沿与保温板接缝平行方向打磨。打磨后需将打磨操作产生的碎屑及其他浮尘清理干净。

3.3工程案例

以以十七冶南京河西莲花村经济适用房B组团III标段工程为例，工程主要目的是在原有基础上对外墙保温材料及替换为复合发泡水泥板。其中，四栋高层建筑外墙复合发泡水泥板保温系统已经完成，通过本工程项目的应用，取到了很好的简化施工程序、缩短施工工期、节约工程成本的效果。对住宅用户的室内保温性能、环保性能提升到了一个新的高度。

3、复合发泡水泥板外墙保温技术基本规定

第一，复合发泡水泥板外墙保温系统应适应基层的正常变形，而不产生裂缝及空鼓现象；第二，外墙保温系统在使用期限应承受住自重、风力负荷及室外天气因素；第四，外墙保温系统应与基层墙体进行可靠的连接；第五，外墙保温系统其保温、隔热及防潮性硬应符合国家或地区间所颁布的设计标准；第六，在有效维护及使用情况下，复合发泡水泥板外墙保温系统使用寿命应大于25年；第七，复合发泡水泥板外墙保温系统相关施工人员学进行在岗培训后在进行作业；第八，复合发泡水泥板外墙施工前不同墙体之间的交接面抗裂处理需符合《住宅工程质量通病控制标准》中的明文规定。

总结：总而言之，复合发泡水泥板外墙保温技术相较于原有保温技术而言，具有较高的经济效益、社会效益及生态效益，且其结构简单、稳定性高、工程成本较低，因此被大量应用在各类建筑的保温体系中。

参考文献：

[1]董浩,徐玉春,李全英,赵晔. NLC复合发泡水泥板外墙外保温施工技术应用[J]. 安徽建筑,2016,23(06):68-69.

[2]王坤,刘川. 改性发泡水泥保温板外墙外保温工程应用技术[J]. 新型建筑材料,2015,42(11):50-53.

论文作者:刘永阔

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第19期

论文发表时间:2018/11/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5648c97575cf91634d00afd6.html