# 三相异步电动机控制的电气保护环节研究论文_袁克

摘要：三相异步电动机的电气控制系统不仅应控制电动机的启动，驱动，制动和其他操作的正常运行，而且还应确保电动机能够继续可靠，安全和稳定地运行。因此，需要不同的防护措施。在电动机控制保护中有很多的注意部组件，只有了解这些组件才能更好的进行电气保护环节研究，是通常用于电动机控制系统的保护性环节，只有合理使用这些电气保护环节才能让三相异步电动机更好的运行。

关键词：三相异步；电动机控制；电气保护

引言：三相异步电动机在很多工业和生产业比较常见，并且三相异步电动机的优势非常多，使其成为公众的最佳选择。但是，如果要持续运行，就必须非常重视电气控制保护环节。通常主要受到短路，过载，电流，电压损失，过电压和欠电压的保护，注意其保护环节并做好保护，就是做好短路保护工作，做好过载保护工作，做好过载保护工作，做好失压保护工作，做好工作良好的电压保护，以确保其在当前操作中更好地工作，并避免由于各种故障而导致重大事故，保护相关人员的人身安全。

一、电气控制系统故障

（一） 常见电气控制系统故障

在三相异步电动机控制出现故障往往会导致一些故障的出现，其中很多的故障都是因为设计参数不同而引起，修改设计方案可以消除这些故障。有一些常见的错误：

（1）不同形式的短路。其中包括三相短路，两相短路，单相接地电路以及单相绕组电动机或变压器中的短路。

（2）过载。过载通常是指电气控制系统，电动机的驱动电流大于其额定电流，一般在在1.5In之内，有许多原因会导致电动机过载，例如电网电压突然下降，负载突然增加以及缺相电动机运行。

（3）过电压。过电压是指电动机或电气组件的工作状态超过其额定电流，该电流通常小于短路电流（不超过6In），过载通常是由初始和过大的负载扭矩引起的。

（4）电源异相。在异步交流电动机的正常运行中，电动机缺相可能是由三相电源中的单相保险丝熔断引起的。

（二） 电气控制系统故障的危害

在三相异步电动机控制的常见故障中会造成设备故障，影响整体系统的运行，而结合实际现象来看，在系统运行过程汇总，常见的故障是接线错误并且负载短路。短路过程中产生的瞬时故障电流可能达到额定电流的数十倍至数十倍，这可能会由于电流产生的电能而损坏电气设备或电力线，在较为严重的情况下，甚至可能会引起火灾。在三相异步电动机控制中如果出现的电流过大就会造成设备承受超荷载，不仅会严重损坏设备，还会损坏机器的旋转部件；当异步交流电动机低速运行或被低相功率阻塞时，定子电流过高，将导致电动机烧毁；电气控制系统的故障还可能导致电网电压下降，对其他运行设备造成影响，让整个系统受到损害，严重的话会对工作人员造成伤害[1]。

（三）电气保护环节的作用

三相异步电动机控制故障不仅会对其他运行设备造成影响，还会对整个系统产生影响。此外，电气控制系统的故障时间非常短，想要依靠手动来解决这个问题是不可能，所以在进行电动机设计时可以加入自动保护装置来进行控制系统，可以将故障设备自动地与非故障电气控制系统设备隔离，从而可以恢复系统正常运行或停止运行以防止发生事故，影响其他电气设备的运行状况，电气保护装置可以根据设备的异常运行状况和各种运行状况发送相关信号，以方便事故的及时处理。

二、电气控制系统保护

电气控制系统中有多种类型的保护连接。通过改变短路期间的电量，它可以构成各种工作原理的电气保护[2]。例如，上升电流的特性可能构成过压保护；降压特性可形成低压保护；电流和电压之间的相角差的特征可以包括断相保护，漏电保护等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电气控制系统有一些常用的保护环节：

（一）短路保护

在三相异步电动机控制的系统中，最常见的故障就是短路，因为随着三相异步电动机的长期使用，会造成不同程度的磨损和伤害，设备的电缆可以会因为绝缘破损而导致出现故障，那么就会导致短路的发生，如果出现较大电流的短路就会造成电动机的损坏。常见的短路保护系统就是保险丝和断路器，在出现断路以后可以快速切断电源，短路保护组件具有以下安装要求：在电源接地系统中，必须在每个阶段进行安装；在零线-零线系统上使用保护保险丝时，并在每个阶段进行安装；使用低压开关进行保护时，分两级进行安装。

（二）过载保护

在三相异步电动机长时间工作时会出现过热的情况，这样会加快三相异步电动机的老化和使用时间。在严重的情况下，电动机将被损坏，过电流越大达到允许的温度上升的时间越短，常用的过载保护组件是热继电器，对于重要的大功率电动机，应使用限时反向继电器。由于热惯性，热继电器将不会在短路脉冲电流或电动机电流短路的影响下立即运行。因此，在使用热过载保护继电器时，还需要使用短路保护系统，可以选择保险丝来进行短路保护，对于保险丝的选择使用发热元件比较低的材质，这样才能保证在出现过载时可以同时进行切断电源，过载保护相对于短路保护会有所不同。

（三）过电流保护

过压保护广泛用于直流电动机或异步有线电动机。对于异步三相鼠笼式电动机，可能不会建立过电压保护，对背后的原因进行分析发现，这是因为其短期过电流不会产生严重后果，过电流保护通常是由错误的启动和过载引起的[3]。通常小于短路电流与短路，特别是在频繁的正向和反向启动期间相比，在电动机运行过程中产生的过电流更有可能发生，特别是在持续时间短的三相异步电动机中过电流保护非常重要，由于出现的故障不同和电动机的工作值，使用不同的环节保护非常重要，可以采用互相替换来实现真正的保护。

（四）过电压保护环节

通常，为使电气设备正常运行，必须在额定电压的数值范围内，否则会发生各种安全事故。对于电压保护，它主要分为电压损失保护，电涌保护和电压保护。以下是对这三个环节的详细讨论。

（1）失压保护环节。建立此连接主要是为了处理由于电动机在生产过程中电源意外中断而由电动机的自动运行引起的一些事故。具体来说，当突然断电时，电动机和其他设备将停止工作。当电路恢复正常时，电动机将自动启动。这可能导致人身事故，设备和火灾。因此，设置了电压损失保护功能，以便在停电后电源恢复正常时不会自动启动电动机。应当注意，电气设备的主电路和控制电路在制造中非常重要。有关人员应注意这两个电路，并允许它们通过接触来控制三相异步电动机的运行，以保护电压稳定。

（2）过压保护环节。电压保护是发生故障时的保护方法，具体来说，当引擎发生故障时，机器将停止运行。故障排除后，机器恢复正常运行时，电动机将自动启动，造成更大的故障，甚至因过载而引起火灾。

（3）欠电压保护环节。当电源在恒定的低压条件下继续运行并达到设定的时间范围时，将导致产品过程无法达到标准，甚至损坏机械设备和电动机。这需要电压保护以避免这些问题。具体来说，当电压下降到额定电压的80％以下时，电路系统中的控制回路可以通过中断电源来保护电气设备和电动机。应当注意，电压继电器是用于保护子电压的设备。

三 结束语

三相异步电动机控制的电气保护环节极为重要，因此，应高度重视三相异步电动机的电气保护。必须进行短路保护工作，电源保护工作，过载保护工作，电压损失保护工作，过电压保护工作和欠电压保护工作。这些任务应由专业人员执行，只有在这些领域做好工作，电气设备和电动机才能正常工作。

参考文献

[1]李家荣, 邓智泉. 三相异步电动机矢量控制调速系统的建模与仿真[J]. 淮海工学院学报:自然科学版, 2001, 10(2):23-26.

[2]谢颐明. PLC在三相异步电动机控制中的应用[J]. 科技传播, 2013, 000(006):136-137.

[3]兰明勇,冯春辉,马玉,. 三相异步电机节能控制技术的仿真研究[J]. 计算机仿真, 2013, 30(11).

论文作者:袁克

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/564a3e1bf4f0ca235c16e2cb.html