# 大型变电检修项目全过程安全管理组织措施论文_赵湘军

摘要：在大型变电检修项目工作开展时，为保证工作安全性，需开展全过程安全管理组织，提高工作的质量与效率。本文就大型变电检修项目全过程安全管理组织措施分析。

关键词：变电检修；全过程；安全管理；组织措施

引言：

为保障电网变电运行可靠性与安全性，开展变电检修工作时，必须遵循全过程安全管理原则，确保各项安全工作落实到位，提高变电检修项目完成的可行性。

一、项目概述

笔者以我国某220KV变电站Ⅰ、Ⅱ段母线，以及旁路母线支柱绝缘子变电检修项目为研究对象，基于该变电项目的具体工作开展，分析全过程安全管理组织措施应用的具体效果。

二、分层责任管理

在该变电检修项目管理时，采取分层分级、责任到人管理模式，对检修单位、工程公司、施工企业的合作关系与工作职责进行明确界定。检修单位开展项目勘察，对检修工作方案进行可行性评估，并采购相关工作材料设备，在施工过程中开展监督管理。工程公司主要负责对施工队伍的现场管理，外包企业进行实际执行检修方案。

为确保分层责任管理模式可以发挥一定工作价值，合作单位需构建质量监督小组、安全管理小组和技术指导小组，以确保技术、试验、材料、检修、验收等工作的衔接有效，提高变电站检修工作的质量[1]。

三、准备工作

在对变电站的Ⅰ、Ⅱ母线进行检修作业时，分析到该变电检修工作量大，涉及到停电范围广，为保证检修工作可以如期完成，则需要开展检修准备工作。变电检修工作单位事前对施工现场进行全面深度勘察，并提出相关的停电安全要求，以确保检修工作安全有序进行。在运检组织管理小组的现场勘察下，提出很多中肯的施工建议，推动工作人员对作业方案进行合理优化完善，有效提高了变电检修工作安全性。

在具体准备工作开展时，需对所有施工材料与设备进行采购管理。首先由厂家对采购材料进行质量验收，其次是施工材料运输到现场后进行验货管理，最后是由专业人员对材料进行使用储存，确保作业材料的质量与安全。为保证后续材料使用的便捷性，需要专业人员依据材料管理标准规定进行分类验收管理，在实际施工作业前，需要工作人员对材料进行二次复检，以提高材料的施工质量与安全。

通过对该220KV变电站的母线绝缘子进行分析可知，该变电站的母线与绝缘子等设备在使用过程中，并没有进行技术改造。但是，由于该变电站已经运行多年，电气设备的性能与参数出现一定变化，为保证后续检修工作的质量与安全，需要专业工作人员对变电站设备进行测量。如对变电站的绝缘子进行测量时，采用激光测距仪进行测量，以保证绝缘子测量数据的真实性与可信度。

四、编制组织方案

在变电站检修工作开展时，需对组织方案编制工作进行层层把关，以保证检修工作开展的安全性与可靠性。施工现场开展变电站检修作业时，需要使用大量机械化设备与仪器，为保证设备使用的安全性，需对作业路线与作业范围进行科学编制，以提高作业安全性与工作效率[2]。

如吊车、吊篮、升高作业车辆进行操控工作内容编制时，需遵循先进后出的进场原则，确保施工检修现场的安全。在吊车运行时，吊臂下严禁站立工作人员，且吊车工作时，需由专人进行监护，为避免吊装物品掉落，需工作人员在吊装半径范围内围拉红色警戒线，杜绝人员穿行其中，保证吊装工作的安全性与可行性。

五、检修停电规划

在220KV变电站进行大型变电检修工作时，为不影响到吊车工作的质量，需对220KV变电站侧变电设备进行全停，为变电检修工作提供可靠基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为保证停电工作的可控性，需运检部、检修部、安监部等多部分开展联合现场勘查，并听取技术主管的建议，科学合理的编制检修停电预定计划，确保各项工作可以如期完工，不对周边用户的用电造成较长时间影响[3]。

六、安全管控

在正式检修工作开展时，需进行施工预演，以预先发现可能出现的作业安全隐患，并及时消除安全隐患，提高检修作业工作质量与安全。如相关特种设备操控前，需厂家指导专业人员对作业人员进行培训，并对培训合格人员颁发上岗证书，确保特种设备操控的安全性与可靠性。

在施工作业前需组织检修部进行作业安全技术交底，所有合作部门都需要参加，会议开展过程中主要对风险源进行辨识，同时对施工方案、工艺、材料、人员、安全管理等工作进行分析，以优化改进变电检修工作方案[4]。

开展220KV变电检修时，由于设备区的电缆沟较多，当机械设备频繁使用时，需要来回穿过电缆沟，为避免设备对电缆沟造成一定影响，需要预期计算电缆沟的深度与宽度，利用专业的钢板或者是电缆沟桥进行遮挡，以避免由于车辆的过度碾压，最终导致电缆沟的塌陷，影响到正常变电站的运行使用。

在吊车与升高车进行操控时，需严格制定安全管控要求，确保设备使用的安全性与可靠性。如升高车进行升降作业时，为保证检修工作开展的整体质量与安全，需确保升高车停靠在平坦坚实的地面，且车辆的整体倾斜度需满足工作参数。在升高车进行固定时，需要利用木块卡住车轮，避免车辆出现相关移动。为避免升高吊篮出现摇晃，在升降过程中需对吊篮进行一定固定，避免作业人员受到伤害。当升高到作业高度时，利用绳子将升高车与门型进行固定，降低吊篮的摇晃程度，为变电站检修工作的开展提供基础，提高变电站检修工作开展的整体安全性。

七、现场安全管理

在变电站检修工作开展时，需严格认真安排每周的管理工作人员。尽管工程单位有专业的现场作业负责人，但基于全过程安全组织管理要求，检修部门需要安装专人进行现场跟踪与监督管理。若变电检修作业内容的风险等级在二级以上，则需部门领导进行在岗指导，以确保变电检修工作开展的安全性。

现场安全管理时，需基于不同区域的工作内容设定不同责任人，负责人需要与施工团队同时进行现场，以保障每日收工清场。在次日复工管理时，需重申施工检修危险源和安全注意事项，确保检修作业工作人员具有一定的安全施工意识[5]。

为实现变电站全过程检修跟踪，在对绝缘子设备进行检修维护时，可以成立相关沟通群，并及时更新施工现场的检修作业信息，确保作业信息可以及时上传到控制室。为主动规避潜在安全风险，需要及时汇报作业现场天气情况、作业进度、作业问题等，以保证各级管理部门可以及时对相关问题进行协商解决，以提高变电检修工作的安全与效率。

由于变电检修工作量大，为保证全过程管理组织的安全性，各级部门可以通过监控系统对作业工作进行监管，第一时间发现检修作业存在的安全隐患，及时的指导工作人员纠正作业错误，保证检修作业工作质量的可靠性。

八、结束语

在220KV变电站的母线支柱绝缘子进行检修维护时，需进行现场勘查、人员培训、作业方案编制、施工组织、现场监督等工作，以保证变电检修全过程安全管理组织实施的可行性。在实际作业过程中，真正实现风险可控，提高变电检修工作质量。在今后大型变电检修项目开展工作时，需不断挖掘全过程安全管理组织工作计划的优势，以提高检修工作质量。

参考文献：

[1]熊凯明.变电检修现场作业安全管理的优化思路分析[J].通讯世界,2017,23:194-195.

[2]张国灿,刘煌煌.大型变电检修项目全过程安全管理组织措施[J].电世界,2018,5905:20-23.

[3]曾礼刚.变电检修现场危险点分析及安全控制策略[J].科技资讯,2018,1617:28+30.

[4]寻克忠.浅谈变电检修工作安全实施的有效措施[J].科学技术创新,2018,27:183-184.

[5]姚笛.变电检修现场作业安全管理的强化路径分析[J].低碳世界,2017,32:147-148.

论文作者:赵湘军

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56686906ea3a6c744f49673e.html