# 基于全流程医疗业务的无线网络设计与实现论文_黄其彬

黄其彬

中睿通信规划设计有限公司 广东省 广州市 510000

摘要：现代社会对于医疗卫生服务质量要求的日趋提高，需要医疗卫生服务能够持续迎合时代的发展要求，全流程医疗卫生业务体系的构建可以有效提升患者的就医质量。无线网络是当前社会的应用范围不断拓展，使社会生产和生活方式发生重大改变，将其应用与全流程医疗业务体系，需要针对医疗业务的实际需求，进行科学合理的网络设计，以提升无线网络的应用效能，并促进医疗业务水平和质量的提高。

关键词：全流程医疗业务；无线网络；设计

一、全流程医疗业务模式对于无线网络的应用需求

现代医院的医疗信息化系统建设，需要各项医疗卫生服务和医务管理工作都能够形成现代化、信息化的工作模式，其中涵盖信息管理工作、临床诊疗工作、医院管理工作等内容，为促进物联网技术在医疗卫生服务工作中的落实，需要拓展无线网络的建设与应用，以满足现代医疗卫生服务的发展需求。

（一）医疗业务

医院引入移动查房车，能够通过移动设备终端接入到医院医疗护理服务体系，医疗卫生服务人员可以通过身份认证，读取患者的基本信息、病例信息、诊疗报告、影像资料等医疗诊疗护理活动的相关内容，同时也可以应用移动终端对医嘱执行、临床体征材料采集等任务的执行进行确认。完成医疗业务的无线网络构建，需要无线网络能够保持网络状态的稳定性，提升无线网路的覆盖范围，保证足够的信号强度，以满足医务工作人员对于无线移动终端设备的频繁操作需求。

（二）医疗物联网应用拓展

智能医疗服务体系建设，需要通过各种物联网医务工作场景的进行整合，其中包括医务工作人员定位、病房输液无线监控设施布设、病患体温远程信息收集、医疗耗材监控等内容，都需要以无线网络为载体。为满足医疗服务体系的智能化建设，需要在无线网络的构建中充分考量物联网的建设需求，将医疗物联网进行模块化拓展，逐渐以无线网络为基础条件，对医疗服务的智能化工作模式进行模块化拓展，避免物联网建设出现重复投资的现象，对各个模块进行整合，从而形成统一管理的医疗管理工作格局。

（三）满足患者的无线网络接入需要

现代医疗卫生服务工作需要以患者作为关注重点，提升患者的医疗服务满意度是现代医疗事业发展的关键，患者在医院的住院治疗期间忍受病痛的折磨，生活方式较为单调，患者家属进行挂号、各种诊疗报告的拿取也可以应用网络化模式，进行智能医疗服务模式的拓展，也需要满足患者对于无线网络的接入需要。由于医院人员众多，同时进行网络接入会给医院的无线网络造成巨大的承载压力，医院可以根据患者的挂号编号，进行网络连接的介入限制，设置内部网络接入途径，医院的内部工作人员应用内部接入模式，而患者则应用外部接入模式，每个挂号编号仅能够代表一个客户端接入外部网络，从而缓解医院无线网络的承载压力，并满足患者对于无线网络的基本接入需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、全流程医疗业务的无线网络设计

（一）无线网络设计要求

其一，保证无线网络的全覆盖，全流程医疗业务的无线网络设计要求需要实现对于医疗服务区域的全面覆盖，其中包括病房、走廊、护理工作站、医务管理部门等，实现无线网络覆盖无盲区，每个手术室内都需要安装无线网络接收和发送的天线，确保整体无线网络建设目标的实现；其二，保证无线网络信号的稳定性，无线网络设计和建设还需要保证其信号的稳定性，避免不同楼道、应用部门之间出现信号干扰，每个管理模块的信道相互独立，而目标区域的信号灵敏度和信号强度≥-65dBm，避免各种移动医疗设备在接收和传输数据过程中出现数据丢失现象；其三，保证无线网络传输数据的安全性，由于医疗卫生服务的特殊性，必须保证各种诊疗信息和行为指令的准确性，为避免外界不良因素对网络的数据安全造成影响，无线网络设计过程中，需要对接入身份进行识别和安全认证，保证接入者不存在获取和篡改医疗卫生服务相关信息的刻意，为用户提供访问日志记录与查询服务、对Portal认证页面进行统一定制、支持用户认证完成第三方数据对接过程，同时也能够支持无线网络内外网的隔离，从多重角度保证数据信息的安全性。

（二）无线网络设计

根据医疗业务对于无线网络的接入需要，进行无线网络的方案设计需要对业务需求、设备的应用需求进行全面考量，设计和选择能够满足整体业务流程建设需要的设备，建立分层次的无线网络控制体系，保证设备控制、安全认证以及接入授权等多性能的体现，保证无线网络的安全性和稳定性。

在移动医疗终端设备（如PDA、平板电脑等）接入无线网络授权，以及保证数据传输安全等方面，应用IEEE 802.11i（WPA/ WPA2）进行安全认证，同时对数据传输过程进行加密。无线网络应用者在安全认证模式下能够接入无线网络，而未通过系统认证前，则无法连接到无线网络。控制器应支持IEEE 802.11i无线安全标准，也需要支持WEB Portal、MAC等形式的认证方式，为用户提供综合化管理系统，能够在管理系统中进行注册、修改及删除等操作，允许用户自行修改密码。兼容WindowsXP/7/8/10、IOS以及Android等常见的移动终端操作系统。

（三）网络系统结构拓扑图

无线基站需要应用馈线将超宽频天线广泛覆盖至目标区域，设定每套无线网络控制管理系统能够覆盖到每一个病区、每一个楼层，各分支控制管理系统包含基站、馈线、天线、功分器以及祸合器等设备。基站对独立信号源的数据信号进行处理后，并将信号输入到无线网络中，以保证不同信道能够独立工作，并且做到互不干扰。基站设备可以安装于各楼层的弱电间内，同时接入到楼层的内网交换机。各基站在安装之前要准备220 V交流电源，并对太网端口的信息点进行规划和准备，比保证网络系统结构能够顺利构建。

三、全流程医疗业务无线网络的实现

无线网络设计建设完成之后，要对无线网络结构和系统进行调试，以保证网络的最优应用性能，保证信号覆盖的广泛性和稳定性。整体无线网络系统架构搭建完成之后，在各病区建设投入PDA、IPAD、无线床旁心电设备等终端应用设备，信息中心管理平台能够对各终端应用设备进行统一管理。在日常医疗业务活动中，护理人员能够通过终端移动设备扫描患者腕带上的二维码，并对输液瓶标签上的二维码进行扫描，以此执行医嘱，医生也能够实现应用移动终端调阅和查看患者的电子病历以及相关影像资料，为自身的诊疗活动提供基础。患者的生命体征信息，能够通过无线网络系统递交管理中心，便于医疗卫生服务人员对患者的身体状况进行实时监察。患者能够也能够接入无线网络查看自身的诊疗记录，并在生活服务平台中获取娱乐信息，提升住院生活质量。

四、结束语

全流程医疗业务的无线网络设计，需要满足智能医疗的发展要求，对无线网络设计方案进行全面规划，保证无线网络信号覆盖的广泛性，保证无线网络数据传输质量，无线网络设计要求的实现，能够保证物联网技术在医疗业务中的落实，通过智能化服务模式促进医疗事业的持续发展。

参考文献

[1]邢奕鹏,王国静,鲁亚磊, 等.基于多种通信协议的医用无线网关的设计与实现[J].中国医疗器械杂志,2018,(1):31-34.

[2]王文明,朱一新,刘云, 等.基于多业务无线网络平台的医疗物联网设计与应用[J].中国数字医学,2015,(3):38-40.

论文作者:黄其彬

论文发表刊物:《防护工程》2018年第12期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5684db954fb86f6d9563c8ea.html