# 探讨供水管道安装工程质量管理论文_傅晓明

摘要：当前我国社会经济发展较快，城市化进程逐步加快，城市人口数量不断增多，多领域发展对市政供水管道工程应用提出了更多要求。从当前部分区域供水管道工程建设现状来看，管道安装工程中存有较多质量问题，对城市供水运行具有较大影响。对人们日常生活以及社会生产均有较大影响，所以当前要注重强化供水管道工程质量管理。全面整合供水管道安装工程中存有的各项问题，采取针对性措施进行控制。

关键词：供水管道；安装工程；质量管理

近年来我国供水管道工程全面发展，供水管道工程对道路工程建设质量具有较大影响，对广大群众饮水安全也有较大影响，因此当前要注重对供水管道安装工程质量进行控制。受到较多因素影响供水管道安装施工中存有较多问题，当前选取科学化的质量控制措施对提升供水管道工程安装质量具有重要意义。

一、当前供水管道安装工程质量管理存有的问题分析

目前诸多供水管道工程建设规模较大，在管道安装工程施工中涉及到较多工种，施工环节复杂程度较高。其中某个施工环节产生问题均会对供水工程产生较大负面影响，会诱发较多质量问题。在供水管道设计中，有部分设计人员未能全面参与到项目施工真实施工环境中，导致设计图纸与具体施工现状之间具有较大差距，相关管理部门审核操作不合理、不规范，导致工程安装中存有较多问题。有较多设计人员在设计中单方面套用之前用过的设计，在设计中存有较多问题，导致供水工程在起初发展中便存有较多问题[1]。

从部分区域供水管道安装工程开展现状中能得出，质量监管体系建设不完善，在监督岗位中部分监管人员设定不完善，难以开展各项质量管理工作。在后续安装工程施工过程中缺乏规范化监督、约束，部分施工人员未能全面依照各项规定要求展开施工活动，施工安装随意性较大，对安装质量具有较大负面影响。有部分承包人员为了能获取更多发展利益，在施工安装中选取质量不合格的材料，致使供水管道工程安装质量难以提升。在安装操作中，建设部门要组织专业人员做好施工监督安装工作，各项工作开展中由于部分人员专业知识不足，难以提升供水管线监督成效。有部分监督人员自身专业素质不足，对安装过程盲目干涉。当前与供水管道安装工程相关的各项法律法规拟定不完善，在建设中尚未组建专业化的监理人员队伍。将会导致监理活动开展质量受到较大影响，在具体安装操作中多项问题未能及时发现，导致后续施工中存有较多问题。近年来我国社会经济整体发展速度加快，各项基础社会在逐步完善，但是工程质量监管体制未能全面更新。质量管理与工程建设速度不能有效对应，项目建设步伐进一步加快，对工程项目建设质量提升具有较大负面影响。所以当前要注重做好各项管理体制改革，促进我国工程项目全面发展[2]。

二、全面提高供水管道安装工程质量管理效益的措施

（一）强化工程质量管理意识

现阶段在供水管理工程建设中要注重做好安装工程质量管理，相关管理人员要全面强化工程质量管理认识。相关质量管理人员要做好质量方面教育培训，促使广大施工人员能认识到管道质量管理的重要作用，提高安装质量管理重视度。相关质量管理人员要做好多项法律法规宣传，提高管理人员质量危机意识，在接受高效化教育中能有效工程设计。组织员工对供水管道安装工程各个环节进行控制监管，全面提升综合管理成效[3]。

（二）建立规范化的质量管理制度

在供水管理工程质量管理中，要注重拟定高效化的管道工程质量管理体制，对各个建设环节全面监管，提高安装质量管理效果。供水管道工程项目建设复杂程度较高，在各个施工环节中都具有具体规定，当前要做好安装环节质量控制，完善质量监督管理制度，对各个施工环节全面控制，还要划分各个管理部门主要职责，促使工程项目建设质量全面提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对施工招标、设计、施工、项目验收环节均要设定科学化的监督管理制度，做好多方面监控管理，落实各项高标准的管理条例，提高质量管理综合效益。

（三）选取高效化的供水管道安装施工技术

（1）沟槽开挖过程技术应用

在土方尚未开挖前，要注重对施工区域土质环境、地下水位现状、地下管道分布情况进行进行全面分析，之后再拟定沟槽降水、土方开挖、施工支撑等各项技术措施。在选取施工机械对土方进行开挖时，要注重在设计槽底高程中预留20至30mm土层。之后选取人工开挖操作，对超挖现象严格监管。其中施工开挖深度较大，要注重对分层开挖深度进行控制。在施工基坑周边不能堆放杂物，避免对管线以及建筑物施工产生负面影响。施工人员还要对施工基坑土壁安全性展开全面分析。当自然降水量较多、地下水位较高，在此区域施工中要注重做好降水、排水操作。防止沟槽开挖过程中地面中较多水流入到槽内，对槽壁稳定性产生影响，诱发塌方问题。沟槽开挖中，要做好监管，保障地下水能降至沟槽以下。

（2）管道安装过程技术运用

在管道安装操作实施前，要对各类管材以及应用配件展开全面检查，确保其满足项目建设要求之后才能用于到安装环节中。其中起重机下管中，要对起重机架设位置进行判定，不能对施工区域沟槽边坡稳定性造成影响。起重机运行中，线路和高压输电线路要始终能保持安全距离。在管道安装操作中，要注重对管节中心以及高程规范化调整，完成管节安装之后要及时实施复测，确保各方面操作均合格之后再进入到后续施工过程中。在管道安装中，要对管道中各类杂物随时进行疏导，暂停安装之后，在管道两端要采取临时性封堵措施[4]。

（3）土方回填过程技术应用

沟槽土方回填施工活动开展中要注重做好管线安装验收，确保各项操作合格之后进行回填施工。在回填施工中要对土方开挖以及管道安装操作进行控制。分析管道是否存有变形以及损坏现状之后再进行回填，当存有损伤问题要及时进行更换，在回填中要注重排出基坑以及管沟中多余的积水，管道以及接口位置不能受到各类填料损坏。在回填过程中，施工技术人员要注重分层夯实。结合每层用虚铺厚度量，将材料运输到槽内。管道两旁以及管顶500mm范围内，回填材料要在沟槽两旁对称运输到槽内，不能集中堆放[5]。

（四）设定科学化的监督机制，加强安装技术人员专业化培训

政府部门要做好项目监督管理，通过政府监督管理职能发挥提高供水管道安装工程管理力度。项目监理部门要做好监督与管理，完善各项监督管理体制，在管道安装中要组织更多技术人员，设定专业化的监理工作小组，集中力量解决控制供水管道质量问题。当前要注重对供水管道工程安装人员展开专业化技术培训，确保其能全面依照各项规定要求实施高质量、高效化施工操作，完成工程安装目标。相关施工部门要做好安装人员培训，提高个人专业技能，促使供水管道安装质量效果全面提升[6]。

结语：

综合上述，在供水管道安装中，要对安装质量严格控制。各个部门施工人员要提高责任意识，对各个施工工序严格检查监管。整合质量管理中村有的各项问题，选取针对性措施进行控制，提高施工安装效率与安装质量，保障供水活动能全面开展。

参考文献：

[1]郭小威.对供水管道安装工程质量管理的探讨[J].建筑工程技术与设计,2019(23):3237.

[2]王琳琳.对供水管道安装工程质量管理的探讨[J].建材与装饰,2018(51):270-271.

[3]任富贵.对供水管道安装工程质量管理的探讨[J].低碳世界,2017(6):123-124.

[4]张汉.城市供水管网管道安装管理[J].建筑工程技术与设计,2019(6):2999-3000.

[5]韦洪金.浅谈PCCP管道安装施工质量控制[J].建材与装饰,2017,(52):37.

[6]赵玲燕.供水管道工程施工成本的控制措施[J].环球市场信息导报,2017(46):43.

论文作者:傅晓明

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/569c56efffe2aaa29650da7f.html