# 建筑混凝土裂缝主要因素及施工处理论文_张少林

张少林

身份证号码：37142119850705xxxx 山东省临沂市 276000

摘要：任何结构裂缝都是有害的，少数轻微的结构裂缝由于混凝土的特殊性，有可能会自行愈合。而绝大多数的结构裂缝会一直存在甚至持续发展，直接的损害就是造成渗漏及钢筋锈蚀，影响结构安全。所以，对于结构裂缝必须减少发生、及时发现、妥善处理，控制混凝土施工全过程质量，更好地避免结构安全隐患的产生，进一步提高民用建筑施工效率和质量。

关键词：建筑混凝土；裂缝；主要因素；施工处理

1建筑混凝土裂缝的危害性

混凝土结构出现裂缝是非常常见的病害问题，如果设计裂缝在应用的过程中不会持续发展，就不会给整个结构部分产生影响，并且有些裂缝会伴随着时间的推进而逐步的发展，严重的影响了结构的安全性，导致了严重的人员伤亡以及财产损失的案件。我国地域辽阔，人口数量非常多，建筑工程的数量比较多，为了全面提升建筑工程的质量与安全性，对于建筑工程来说，其裂缝的防治是非常重要的一项工作。

2民用建筑混凝土结构裂缝产生原因

2.1混凝土自收缩

混凝土由湿到干的凝结、固化过程，温度、体积会有一个比较明显的变化，这个过程会产生自收缩。当内部固化过程产生的收缩应力大于混凝土的实时抗拉应力时，裂缝就会产生，很难避免。我们一直强调“补偿收缩”，想尽一切办法，但理论和实际还是存在不小的差距。

2.2温差

对于日夜温差较大的地区以及大体积混凝土来说，温差超过25℃以上，结构会因此产生不规则、不可预见的结构裂缝。

2.3.其他

如45°角裂缝。对于增加了角部放射筋的阳角来说，同样会出现这种裂缝，在工程实例中甚至出现过同一角部三道45°角裂缝。

2.4施工过程因素

（1）钢筋：钢筋绑扎的不合理，直接导致结构裂缝的产生。如平行梁边的裂缝（板负筋偏低）、保护层不足造成板面开裂、悬挑部分根部裂缝（负筋偏低或间距过大）。（2）振捣：主要应强调的是振捣的到位和密实性。漏振、过振、分层时结合部位的振捣、振动棒对梁柱主筋的振动等，都可能使混凝土某些部位强度削弱并促使结构裂缝产生。（3）冷缝：混凝土浇筑作业时，冷缝的产生是一种常态。常见的冷缝：第一，节点冷缝，如上下楼层在墙柱的接头部位、施工分区（分缝）；第二，不同标号混凝土浇筑产生的时间差造成的冷缝，如梁柱节点；第三，停料、堵泵时间过长产生的冷缝；第四，气温过高、混凝土过早凝结造成的冷缝。各种冷缝都需要妥善处理，才能保证结构的一体性，减少结构裂缝。

2.5后期因素

（1）养护：不合理、不到位的养护都有可能促使裂缝产生，而混凝土的养护也不是浇浇水那么简单。除了掌握好养护的时机、时间、方式等，养护和结构所处的地理位置、季节都有一定关系。（2）拆模：在混凝土未达到强度的情况下进行拆模，后果往往很严重，特别是大跨度及悬挑构件。在结构没有达到设计强度时，任何先拆后顶的行为都是不允许的。（3）张拉：对于后张拉梁板，应根据规范和设计要求进行张拉，杜绝因盲目张拉造成结构变形甚至出现裂缝。（4）后浇带：由于后浇带在未完成封闭前，几乎等同于悬臂结构，因此在支撑上需要保证单独搭设、稳定支撑、严禁拆除。后期如果确实需要拆除，也要遵循“先顶后拆”的原则。且应提前形成方案、审查合格后方可进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（5）建筑物沉降：当建筑物不均匀沉降（上部荷载或地基基础）超过结构所能承受的荷载时，首先在结构的某些薄弱部位会产生裂缝：砖墙→女儿墙→板→梁（墙），如果不及时采取有效措施终止这种不均匀沉降并对结构裂缝进行修复，后果将非常严重。

3建筑工程施工中对混凝土裂缝的控制技术

3.1加强混凝土结构设计

为了加强混凝土施工质量，尽量减少施工中混凝土出现裂缝，需要在结构设计时选择中低强度的混凝土进行施工，并且为了防止混凝土表面出现收缩裂缝，需要在建筑的承载方面增加钢筋量，虽然不能够完全的消除收缩裂缝的产生，但是还是能够有效降低裂缝的宽度，从而保证建筑结构的整体强度。此外，需要我们在施工中注意，对于水平施工缝的设置要按照防止温度裂缝的要求进行，以便防止其出现较大的裂缝。

3.2控制混凝土浇筑施工

分层浇筑一般多使用与混凝土浇筑时，浇筑高度是每次必须确认的，上层混凝土浇筑必须要在下层混凝土初凝之前完成，这样可以减少冷缝的形成，以此提升浇筑质量水平。在进行浇筑时，要做到匀速浇筑，避免因为速度不均造成的混凝土离析，如果中途需要暂停，应该在已浇筑部分在初凝前持续进行浇筑达到一次性完成效果。当结束时，因做好保温工作，在合适的环境温度进行施工，可以避免甚至减少温度产生的影响，当天气变热是，做好降温防晒处理工作，通过洒水。散热措施控制材料温度，减少产生裂缝。

3.3严格控制混凝土温度

检测混泥土温度的过程中，因重视温控工作，可以做到以下几点：第一采用0.14毫米的常规塑料厚度，选取三层的毛毡对塑料薄膜和毛毡进行覆盖；第二采用改进的骨料级配，尤其是混凝土为干硬性的掺混合料通过增加添加剂等方法降低混凝土使用的水泥用量；第四散进行搅拌混合过程中，降低混凝土温度主要使用水将随时进行冷却才可达到的效果；第五按照规定进行操作，在合适使劲进行拆模并进行保温以此减少混凝土因为温度变化产生温度梯度；第六要重视在严寒季节的保温措施，特别是应用于长期暴露的薄壁结构等等。

3.4加强混凝土施工的后期养护

对于建筑工程混凝土施工完成后的养护管理，是有效防止混凝土裂缝产生的一个重要环节。首先，混凝土施工完成后进行及时的养护能够降低混凝土内外温差，从而使混凝土浇筑后的自身降温速度变慢，缓解了混凝土自身的约束应力的出现，并且提高了混凝土的抗拉性，有效的降低了温度裂缝的产生。其次，适当的对混凝土进行保温措施，不仅能够缓解混凝土浇筑后的降温速度，使其内外温差平衡，避免了混凝土表面应力松弛干裂等引起的收缩裂缝出现。此外，如果没有按照相关养护要求进行混凝土的养护管理，不仅将会降低混凝土施工的质量，还会导致混凝土硬化时水分的快速流失，从而产生严重的裂缝。

3.5温度裂缝的预防

各地区存在早晚温差，有些地区较为明显从而容易致使混凝土建筑损耗风险，当房间内外存在温差较大时也会出现裂缝现象。对于此现象我们应该加强预防，减少裂缝情况的发展，在温度较高地区可以降低混凝土厚度减少内外温度变化。其次在施工中特别是浇筑中，采取降温方式减少材料温度，使混凝土成形。在对于超级高温地区可采取凉水泼洒、遮挡阳光等方式进行减少材料温度升高等问题，在浇筑时，要将冷凝管加入降温管道的墙壁上。当发生气温骤变时，对建筑物因做好防护养护工作，减少气温骤变所带来的混凝土磨损问题。因此对于温度变化问题我们要做到具体问题具体分析根据各地区情况进行妥善决策。

4结论

综上所述，为了保证建筑工程施工质量，防止混凝土施工裂缝的出现，必须要加强对混凝土裂缝原因的控制，从而增强建筑工程自身的安全性、耐久性。随着科学技术的不断进步，相信今后在混凝土裂缝的治理上将会有更多有效的办法，从而使建筑工程的质量得到提升，促进社会的稳定发展。

参考文献

[1]梁翠.建筑混凝土裂缝主要因素及施工处理[J].建材与装饰，2018(50)：5-6.

[2]付盛忠.建筑混凝土裂缝出现的原因及预防管理分析[J].工程建设与设计，2018(23)：304-306.

[3]解延拴，郝浩.高层建筑混凝土结构裂缝产生原因深入分析[J].住宅与房地产，2018(31)：172+241.

[4]赵锦瑞.建筑混凝土结构出现裂缝原因及解决对策[J].四川水泥，2018(08)：343.

论文作者:张少林

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年9期

论文发表时间:2019/8/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56a6fb72f40e9f73636268d7.html