# 道路工程检测技术现状与对策论文_方震亮

上海惠浦工程检测有限公司 上海 201315

摘要：道路是人们日常生活和工作中的重要公共设施，占有非常重要的地位。因此，必须保证道路施工质量，道路投入运营后，也能有效保障人车安全，有效降低道路安全质量带来的安全隐患和安全事故。检测技术在道路施工过程中的应用，从根本上提高了道路施工质量。

关键词：道路工程；检测技术；应用

前言

道路工程施工质量决定着道路工程的使用寿命、车辆与行人安全，因而确保道路工程施工质量对于全社会安全生产具有非常重要的意义。道路工程建设质量决定着道路工程的安全性能，质量一旦不过关，可能会造成人力、物力、财力的损失，甚至会产生更坏的影响。因此，道路工程施工质量高低如何判断成为关键，这就需要合理运用质量检测技术对道路工程施工质量进行检测，进而提高道路工程建设的标准。

1道路工程中的常用检测技术

1.1探地雷达检测技术

探地雷达检测技术属于应用较早的质量检测技术之一。探地雷达检测技术发展成熟，但这种技术对操作人员的操作水平要求较高，需要操作人员在大量实践经验基础上对采集数据进行科学、合理地综合分析，以判断被检测的道路工程质量是否符合要求。探地雷达检测技术的应用原理是：对被检测的道路和桥梁发射高频率的电磁波，电磁波进入工程主体内部后会沿着地下结构或者其他结构进行传递，传递过程中不同的介质传回的电磁波段不同，检测人员根据传回来的信息对道路和桥梁内部结构进行分析，从而判断出存在质量问题的地方。如电磁波在介质传播过程中遇到异常情况，如桥梁中间空虚，电磁波就会传来异常信息，电磁波接收装置就会反馈异常情况，检测技术人员根据反馈的异常情况确定异常情况的位置，从而实现道路工程的质量检测工作。虽然探地雷达检测技术应用广泛，但是探地雷达检测技术有一定的局限性，探地雷达检测技术只能检测浅层结构的道路工程，在检测深层次的道路和桥梁质量时，探地雷达检测技术检测到的信息就不能准确反映被检测结构体的真实情况，因而在检测深层次的道路和桥梁时，探地雷达检测技术就不适用了。

1.2红外热像检测技术

红外热像检测技术是一种简单好用、便于操作、适用范围较广的质量检测技术。红外热像检测技术是利用物理学热成像的原理对被检测结构体进行检测。具体应用原理是：根据红外线的特殊性，利用红外线的辐射能力形成热成像，热成像上反映不同结构体的温度分布，不同介质、不同位置、不同材料产生的热成像是不同的，因此根据不同的热成像可以判断被检测的道路工程的温度分布，从而确定存在问题的位置。这项检测技术实际上是利用了红外线辐射对温度的灵敏度，相同材料、相同结构体所反映的热成像应该是一样的，如果不一样，那说明被检测的结构体存在一定的问题，检测技术人员就可以根据热成像来分析产生问题的具体部位，从而对具体部位开展质量排查，实现对施工中道路工程质量的检测，便于及时解决问题，推进工程建设进度。红外热像检测技术操作简单，检测技术人员只要手持检测仪器，按照操作流程在被检测体附近进行简单的操作即可。同时，由于利用温度的分布来检测质量问题，红外热像检测技术的应用范围非常广泛，既可以在平原，也可以在高山，既可以在夏季，也可以在冬季，总之红外热像检测技术随时随地都可以使用，不受任何情况的限制。在检测完毕后，检测技术人员根据热成像的分布，对照道路工程施工图纸就可以分析出产生问题的部位。

1.3自感应检测技术

自感应检测技术是目前工程质量检测技术中应用较为广泛的一种检测技术。自感应检测技术实际上就是利用导电率对建筑结构体进行检测的。自感应检测技术的应用原理是：将自感应传感器放置在被检测的结构体内部，如果结构体质量较好、没有问题，那么结构内部导电率不会发生变化，如果结构质量存在问题，那么结构体内部压力就会有变化，其导电率也会发生变化，自感应传感器就会有报警提示，提示结构体内部存在质量问题。自感应检测技术精准度比较高，能够精准确定存在质量问题的具体位置，检测所花费的时间少，检测效率高。自感应检测技术成本低，无需对施工中道路工程做任何改动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，自感应检测技术操作起来也非常简单，只要检测技术人员按照操作流程操作即可，无需过高的技术水准，因此自感应检测技术应用非常广泛。

1.4冲击回波检测技术

冲击回波检测技术是目前工程质量检测中科技化程度较高的一种检测技术。冲击回波检测技术，是利用对被检测结构体施加强大的冲击力，强大的冲击力产生的应力波在被检测结构体表面进行传播，传感设备对应力波进行接收。当被检测的结构体内部存在质量缺陷时，应力波就会马上回传到传感设备上，传感设备对反射回来的应力波形成图谱模型，不同的图谱模型反映出被检测结构体存在问题的位置及深浅。冲击回波检测技术应用也很广泛，不仅能够检测质量问题，还能够检测道路厚度、桥墩深度等其他相关数值，检测的数据越详细，对工程质量的分析判断越准确，越具有非常重要的参考意义。

1.5光纤质量检测技术

光纤质量检测技术是随着现代通信技术、光纤技术发展起来的一种检测技术。光纤检测技术的应用原理是：利用对散射光线的敏感度，反映集中应力的大小，进而判断被检测结构体内部是否存在质量问题。如果被检测结构体内部存在缺陷，那么该处就会产生集中应力现象，进而产生散射光线，光纤传感器对检测到的散射光线进行综合分析，进而判断存在问题的具体位置及问题大小。光纤传感检测技术的灵敏度非常高，主要是利用对光线的灵敏度，几乎可以达到毫米级，因而在对质量要求较高的道路工程进行质量检测时通常采用光纤传感检测技术。

2市政道路施工质量检测要点

2.1沥青路面施工检测

沥青路面的施工中，首先应该对投入资金有明确的划分，让资金链保持健康、可持续的流动；其次，监理人员需要对施工现场所用的材料进行严格的质量把关，沥青路面的材料中，混凝土的配比需严格按照设计提出的指标要求，同时其他材料的用量也需要进行监管。在施工中需要对材料质量进行不定期抽查，基层、面层的厚度、压实度、材料的配合度都应满足设计要求。

2.2挖方路基施工检测

在路基开挖的时候，需要根据设计方案来判断断面和边坡的要求，自上而下逐层开挖。路基开挖需要考虑到当地的客观环境。对挖方路基的施工，需要进行防水工程。路基开挖选择合适的机械和时机，避免因为不合时宜的开挖导致坍塌；路基开挖时不能采用爆破的方式进行。为了维护边坡的稳定性和施工人员的生命安全，监理人需要在路基开挖的过程中，对工程质量进行严格把关，谨防安全问题的发生。路基处理的原材料、压实度、允许偏差等均应满足验收标准。

2.3路缘石、人行道检测

路缘石、人行道的施工也是市政道路项目的一部分。在施工过程中要保证缘石、混凝土等原材料的质量，还应该提供相应的检测报告。路缘石保证外形尺寸统一的同时，也应符合抗压、抗折指标。人行道施工中要对人行道的平整度、抗滑值进行检测，检测重点关注是盲道、缘石坡道等无障碍设施。

结束语

对施工中道路工程进行质量检测时，要根据不同情况选择不同的质量检测技术，以达到质量检测的目的，提高道路工程质量。道路工程施工中质量检测技术不断发展，为我国道路工程质量保驾护航。随着科学技术的不断发展，道路工程施工中质量检测技术一定会有更好的发展前景。

参考文献：

[1]王俊巧.道路施工中质量检测技术应用探讨[J].智慧城市，2016（1）：157，160.

[2]丘嘉裕.道路桥梁施工的常见问题及质量检测技术应用[J].建材与装饰，2016（9）：217-218.

[3]曹立柱.关于市政道路工程中试验检测质量控制的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（06）：255-256.

论文作者:方震亮

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56ab75cd10772435e60385b0.html