# 智能恒流自控装置在文明寨油田的推广应用仲学维论文_仲学维

油田进入特高含水开发阶段，高投入的挖潜措施已经不适应油藏经营管理的需要，确立精细注采调整为重点，以水稳油，以科学注水未手段，降低自然递减的开发管理思路，以水井为中心，才能牢牢把握上产增长点。

在日常工作中，始终把“注够水，注好水”作为工作重点，积极寻求突破，寻找有利于油田精细化管理、可持续发展的注水的先进方法方式，为油田上产做出贡献。TECH-ZS型智能恒流自控装置自引入油田以来，逐渐成为文明寨油田注水系统中重要的计量单元，实现注水工作中定量、定压、平稳注水的要求，最大限度减小了油田注水对地层结构的影响。

一、装置综述

TECH-ZS型智能恒流自控装置时国内首创的机电一体化高科技，该配水器把流量计、执行机构，控制器和智能无线通讯接口有机地集于一体、具有结构紧凑、操作简便、显示直观，控制精度高、耐腐蚀、耐高压的特点，将成为油田注水系统中重要的计量控制单元。

智能控制采用先进的PID算法，具备高效的流量闭环温流和稳压控制。能够实现调节过程智能化，能随着注水干线压力的变化自动调节，是注水量始终控制在最佳配注范围内，实现了定量注水、平稳注水，最大限度地减小了油田注水对地层结构的影响。

二、工作原理

智能恒流自控装置，由流量测量、执行机构和控制器（流量控制盒数据通讯）等部分构成，可分涡轮式和磁电式（可选）流量计量方式。执行机构是经过减速机构的电机驱动装置，包括电机和阀门组件，具有阀门位置提示，阀门类型是磨轮型调节阀。

控制器是内部电池供电进行流量显示和控制，操作部分是DC24V抵押电源，同时二次信号时4-20mA标准信号（也可配脉冲，标准485接口等）。装置在使用过程中，通过设定键设定流量值，控制器把实际流量值和设定值进行比较，若因压力波动流量值不符合设定要求，控制器就会发出调节指令，驱动电机正旋或反旋调节阀门，使瞬时流量值接近或等于设定值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、主要功能

该装置提供了自动、手动和支持远程控制三种控制方法，能随着注水干线压力的变化自动调节，使注水量始终控制在配注范围内，实现平稳注水。

控制器显示采用大屏幕液晶，能显示设定流量、瞬时流量和累计流量等工作状态。

手动调节，由于本装置带有减速装置和阀门压力平衡系统，手动调节轮非常轻便，易于准确调节，省时省力，保障了断电情况下的正常工作。

止回功能：当表前压力低于表后压力时，能够自动检测关闭阀门，防止注水井倒流。当压力恢复后，阀门自动打开，按原来的设定值进行控制。

流量配比功能：在配比过程中，通过采集其他流量计的流量信号，乘以比例值（使用中要考虑自控装置的流量范围）来控制阀门的开启和关闭，实现比例计量调节。

自备电源：对现场不具备AC220V电源的场合，通过自备电源供电，利用太阳能提供能量。流量调节采用低功耗的驱动技术，在不调节状态下驱动器的待机电流为零。

四、主要优势

提高工人工作效率，自控装置正常使用时，上下流闸门阀门全部打开，不用经常性的开启和关闭，装置根据设定值自动调节水量，延长了上下流闸板阀门的使用寿命，提高了工作效率，确保了配水间的安全生产。

数据处理采集方便，通过使用与常规流量计对比数据误差小，计量准确度，控制平稳，可以显示设定流量、瞬时流量（m3/小时）和累计流量（方）等工作状态。减少了人工抄表过程和人为误差，站山有林木:

参考文献：1万式甜，智能恒流自控装置的引进与应用，工业，2016

山有林木:

中国石油天然气集团公司，油田注水工程设计规范。中国计划出版社，2006

内操作减少了劳动量。

论文作者:仲学维

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56b363cbece03f8c9b11789a.html