# 地铁通信工程施工的关键点分析论文_陶开春,蔡冰

成都地铁运营有限公司 成都 610081

摘要：随着城市的发展，对应的轨道交通系统承担起越来越重的责任。对于城市地铁运营环境而言，其对应的通信系统的价值更加不容忽视。对于地铁的运营而言，通信系统的首要作用在于保证地铁运营系统中各个部分之间的信息的有效交换，为安全运营提供必要支持。从这个角度看，地铁通信系统可谓地铁运营的生命线，因此在其施工过程中尤其不可草率。

关键词：地铁； 通信工程； 施工关键；

1 地铁的通信工程特征

想要展开有效的地铁通信工程施工，还需要首先对地铁通信工程本身的框架结构以及对应的特征有所了解。

从功能结构的角度看，地铁通信系统可以划分为三个主要方面，即公安通信系统、运营通信系统、公共通信系统。三个功能部分共同展开工作，来实现对于地铁稳定运行的有效支持。这样的一个系统，能够面向地铁运营工作团队实现车辆的有效有序调度，对应的无线通信以及视频监控数据的有效传输，时间的校准，以及广播数据的送达，甚至于地铁乘客本身需要的无线通信数据传输等服务，都要通过这个系统加以实现。可以说，地铁通信系统的实现，关系到地铁运行的安全，更加关系到乘客和工作人员，乃至于城市环境的安全。

如此重要的地铁通信系统，虽然其自身的稳定运行在一定程度上依赖于对应的运维工作，但是施工过程本身作为根基，其重要性仍然首当其冲。对于地铁通信工程而言，投资和技术两个层面的高投入和高标准，是两个最为突出的特征。技术层面而言，地铁通信工程本身在信息传输方面的高要求，推动了技术领域的进步，对应的表现在工程方面，就是更多设备的安装，更高的标准要求成为必然。而在投资方面，对于地铁通信工程而言，庞大的通信系统规模必然随之而来较高的投资，但是地铁通信系统与一般的小区通信系统还存在差异，就是在缆线的敷设方面，极难以返工，一旦出现工程敷设错误等问题，返工所带来的挑战会同时出现在资金、时间以及技术等多个层面之上。因此从资金的角度看，地铁通信工程不允许错误的出现。

此外，地铁通信工程的特征还表现在特殊的建筑环境，以及特殊的技术环境之中。对于通信系统而言，尤其是其中存在大量无线信号传输的通信环境之中，无线信号传输的具体方式和路径，是不容忽视的重要方面，也是通信系统对通信效果和传输效率进行控制所需要关注的重要方面。对于地铁工作环境而言，有限的隧道空间成为通信系统布局的首要影响因素。在隧道空间中，无线信号的传输必然会收到多个方面的影响，这其中不仅仅要考虑隧道环境中众多通信设施的布局和安放，还需要重点考虑无线信号在隧道环境中的传输，包括衰减以及干扰等问题。

2 要点分析

虽然对于地铁通信工程而言，其工作量和技术要点纷乱庞杂，但是综合当前的实践经验，仍然可以整理出几个关键问题，在此展开深入分析，希望对地铁通信工程的开展能够发挥一定的积极意义。

在地铁通信工程中，首要问题就是需要处理好接口，因此对应的技术也必须引起足够重视。对于地铁通信体系而言，其本身的复杂性不容忽视，其中包括多个系统，并且无论从功能还是服务对象的层面看，都需要通信系统中的不同环节通力合作才能有效实现，而不同的功能以及数据分流服务对象的实现，都需要对应接口才能完成，由此可见接口对于地铁通信系统的重要性。妥善的接口处理，能够有效防止接口不善而带来的安全隐患。在展开接口处理的过程中，相关专业技术人员需要熟练掌握相关信息，对应的类型以及数量，以及传输特征等都要有所了解。在展开对应的接口工程安装之前，建立起对应的档案，依照档案来展开安装，务必做到心中有数，避免接口处理操作错误的问题发生。对于不同种类接口的操作要点应当谨慎记录，依据接口设置的操作顺序展开工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）在进行缆线敷设的时候，工作人员需要测试对应缆线单盘，明确标记，确保随后的工作能够有依据并且顺利展开。此外，工作人员还需要对接口进行牢固检查和处理，一旦发现接口存在松动，还需要进一步加固，才能继续展开工作。

（2）加强地铁通信系统设备保障，同样不容忽视。对于地铁通信系统而言，虽然在地下隧道环境中展开作业，相对而言来源于外界环境的干扰较小，但是同时也要注意到，地铁环境中诸多设备共存，能够对通信设备产生干扰的来源很多，不仅仅包括驱动列车行驶的强电系统，还包括通信系统之中为数众多的设备之间的互相干扰。因此在面对此种情况的时候，对应的设备保障工作就必须得到保证。展开设计之前，工作人员首先应当对周边环境仔细勘查，准确把握环境特征并且记录相关信息，将这些信息作为展开设备布局和安装的重要参考，尤其注意与其他专业的相关工作人员加强合作和沟通，掌握某些尚未安装的其他设备的动向。依据全面环境数据来制定出可行的方案，才能有效提升地铁系统内部通信设备运行的稳定性。在此基础之上，进一步有序落实设备保护工作，提高工作人员判断能力，及时发现通信设备存在的安全隐患，在设备进行安装之前对其展开全面测试，保证设备能够稳定运行。安装之后还需要对隧道内信号覆盖状况加强测试，确保合理信号电平。尤其是对于地铁站这样的特殊环境，特别应当加强信号的测试，避免无谓的干扰。

（3）地铁通信工程线路和其他系统线路之间的融合技术必须重视。从设计阶段即开始，本着融合的态度展开工作，一直到工程的实施，都应当对这一方面额外关注。这种技术层面的融合，能够帮助有效提升整个地铁通信系统的资源利用率，避免资金等的重复浪费，对于降低干扰和信噪均有着不容忽视的作用。

3 工程质量的优化

上文中确定了地铁通信工程的设计以及施工要点，对应的质量控制工作，也可以据此而展开并且加以确定。对于工程质量的控制，应当着力于设备安装以及技术的调试两个主要方面。对于前者而言，就目前的状况而言，设备本身的质量基本都可以得到保证，虽然对应的安装之前的设备测试环节不能放弃，但是单纯从工程质量优化的角度看，这并不足以作为一个重点来展开对待。与之对应的，设备安装则是一个需要重点关注的问题，因为在有限的隧道空间中，众多设备共存，它们运行而产生的电磁干扰会不会对彼此形成影响，以及其安装位置是否会对其他设备的运维工作形成阻碍，是需要关注的重点。对于这一方面问题，唯有反复考察充分沟通，才能实现设备安装和布置的最优。

对于技术的调试，主要是考虑到当前地铁通信工程中包括的诸多技术，诸如开放式传输系统、异步数字传输网络、同步光数字传输网络和多业务传输系统等在内，都是地铁通信系统的重点所在。如此众多的技术要素在同一个空间中展开，只有在对技术本身有深入了解的基础之上，结合当地的实际情况分辨各方式和技术的利弊，才能设计出效果最优的技术共存环境。依据通信工程的具体施工特点科学选择合理的施工质量控制措施，增加地铁通信的稳定性。

4 结语

地铁通信工程是一个庞大并且复杂的特殊体系，多项技术和复杂设备共存。想要对这样的系统工程实现有效的质量控制，唯有不断深入了解不同技术自身的特征，并且充分考察周围环境。除却地铁本身的隧道环境以外，对应的其他领域的技术环境同样要给予充分关注。这样，才能有效实现妥善处理和设计，也才能建立起健全的机构体系，统筹规划，使技术选择的有效性得到保障，最终提高质控效率及成效。

参考文献：

[1]谢文东.论地铁通信工程的施工技术要点与质量控制[J].通讯世界，2014（02）：12-13.

[2]王选军.地铁通信系统的现状及施工技术要点分析[J].通讯世界，2019，26（05）：83-84.

[3]林非.浅析地铁通信系统的现状与未来[J].数字技术与应用，2010（10）：21.

论文作者:陶开春,蔡冰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56d0a2110a51143952f6b124.html