# 关于公路工程施工技术管理及控制的分析探讨论文_慈维晖

慈维晖

山东恒建工程监理咨询有限公司 山东潍坊市 261100

摘要：公路工程在竣工并正式投入使用后，对国家的经济发展有很好的带动作用，另外，公路工程的质量，不但会直接影响人们出行的安全，与施工单位的良好形象也有直接的关系，因此，要对公路工程的施工质量引起高度重视，这就需要施工单位对施工技术的管理与控制加以关注，为施工单位的不断发展打下坚实的基础。

关键词：公路工程；技术管理；控制

公路交通直接影响一个城市的发展，公路建设对于我国的城市化建设起着至关重要的作用。在公路工程的施工过程中，质量管理是非常重要的，公路工程施工中一旦产生质量问题，会不利于工程的顺利进行，因此要熟悉公路工程施工技术要素，这样不仅可以保证公路工程的施工质量，也可有效降低施工成本，推动公路施工建设工作在规定时间内按照既定计划规划开展。所以，要做好公路工程的施工质量控制，促使我国公路工程顺利发展。

1公路工程施工技术及要点

1.1路基施工中的技术

路基的主要作用就是负责承载众多行车的荷载，在公路工程中属于最基础的工程，其施工的质量会影响以后的工作质量，所以在建设路基的过程中，首先要注意断面的测量工作、施工技术工作以及施工放样操作等工作，做到科学、认真、严格的完成。在这一过程当中开挖路基时对于路基承压强度和水稳性要严格的依照施工与技术规范中的要求，施工人员在路基开挖之前要先熟悉当地的地理环境，测量与放样的工作要根据要求严格的进行施放，不能够有一丝一毫的差错。对于地表的植物要合理的进行划分，然后移出需要开挖处的植物，根据土层逐层的进行开挖，分析当前路段的综合信息设置出合理的坡度与高度，将开挖处的淤泥以及不符合路基土质要求的泥土进行清理，直至其符合目标高度为止。

1.2路面工程

在公路工程的施工过程中，路面施工是整个公路工程施工中的重要内容之一，在施工过程中，应注意以下方面：1）路面垫层是指基层或底基层与路基之间的结构层次，主要起扩散荷载应力和改善路基水温状况的作用，以保证面层和基层的强度、刚度和稳定性不受土基水温状况变化而造成不良的影响。对垫层进行施工，需要注意以下方面：（1）要对材料质量进行控制，包括检测砂石料中有无杂质，含水量以及颗粒级配等是否符合要求；（2）施工前，要将路基表面的杂物和灰尘清理干净，并保持平整；（3）砂石应分层摊铺，松铺厚度应通过试验段确定，一般每层150～200mm。每层摊铺后，进行整平；（4）每层的碾压遍数等参数应通过试验段确定，采用压路机往复碾压应不少于4遍，轮距搭接不小于50cm，边缘和转角等施工机械无法到达处，应用人工或蛙式打夯机补夯密实。2）对面层进行施工时，需要注重以下几个方面：（1）对基层铺设质量进行验收，清理表面的杂质和灰尘，以保证沥青材料与基层的黏结强度；（2）在喷洒改性乳化沥青之前1h用洒水车快速喷洒少量水，以湿润路面基层表面，疏通并清洗施工机械的各种输油管道及喷嘴，防止阻塞，保证机械设备的工作性能，对于洒布汽车无法作业的路段或部位以及漏洒的部位，需要用手提式喷洒器进行人工喷洒或补洒。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）集料撒布后，用轮胎压路机进行碾压，每次碾压重叠1/3轮宽，确保有效压实宽度，并遵循先两侧后中间的碾压顺序。

2做好公路工程施工技术的管理及控制

2.1对公路工程施工技术控制与管理体系进行完善

（1）建立日志制度。分管不同环节的部门应对自己负责的路段进行准确详细的记录，在记录中应体现施工时间、施工技术以及具体施工过程等关键信息，保障所有细节均记录到位。（2）建立岗位责任制。将所有施工人员划分成多个小组，每组设置组长，专门负责施工管理。在管理过程中，着重关注施工技术的控制管理，通过严格的监督保障每一项施工技术的有效落实。（3）创建完善的人员培训机制。定期安排专业技术人员向全体施工人员讲授施工技能知识。为了保障培训效果，可以按照技术工种对施工人员进行科学分组，有针对性地安排培训内容，全面提高公路工程施工技术人员的技术水平和专业素养。（4）将现代化信息技术引入技术管理中，对问责制度进行完善，以此实现对公路工程施工技术的全面动态监控。

2.2组建专门的施工技术控制与管理部门

为了保障公路工程施工技术符合相关规范的要求，应组织专业技术人员成立专门的施工技术控制与管理部门，对工程各个环节的施工作业进行监督，促进施工技术价值的充分发挥。技术控制与管理部门组建后，应赋予该部门相应的管理权力，并保障其运行的独立性，促进其职能的充分发挥。同时，为了保障管理效果，应建立部门内部培训考核机制，通过培训提高所有工作人员的综合素质，结合业绩考核结果和实际管控效果实施奖励和惩罚，充分调动管理部门的主观能动性，促进公路工程施工技术控制与管理成效的提高。

2.3强化施工全过程的技术控制与管理

为了保障所有施工技术的全面有效落实，应对所有施工环节实施动态管理，对人员、材料、机械等方面进行严格的控制与管理，尤其需要加强对现场变更的审核。在对不同施工环节技术落实情况进行监督的过程中，应严格落实各环节的施工技术标准。例如，针对施工中的测量工作，应保障数据的精确度，从而避免施工过程出现偏差，造成工程资源的浪费。在每项施工项目结束后，要进行技术标准验收，及时发现其中存在的问题，并采取措施进行补救。

3结语

总的来说，为了让我国的公路交通事业紧跟我国经济快速发展的脚步，国内公路工程要做好工程质量管理，在实际的施工中控制每一道施工工序的技术要点，解决当前施工技术中存在的问题，做好质量监督，科学合理的进行质量管理，控制好公路交通的质量。

参考文献

［1］李广，尚二永．公路工程施工技术要素及公路工程质量控制［J］．城市建设理论研究（电子版），2014（23）：4．

［2］张守梅，隗元喜，石广森．浅析现代公路建设的施工管理［J］．城市建设与商业网点，2009（18）：131-132．

［3］董卫国．浅议公路桥梁施工技术的质量控制［J］．建筑知识，2010（11）：60-61．

［4］谷新康．关于公路桥梁施工技术及质量控制探讨［J］．黑龙江交通科技，2012（10）：30-33．

论文作者:慈维晖

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年1期

论文发表时间:2019/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56d2b19e06b554b09070d960.html