# 浅谈新型防水材料论文_方毅

方毅

中国华西企业有限公司西安分公司 陕西 710000

摘要：建筑工程的飞速发展使得了各种防水材料在建筑工程施工中得到了应用，对建筑工程来说，其防水材料质量的好坏对整体建筑的使用功能有着重要的影响，因此应在充分结合建筑工程要求及防水材料特点的基础上，做好防水材料的工程应用。

关键词：新型防水材料；应用分类；存在问题

引言

对于一般性的建筑来说，其防水工程主要可以分为地上防水工程和地下防水工程两大部分，做好以上工程的防水工作应从防水材料的选材以及施工设计等环节入手。本文主要在对当前建筑工程常用的防水材料分析的基础上，探讨建筑工程中防水材料的选材策略及施工策略。

1、新型方式材料概况

新型防水材料在国内已经得到广泛的应用，这极大提高了建筑物的质量。现在防水材料的品种比较多，各个单位选择的空间也比较大，但是由于各种新型防水材料的机理不同，选择时还是需要慎重考虑，通常需要考虑经济效益、实用性和环保性能，同时施工时也是需要提前设计，科学规划。

1.1密封材料

密封材料也是建筑上最为常用的防水材料，目前常用的有聚氨酯、氯丁胶、氯磺化聚乙烯等聚合物密封膏，近些年比较新的产品是PVC塑性油膏、沥青油膏，也都是聚合物密封膏，除了这些还有聚硫和丁基密封腻子等比较常用。

1.2防水型涂料

防水涂料是建筑上常用的防水措施之一。防水涂料目前主要有三种：合成高分子类防水涂料有聚氨酯防水涂料，这是目前使用最为广泛和最为成功的防水涂料；沥青基防水涂料，主要有皂液化沥青和水性石棉沥青防水涂料，目前出现的一类新的是膨润土沥青乳液，也使比较实用的一种；改性沥青类是使用较早的一类，主要有水性聚氯乙烯焦油防水涂料和聚氯乙稀弹性防水涂料。

1.3防水型卷材

防水型卷材主要是由高分子材料制造，比如三元乙丙片材、聚氯乙烯防水卷材等。比较常用的还有氯化聚乙烯防水卷材以及三元丁橡胶防水卷材。目前较为新型的是氯化聚乙烯制作的橡胶共混防水卷材，再生油毡是最为常用的一种防水型卷材。各个型号的材料一般都已经有国家标准。

1.4沥青卷材

改性沥青卷材主要有以下几种，APP卷材（用无规聚丙烯或聚烯烃类聚改性沥青，两面覆以隔离材料所制成的改性沥青防水卷材）、SBS卷材（以聚酯毡或玻纤毡为胎基，用苯乙烯一丁二烯一苯乙烯改性沥青两面覆以隔离材料所制成的改性沥青防水卷材）以及自粘橡胶沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材。

2、新型防水材料施工技术要点

2.1刚性防水材料技术要点

刚性防水材料包括防水混凝土和防水砂浆。防水混凝土是通过调整配合比或在普通混凝土中掺入防水外加剂、掺和料、钢纤维等，抑制或减少混凝土内部孔隙率，加大密实性，从而达到防水的目的。常见的防水混凝土有UEA或AEA膨胀剂混凝土、纤维防水混凝土、引气剂防水混凝土、减水剂防水混凝土等。防水混凝土在选用时应注意以下要点：

（1）防水混凝土的抗渗等级应按地下工程的埋置深度确定，设计时应参照规范要求执行；

（2）防水混凝土的施工配合比应通过实验确定，混凝土拌制前应实测骨料含水量，不得直接套用设计配合比；

（3）防水混凝土使用的水泥强度等级不应低于32。5级，最大氯离子含量应符合规范规定；

（4）地下工程防水混凝土结构厚度不应小于250mm，裂缝宽度不得大于0。2mm，且不得贯通。

防水砂浆是通过添加外加剂或掺合剂来提高砂浆的密实性和抗裂性，以达到防水抗渗的目的。包括掺外加剂的防水砂浆和聚合物水泥防水砂浆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆防水砂浆在选用时应注意以下要点：

（1）防水砂浆品种的选用和配合比设计，应根据抗渗等级要求确定，且应考虑当地原材料来源等因素；

（2）防水砂浆的主要技术指标应严格按规范要求执行；

（3）掺外加剂的防水砂浆厚度宜为18~20mm，聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6~8mm，双层施工宜为10~12mm；

（4）防水砂浆施工时各层之间必须粘结牢固，无空鼓现象，施工缝留槎位置准确，接槎应按层次顺序操作，搭接紧密。

2.2防水卷材技术要点

防水卷材是将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的卷材式的防水产品，包括沥青防水卷材（沥青纸胎油毡、沥青玻纤胎油毡等）、高聚合物改性沥青防水卷材（SBS卷材、APP卷材等）和合成高分子防水卷材（三元乙丙卷材、氯化聚乙烯卷材等）。防水卷材在选用和施工时应注意以下几点：

（1）设计人员在材料选择时不仅要考虑材料的来源，还要考虑防水施工的先进性和易操作性；

（2）卷材施工前应保证结构物基层平整、干净、干燥，基层冷底子油涂刷后应待其干燥后方可进行下一步施工；

（3）卷材铺贴有热熔法和冷粘结法，不管设计采用哪种方法，施工时都应保证卷材与基层的紧密结合。此外，还应重点控制卷材的搭接处理，卷材长边搭接时，单层防水纵横向搭接宽度不小于10cm，双层防水不小于8cm；短边搭接时，单层不小于15cm，双层不小于10cm；

（4）卷材施工完成后，应注意成品保护，特别是其上有其他分项工程施工时，避免因破坏防水卷材导致防水功能失效。

2.3防水涂料技术要点

防水涂料是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质，加入各种助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水乳型或粉末型的涂料，包括沥青基防水涂料（各类乳化沥青）、高聚物改性沥青防水涂料（氯丁胶）和合成高分子防水涂料（聚氨酯、丙烯酸酯）。防水涂料在选用和施工时应注意以下几点：

（1）涂料的厚度应根据建筑物防水等级选用，设计时应参照规范要求执行；

（2）涂料应有适合大面积防水涂料施工可操作时间，要有一定的粘结强度，特别是在潮湿基面（即基面含水饱和但无渗漏水）上有一定的粘结强度；

（3）涂料材料及配套材料为同一系列产品具有相容性，配料计量准确，拌合均匀，每次拌料在可操作时间内使用完毕。

（4）基层处理符合要求，基层应保持清洁、干燥，在涂料涂刷之前应先在基层面上涂刷一层与涂料相容的基层处理剂，待其表面干燥后，随即涂刷防水涂料。涂料与基层必须粘贴牢固。

（5）涂膜应根据材料特点，分层涂刷至规定厚度，每次涂刷不可过厚，待涂刷干燥后，方可进行上一层涂刷，每层的接搓（搭接）应错开，接搓宽度30～50mm，上下两层涂膜的涂刷方向要交替改变。涂料涂刷要全面、严密。

3、我国新型防水材料的前景

随着近代工业高速发展和城市化进程的不断加快，带来了经济发展和社会繁荣，同时也使人们对自己周边环境和生活质量提出了更高的要求，“以人为本”、“绿色环保”已成为时尚。因此，必须加大开发和应用环保型防水材料的力度。绿色环保型防水材料，是对环境有利、对人体无害、有利于节能、可节约资源和（或）可再生利用并持久耐用的产品。

在绿色环保建筑防水的研发、设计、生产和施工中应多方面考虑：织成，尽可能水性化、高固化、粉状化、生态化；原料，尽可能不用或少用沥青、有机溶剂、重金属和有毒助剂；生产和施工场地尽可能做到无废水、废气、废渣、废物；产品应无毒、无害、无味、无污染；产品除防水外，尽可能兼有防腐、保温、隔热和装饰美化等多种功能；产品售价与工程造价要适中，要符合我国国情；施工要简便、安全，工期要短。

结束语

建筑防水工程是一个工程中不可或缺的一般分，无论是设计单位还是施工单位，以及建施单位都需要以严谨的态度来对待它，从材料选择、施工工艺、技术管理等这些方面的每一个环节进行全方位的评价。进行科学、合理、经济的设计，精心组织技术力量进行施工，完善维修、保养管理制度，以满足建筑物（构筑物）的防水耐用年限和使用功能。

参考文献：

[1]李豪；李进喜。城市地下空间的防水[J]。科技致富向导。2013（29）

[2]姚微。新型防水材料在建筑中的应用分析[J]。中华民居（下旬刊）。2013（04）

[3]姜志威；王江波。新型防水材料发展及其分析[J]。科技资讯。2009（23）

论文作者:方毅

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56d6ee9192c71fa9e84bdb58.html