# 建筑消防电气的设计解析论文_崔永东

崔永东

（身份证号码：32062119820721XXXX，江苏常州 213000）

摘要：随着生活质量的提高，人们越来越重视安全生活，因此建筑的消防设计逐渐受到人们的重视与关注，其火灾防范问题也越来越受到人们的关注，建筑企业应提高建筑电气消防的设计方面的重视，以保证建筑消防电气的设计水平可以不断完善，确保人们的生命和财产方面的安全。本文主要对建筑消防电气设计经验进行总结，以便为建筑工程设计提供借鉴。

关键词：建筑消防；火灾报警系统；电气

引言

近年来消防技术得到了一定的发展，火灾事故频发，使得社会民众对消防工程的重要性有了全新的认识，关注度不断升高。各种现代化建筑不断增加，也越来越复杂，一般都有很高的功能要求，人员的流动比较大，设备多，用电量很大，导致火灾发生的因素也逐渐复杂化，这就需要提升建筑消防电气设计要求。

1、建筑消防电气的设计意义和设计原则的概述

建筑行业已经成为国民经济发展的重要推动力量，和人们的联系也愈发紧密，而随着人们经济水平的不断发展，对建筑工程的要求也不断提高，更加注重其功能和质量。消防工程关系到社会大众的生命财产安全，因此，在建筑消防设计过程中必须重视改进设计思路，积极创新应用设计手段。当前，我国城市的发展进程是非常快的，建筑防火的消防设备也得到了更多人的重视。尤其作为高层的建筑必须加强建筑消防电气设计措施与安全，高层建筑一般体量都是很大的、其功能繁琐的、人员的分布相对集中、且发生火灾的几率是非常大。因此，若发生火灾火势必定会很凶猛，同时蔓延的速度是非常快的。建筑设计人员对于消防电气设计标准与国家规范一定要熟悉，一般包括民用建筑的设计（防火设计要求、火灾自动报警系统设计、民用电气方面等），这些设计内容为国家的规范，或者是国家相关的建设单位发布的设计标准内容。这对于相关的设计人员，国家的标准具备一定的强制性，所以应该严格执行，部门的标准和行业的标准在执行的前提下，均需要满足国家标准的规范内容。

2、完善建筑消防电气设计的措施

2.1完善用电负荷计算

电气进行设计的过程可通过电负荷进行计算，为电力相关的系统提供重要的保障，它的准确性与电力的运行安全与可靠有着直接的关系。建筑消防电气通常情况下可分为：①供电的过程应结合一级负荷相关的标准进行消防电气。②供电的过程结合二级负荷的标准进行消防电气。受电设备包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等。电气在消防设计的过程应确保其安全，从根本上提高电负荷的运算工作，以保证消防设备能够正常进行运转。

2.2建筑火灾报警系统设计

报警系统在消防设计中占据着重要地位，有效合理的公共建筑火灾报警系统需要早期通报和发现火灾，然后及时告知人们并采取相应措施，进而控制与扑灭，这是人们和火灾进行斗争的有效工具。

2.2.1火灾探测报警系统的设计。

在公共建筑内，设置和选择火灾探测器时，需要对建筑等级和建筑场所中可燃物的性质，房间高度和保护的半径与面积等进行仔细考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 根据相关规定以及规范，建筑电气系统的消防配电设计中应该合理的设计和安装火灾探测装置，并且其覆盖的范围应该包括整个建筑，因此，在进行火灾探测器的设计过程中，应该在每一个楼层、缓台、楼梯间等位置安装。对于厨房，锅炉房，地下车库，吸烟室，茶炉房等烟气在停留时，可能出现很多热量的地方，需要选择点型感温探测器。对厨房灯使用可燃气体的地方，需要选择点型可燃气体探测器。火灾报警系统需要设置手动和自动两套触发装置，也就是说，在系统内设计火灾探测器时，还要设计一些手动的报警按钮，在各个防火区安全出口位置和重要通道内最少要设计一个手动按钮，而且要确保各个防火区任何的位置距离最近的手动按钮距离不能超过30米，而且各个防火区安全出口与主要通道都至少设置一个警报装置，设置应急广播。

电气火灾监控系统能够将配电系统内的电气隐患，借助对温度异常的变化状况、剩余的电流变化和这些现象可能导致的火灾等进行监控和预报，进而使出现电气火灾事故的现象得到降低，防止出现重大损失。电气火灾监控探测器一般由传感器和信号处理单元构成，信号处理单元主要对配电箱中剩余电流互感器监控收集的数据进行接受，做出判断和分析后传至监控主机。测温传感器针对电缆的接头位置温度，有效实时的监控与记录，并上传至信号处理单元。

2.2.2消防联动控制。

消防联动方面的控制工作主要通过多线制进行控制，一般会通过总线进行控制。多线制为电源驱动线和信号线进行区分，电源、检测和控制均占用导线制式之中。消防联动控制主要由控制主机，监控板块，电气控制设备，电动装置等构成，按照公共建筑中设备的状况，发生火灾后，需要由消防联动控制系统进行控制的设备和系统一般是室内的消火栓系统，自动化喷水系统，气体灭火系统，排烟和防烟系统，防火门和电梯，应急广播，警报系统，非消防的电源，照明和疏散标志等系统。在火灾报警系统发出信号之后，消防联动控制需要发出一下信号，并对反馈的信号进行接受，在报警系统对火灾进行确认后，消防联动系统需要发出以下信号，要开启自动灭火，水幕充水系统，进行放水，并形成一道水幕，然后使非消防的电源切断，使用应急照明和指示疏散系统的电源。消防控制设备能够借助手动对消防水泵，排烟风机等设备的启动和停止进行控制，然后显示出联动设备或者系统工作的具体状态，还能够显示出建筑内各层或者各个防火区平面和消防设备相关的编号和位置，报警之后，还能够显示出报警的区域或者位置。对具体工程来说，需要有建筑企业在相关标准和规范下，进行适当调整。消防控制设备需要能够显示设备或者系统工作的状态，并对动作之后反馈的信号进行接收，为了防止因为误动作或者误报等而造成混乱，一般都把一个按钮或者火灾探测器的动作当做火灾的报警动作，把两个或者以上的动作，或者任意探测器加上按钮或者压力开关的动作以及手动确认和各种喷头的动作，当做火灾确认。

2.3消防线路敷设

建筑设计应遵循相关的防火标准进行设计，设计内容应体现消防用电的设备其配电线路需要按照火灾发生的连续供电方面的实际需求。消防电气针对其电气的线路进行实时的保护，同时保证走线设置在吊顶的内部。其敷设的暗线需穿管，应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护，并应敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不应小于30mm；这种敷设方式具有经济、可靠的优点。敷设明线的过程，需要保证设有一定防火保护封闭式的金属槽、保护金属管等。采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时，应穿金属导管或封闭式金属线槽保护；所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。在发生火灾时，敷设于吊顶内的线路相对来讲是危险的，吊顶内为火灾经常会发生的位置。因此，相关的设计人员实际设计的过程，应充分的了解并掌握要求的规范。在操作的过程，对于新型的建筑方面的设计内容有上述中要求的线路，均需要穿阻燃pvc管、金属管进行保护。与此同时，墙内和现浇板内都会通过暗敷进行走线。改造的过程，由于受到很多因素的影响不能进行暗敷，这时就应该对钢管和金属线槽进行相关的保护工作，在防火策略的基础上进行防火涂料的涂刷。

3、结语

综上所述，消防电气设计的目的是防患于未然，建筑消防相关的用电设备种类很多，而且负荷是非常大的，且扑救火灾最为关键的内容为供电的安全和可靠。而建筑消防配电设计涉及的强制性条文、规范条文众多，需要引起相关人员的重视，不断对其进行改进与完善，提升建筑的安全性，降低火灾损失，进而促进社会的和谐发展。

参考文献

[1]崔海明，鲁广斌，暴二平，等. 某大型公共建筑火灾自动报警系统设计特点分析[J]. 智能建筑电气技术，2016

[2]汪江.关于建筑消防设计存在问题及措施的探究[J].门窗，2015

论文作者:崔永东

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56de7918e3df0415d1471cfb.html