# 水利水电施工中的导流问题与技术分析陈永乐论文_陈永乐

摘要：水利工程项目持续推进，多元化的施工技术不断涌现，成为水利工程建设中不可或缺的一部分，甚至对水利工程的日后发展起着一定的促进作用。故此，在水利工程施工过程中，水利工程人员应该合理掌握导流技术要点，充分发挥导流技术在施工中的有益作用，确保水利工程的施工进度，进一步提升水利工程的施工质量，健全水利工程建设，使得施工技术水平与管理水平能够符合相关标准。

关键词：水利工程施工；导流施工技术；应用管理

中图分类号：TV854

文献标识码：A

引言

在修筑水利工程时，为确保水工建筑物在干燥地上施工，会采取围堰的措施来对基坑进行维护，最后将水流泄向下游，这种施工方式被称作导流施工技术。将该技术应用在水利工程施工中，可以有效提升水利工程施工质量，确保水利工程有条不紊开展。

1影响水利工程导流的主要因素

1.1水文因素

水文因素是影响导流最重要的一项自然因素之一，因为导流施工技术的主要对象就是要将水流进行控制和疏导，直接作用的对象就是水流，因此，自然的水文环境会直接影响着导流施工的发挥。在施工过程中，施工技术人员要具备专业的素质和能力，将水质和深度等水流特征进行精确的判断，这样可以更加有效的发挥导流施工技术，如果忽略了水文因素的影响，会造成严重的损失，甚至会威胁到施工人员的生命安全。

1.2地形地貌因素

地形地貌因素也会影响水利施工中导流施工，因此对于地形地貌的考察也非常关键，在进行导流施工之前要选择理想的施工环境，如果地形地貌不合理，就会大大增加施工的难度。因此在施工之前要考察当地的地形地貌特征，岩石的硬度，河床狭窄以及陡坡度等，将导流技术各种施工要求掌握，选择合适的作业方式可以降低地形地貌的影响。

1.3 地质因素

在水利工程导流技术施工过程中，影响其施工的重要因素中还有一项就是地质因素，地质环境在施工的各个环节中都会存在着影响，并且这种影响会造成导流的方向和大小难以控制，这种影响很难克服，因此在施工之前一定要详细的勘察，将这种地质因素造成的麻烦提前进行研究解决，使其在合理可控的范围内，在发生危害的时候可以及时找到解决的办法。

1.4导流施工的具体内容

首先，导流施工的选址，选址是导流施工的基础工作，在导流施工设计之前应该充分考虑到坝体的实际位置，并合理勘测施工地形，并考虑到水利工程地质环境、地势地形差异情况、水能指标、施工难度以及工程量等因素，保证选择最佳的坝址。其二，合理设计水利枢纽布置方案。导流施工质量，关系着水电枢纽工程设计方案的整体质量，当确定坝址以后，为了进一步保证工程的合理分布，则应该从导流明渠进行合理布置，并充分考虑到厂房的合理分布情况。

2水利工程施工中导流施工技术的应用管理

2.1明渠导流法

运用明渠导流法时，需要先确定水利工程坝基所在位置，然后以坝基作为参照，在上游、下游分别修筑围堰。然后在河流两侧的岸边或滩地上，开挖若干条渠道，利用这些渠道，将上游的水导流至下游，从而绕过水利工程，创造了良好的施工环境。明渠导流法通常适用于那些地形比较开阔，且地势相对平坦的情况，在技术难度上也相对较低。利用该方法时，施工单位应结合前期调查结果，确定渠道布设位置，例如，将明渠沿着河道布置时，应注意在靠近河道的一侧采取防冲措施，避免河水上涨后，泥沙在明渠内沉积，影响导流效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2隧洞导流法

在一些山区位置的水利工程，由于地表的地形复杂多变，不适合地上导流施工，这种情况下就需要选择隧道导流。另外，隧道导流法还可以借助于河岸边存在的水工隧道，进一步降低了施工成本、加快了工程进度。选择这一导流方法，需要注意的事项有：首先，要确定隧洞导流轴线，结合物探结果，尽量避开一些地下岩石，以降低隧洞掘进的难度。其次，减少隧洞的弯曲度，保证导流效果。如果因为地址等原因，必须要进行转折，应合理设计转折角度，原则上来说转角不得低于120°。最后，如果水流量较大需要开挖两条或以上的隧洞，还要注意相邻隧洞之间的岩层厚度。

2.3涵洞导流法

在一些规模较小的土石坝中，可以选择涵洞导流法。在工程基坑的上下游，分别修建挡水围堰，依托涵洞完成导水。涵洞导流的优点在于作业周期短、成本投入低，在一些山区或农村的小型水利工程中应用较为广泛。选择该方法，施工时需要注意的要点有：开挖涵洞时，可以依照地形灵活布置涵洞的位置，以减少工程量。但是如果涵洞周边的围岩破碎较为严重，则需要进行衬砌加固，以保证涵洞的整体结构稳定。也可以选择将涵洞布置在硬土层上，但是要注意进行受力计算，如果涵洞上部的土体压力较大，也需要采取加固措施。可以在涵洞内壁，使用水泥进行抹平。还可以防止落石、落土阻塞涵洞的问题。

2.4科学定制施工方案

施工方案的定制同样是其中最为核心的一项工作，所以在选址工作完成之后便可以由工作人员科学定制施工方案。通过上文分析介绍可以了解到，在水利工程施工过程中一共涉及三种施工技术，每种施工技术各自有着优势以及劣势。基于此，定制施工方案期间务必仔细考量施工技术的选择问题。在此阶段，需要保证所选择导流施工方式更加契合该选址地区，并且能够优质地完成导流任务，为水利工程的顺利开展保驾护航。在定制施工方案的时候，该项目的负责人对于该项工作要有超高的熟练度，并且充分掌握三种导流技术的优缺点，还要精度掌握地质方面的知识，对于选址地的地质进行综合分析，随后才能确定在该选址地最适宜用何种类型的导流技术。在一般情况下，选择施工方案都会从明渠导流的方式开始考量，随后再依照选址地的地质条件，结合综合成本以及施工质量等方面因素，统一进行思虑，最后确定施工方案。

2.5控制施工设计质量

在水利工程的导流施工中，施工人员的一切工作都是按照设计施工来进行的，所以，设计施工的重要性便凸显了出来。因此，保证施工设计工作的质量也意味着保证整体水利工程的质量。若是施工设计出现问题，势必导致施工人员施工也按照错误的方向进行，最终影响到工程质量。为了有效控制施工工程质量，可以成立质量检查小组，派遣检查小组的工作人员对于施工设计做出严格审核，若是发现质量问题，就责令整改，防止事故隐患扩大而导致施工进度受阻。与此同时，还要考虑到施工阶段可能会遇到的问题，并定制详细的应对策略，这样便可以在出现问题时第一时间采取措施进行解决，以免影响到整体水利工程的施工进度。

2.6导流施工技术创新

水利水电工程在不断的发展和改革中技术在不断进步，可以在不同的地理环境中，针对不同的施工要求采用不同的导流技术进行水流的疏导和控制，使得水利工程的质量可以不用受到水流的影响。在水利水电工程发展的今天，还要不断地研究更好的导流技术，将更多先进的设备应用到导流技术中，为水利水电工程的质量提供保证。政府部门要高度重视导流技术的研究，投入更多的人力、物力和财力进行研究，使得这项技术可以更加高效，适用于更多的环境，学习发达国家先进的经验，将这项技术进行创新，从而保证水利水电工程的质量。

结束语

综上所述，现阶段，我国导流技术作为水利工程施工建设中的重要项目，既能够提升水利施工质量，还能够进一步确保施工效益。故此，水利施工部门应该高度重视导流施工技术的有效应用，使施工工作符合相关标准建设，同时不断创新导流技术模式，完善导流技术管理体系与管理模式，培养更多优质人才，保证导流施工技术作用的发挥，促进水利工程的长远发展。

参考文献

[1]孙广有.水利工程施工中的导流问题及技术解析[J].科学技术创新，2019（23）：111-112.

[2]苑长春.水利工程施工中的导流问题及技术解析[J].科技创新与应用，2019（10）：150-151.

[3]徐惠萍.水利工程施工技术中的相关问题解析[J].农业科技与信息，2018（12）：99-100.

论文作者:陈永乐

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56ef55d7f44701eb52dea4c9.html