# 建筑室内装饰装修材料化学污染及其防治对策论文_张玮

天津市建筑科学研究院有限公司 天津市 300193

摘要：随着建筑工程的规模不断扩大，在建筑室内装修成为了各阶段人群都会遇到的问题，其空气污染问题就变得越来越严重。基于课题团队的室内建筑装修材料化学污染对室内空气污染的影响探究，采用色谱分析方法对装修材料的物质进行分类的应用与实验分析。

关键词：建筑室内;装饰装修;材料化学污染;防治对策

引言

关于建筑装饰装修材料有害物限量，我国虽制定了系列标准及规范，但目前市场上的产品仍是鱼龙混杂，一般消费者很难鉴别这些材料或物品的环保程度，导致一些高污染的装饰装修材料、物品进入家庭，引发室内空气污染问题，危害居住者健康。与此同时，现代建筑从节能角度出发，大量采用新型密闭性材料，建筑气密性显著提高，相对渗透系数小，渗透通风少，更易产生室内污染物的聚集，一旦使用劣质装饰装修材料，居室空气污染问题凸显。

1 建筑室内装饰材料的污染物品

装饰材料主要是通过粉刷或者装饰居室的地面、墙壁等地方，达到美化居室的作用，提高居室的美观度，在使用特殊材料时也可以起到一定的防潮湿或者隔音效果，来保护建筑物的整体结构不受破坏，延长房产的使用寿命。但是，装饰材料中含有大量的化学物质，当长期居住在化学物质超标的居室时，会对人体造成极大的危害。

1.1人造材料

当前的人造装修材料大部分为人造板材，其中包括纤维板或者胶合板等种类。在使用人造板材的过程中，板材会散发出强烈的气味，当住户长期吸入这种气味之后，会出现双眼流泪、头痛胸闷等病状。这种气味大部分来自人造板材当中含有的胶黏剂。胶黏剂的主要组成部分是甲醛，其中主要的组成部分为酚醛树脂与脲醛树脂。酚醛树脂是通过甲醛与苯酚通过催化剂进行化学反应而产生，脲醛树脂则是甲醛与脲醛通过催化剂进行化学反应之后产生。大部分的胶黏剂生产采用的是尿醛树脂为主要原料。部分居室在装修的过程中，人造材料所散发的气味并不明显，但是由于甲醛物质只有在累计到一定量的情况才会产生气味，当有气味时说明甲醛已经超标。

1.2色泽光亮剂

在装修过程中，为了提高家具或者地板表面的色泽，大部分人都会使用光亮剂。光亮剂的主要成分为苯酚，是一种含有很大毒性的物质，接触过多可能会引发癌症。当人体直接接触到苯酚时，会使皮肤产生疼痛感，如果吸入苯酚则极有可能对生命造成危害。并且，光亮剂的其他化学物质还含有硝基苯、石脑油、丙烯腈与氨气，当人体接触了这些化学物质之后发生皮肤变色、呕吐等情况，并且会直接影响到人的呼吸系统，长期居住在这种生活环境当中，会直接影响到人体的中枢系统。

1.3石材辐射

石材是室内装修装饰当中最常见的材料，在装修的过程中，往往使用天然的石材作为装修的材料，从而增强居室的美观性。但是，天然石材在居室内会散发出较强的放射性物质，如镭与铀，并且伴随着大量的氡气体，氡气体是一种强烈致癌的剧毒物质，并且此物质具有活动性强的特点，人们在日常生活中极易将其吸入体内，危害自身健康。

1.4装修涂料

涂料是居室装修当中应用最为广泛的装修材料，但是对室内环境污染极大。较为常见的装修涂料有双组分环氧树脂面漆、双组分聚氨酯面漆、硝基双相型多彩漆等等。涂料的主要成分为树脂与高分子化合物。并且由于具有粘度高的特点，所以在制造的过程中通常会填入适当的稀释剂。稀释剂在装修的过程中具有强力的挥发性，并且稀释剂含有甲苯、酮类、醇类乙苯等多种有毒物质，在居室内扩散之后会对人体健康造成极大的危害。

1.5油漆与乳胶漆

油漆是涂料中的一种，油漆的制造同样含有大量的有毒物质，其中包括金属氧化物、铅、铬等化学物质。当居室的空气当中含有大量的有毒物质时，会对人体皮肤造成一定的腐蚀，并且人体的呼吸系统造成危害。而乳胶漆则是一种合成树脂的水性涂料，其主要组成成分是树脂乳液。通过与颜料盒其他化学物质进行配比调制而成。乳胶漆中含有大量的有毒挥发物质，极易对人体造成危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 预防建筑室内空气化学污染的主要措施

现代科学技术蓬勃发展，为我们的物质生活和健康长寿提供了非常有利的条件。可是，任何事物都应辩证地对待，文明时代也会产生一些弊端。这就需要我们具有清醒的头脑，利用现代科学知识进行分析，使我们的健康和长寿得到最佳的保证。

2.1简化家具装修

豪华装修在满足人们虚荣心的同时，也带来了麻烦。现代装修材料大多有各种化学污染物存在，并且很难清除。所以，进行房屋装修时，要尽量选购传统的实木材料，直接进行实木装修，尽可能地避免或者少用黏合剂类产品，以控制甲醛等污染物的产生。

2.2树立环保意识

家庭和办公场所是现代人活动的主要空间，城市人一天内约90%的时间都在室内，室内化学污染其实比大气污染、水污染危害更大。所以，室内装修和室内物品的选择过程中必须要有强烈的环保意识。目前，我国已经颁布实施了室内装饰装修材料国家标准，并实施环境标志产品技术要求，用以规范和保证装修及装饰材料的环保要求。我们在选购室内装饰材料时，要依据国家标准选购获得国家环境标志产品标志的装饰材料，同时注意查看产品的检测报告。

2.3科学减少室内污染

室内化学污染以气体为主，我们在了解它的成因和理化性质后，可以采取相应的办法进行治理。如根据物理原理可以利用活性炭的吸附性，吸附室内有毒、有害气体；根据化学原理可以利用化学反应，使用化学试剂（甲醛消除剂等）化学吸收室内有毒、有害气体；根据生物原理可以在室内种植一些绿色植物，从而起到净化空气的作用。

2.4保证室内通风

房屋装修完毕后，通风换气是降低室内污染最方便的方法，其道理就在于让有害物质挥发，挥发后排到室外。通风换气的好处在于加快有害物质挥发，更好的保证室内环境清新、净爽。厨房、客厅等容易产生油烟、烟雾的地方更应该时时注意通风换气。

2.5室内绿化

在西方国家和我国部分地区已有成功的经验，在室内养些花卉植物对于降低室内化学气体的浓度，减少化学污染对人体健康的危害是非常有效的。其中，芦荟、吊兰、仙人掌可吸收甲醛；菊花、常青藤、铁树可吸收苯；万年青可吸收三氯乙烯；月季、蔷薇可吸收80%以上的多种有害气体；杜鹃花可吸收放射性物质；柠檬含有挥发油类，有显著的杀菌作用。

3 结语

针对目前建筑室内空气污染问题，市面上出现了很多改善空气品质的新产品、新技术，也提出了众多解决方案，包括加强通风、室内种植绿色植物等等，但归根结底还是治标不治本。如何从根源上解决室内空气污染的问题，终究还是需要通过使用无污染或者低污染的建筑材料来构筑健康环保的室内环境。

参考文献：

[1]官仕龙.涂料化学与工艺学.北京：化学工业出版社,2019;

[2]孔志元.中国水性涂料的现状及发展.涂料技术与文摘,2018(10),10-13;

[3]郭金合,李华.防水材料的性能和应用.新材料和新装饰,2018(7),25-26;

[4]褚建军,沈春林,康杰分.环保型水固化聚氨酯防水涂料的研发及性能研究.新型建筑材料,2019(4),1-6;

[5]顾继友.胶黏剂与涂料.北京：中国林业出版社（第二版）,2019,P266-296;

[6]汪维,王雪松,杨卫疆,宁超峰,顾逸平,沈佳妮.建筑涂料的可持续发展理论综述.化学建材,2018(6),1-8;

[7]张玉龙，杨守平.环保胶黏剂原料及典型配方.北京：化学工业出版社，2018;

论文作者:张玮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56ef969f6db105453bbf20c8.html