# 智能小区配电自动化系统技术的相关研究论文_秦传根

（北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司 山东济南 250000）

摘要：配电自动化系统是智能小区的重要组成部分，配电系统的自动化水平直接影响到小区的智能化程度，配电自动化系统的健康运行是小区安全稳定的基础和保障。对智能小区配电自动化系统技术研究具有现实及长远的意义，其主要意义在于：在正常运行的情况下，通过监视配电系统的运行状况，优化小区配电运行方式；当配电系统发生故障或异常运行时，能够迅速排查和处理，最大限度的减少停电对居民生活的影响；合理控制无功负荷和电压水平，改善供电质策，达到经济运行的目的；合理控制用电负荷，提高设备利用率：自动抄表计费，保证抄表计费及时和准确，提高工作效率，能够为用户提供自动化的用电信息服务。

关键词；配电自动化；智能小区；控制

中图分类号：TM73 文献标识码;A

引言

在打造智能化城市的背景下，智能化小区应运而生，而在智能化小区的建设中，相应配电自动化系统作为其中的重要部分，相应系统自动化水平的高低，直接对智能小区的智能化程度产生了影响，同时也关系到智能小区各项电气设施能否实现安全可靠运行。因此，这就需要针对智能小区实现配电系统自动化技术的完善运用，以借助监控系统的完善搭建，实现对配电运行方式的优化与完善，并在及时及时解决故障隐患问题的基础上，为实现该系统的安全可靠且高效运行奠定基础。

1在智能小区中配电自动化系统的重要性

在信息化、智能化时代背景下，智能化楼宇概念的提出开辟了建筑设计新领域，并促使人们的居住生活环境与智能化技术实现了无缝对接。智能小区作为一种全新形态的住宅形式，高度融合了信息技术，并彰显出了现代化建筑的艺术性，为人们创建了一个更加安全舒适的生活居住环境，同时促使人们的居住空间具备了智能化特点。在此过程中，智能化小区需要借助配电自动化系统的运用来实现电能的获取，是确保智能化技术下相应设备实现可靠运行的前提与保障。从本质将，配电自动化系统是智能化小区的核心，只有具备了这一完善的系统，才能够为智能小区实现智能化运行奠定基础，且该系统能够实现安全可靠运行，对于居住在智能小区中的人们而言，直接影响到了其正常生活能否实现顺利开展。从中可以看出，在智能小区中，配电自动化系统占据着十分重要的地位与作用，而配电自动化系统功能的实现，则需要以相应技术的完善运用为支撑，本文对此展开了相应的分析。

2国内配电自动化系统发展现状

目前我国配电自动化系统的发展，己由过去主要取决于投资规模逐步转变为由市场需求来决定，小区中的配电自动化程度也有很大的提高，许多智能小区已经实现了配电网络的故障定位与隔离，以及自动恢复供电、负荷控制、远方自动读表、最低网损、电压无功优化、配电投资系统和用电管理信息系统的配电网综合管理系统，但配电管理系统的自动化程度还不是很高，从配电自动化系统采用的通信方式看，尚没有一种通信技术可以很好地满足于配电自动化系统自动化的所有层次的需要。在一个配电自动化系统中，往往由多种通信技术组合成综合的通信系统，各个层次按实际需求采用合适的通信方式。因此，如何对智能小区的配电自动化系统从数据的采集、通信处理到控管一体化进行自动化管理和智能化控制，是在智能小区的建设中大量研究和讨论的课题，在该领域也形成了百家争鸣的局面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3智能小区配电自动化系统的相关技术

3.1 前端数据采集技术

基于配电自动化系统下，需要针对相应电网状态量、模拟量以及电度量等信息进行采集，并通过对数据信息的分析与传输，促使控制中心掌握相应的用电情况，进而为实现科学管控措施提供保障。整个系统存在的负荷密度大、谐波大且对电能质量要求高等特点，因此，要实现对前端通电信息的的有效采集与检监测。而在前端数据采集系统中，需要借助如下技术的运用来支撑信息数据采集的实现 ：第一，传感技术。需要借助测量传感技术的运用，来促使系统监测工功能的有效实现，现阶段该技术的主要形式为红外测温以及光纤传感技术等 ；第二，信息处理技术。指的是实现对采集信息的处理，在提炼出有用信息的基础上，实现对信号波形的有效检测 ；第三，借助状态检测与信息融合技术的支撑，为促使数据采集系统实现可靠运行奠定基础。

3.2 无线通讯技术

第一，基于智能小区下，配电自动化系统对无线通讯所提出的实际要求。具体而言为 ：要求系统要在具备可靠通信功能的基础上，能够实现对外界干扰因素的有效规避，同时，要以合理通信方式的选择为基础，降低建设成本，综合考虑系统的设备造价以及系统的使用寿命、维护费用以及性能等因素。在此基础上，还要求相应通信速率能够满足实际之需，并在具备双向通信能力的基础上，能够不受到停电的影响，此外在使用与维护上简单方便。第二，在具体通信方式上，主要采用的方式为 ：以电力线为媒介的方式、基于 GPRS 下的无线通信方式，目前主要以后种为通信方式，相应 GPRS 通信网络下，主要的优势特点为 ：数据传输效率高、呼叫建立快，且收费策略可进行灵活选用，并支撑短信与 WAP 业务，能够满足突发性、连续性或是高低速数据业务通信需求。

3.3 控制管理中心

在智能小区中，配电自动化系统数据的处理与发送等，都需要借助控制中心来实现，相应控制中心要在具备接受远程数据信息功能的基础上，通过对信息的处理，发送给相应接地系统，进而借助相应的无线通讯网络来发送到GPRS 终端，同时还能够实现对数据与通讯信息的保存，支持浏览与打印。基于控制中心系统下，其是由系统服务器、SCADA 工作站、PAS 工作站、管理员工作站、配电自动化与管理工作站以网络传输构成，各部分都承担着自身的职责。同时，要想实现对远端GPRS 终端网络数据信息的接受，则就需要这一控制中心下，具备一个服务程序，进而搭建起数据传输路线，在此过程中，相应服务器采用的 Winsock 控件来实现的。

3.4 管控一体化

在搭建这一管控一体化系统的过程中，首先要明确对该系统所提出的要求，该系统要承担起整个智能小区变电运行系统下设备、线路以及终端运行情况的实施动态化监测与管理，在此基础上，借助无线通讯网络，将实时动态监测信息上传到控制中心，然后借助控制中心的计算机来实现对数据的分析与判断，进而明确系统运行状态，为实现有针对性管控措施的落实奠定基础。

结束语

智能小区是近年来产生并迅速崛起的一种新型住宅，它是建筑艺术、生活理念与信息技术、电子技术等现代高科技的完美结合，是一种更加安全、舒适、方便、快捷和开放的智能化、信息化生活空间。配电自动化系统作为智能小区的能源系统，是其它智能系统的后勤保障，没有可靠的配电自动化系统，智能小区智能化只能是纸上谈兵，配电自动化系统的可靠性、安全性与居民的生活息息相关，在未来的居民生活中，配电自动化系统在智能小区中具有非常重要的地位。

参考文献：

[1] 林弘宇 , 田世明 . 智能电网条件下的智能小区关键技术 [J].电网技术 ,2011,12:1-7.

[2] 刘国华 , 梦子军 . 某智能小区配电自动化系统总体设计方案[J]. 轻工科技 ,2012,07:57-58.

[3] 梦子军 , 刘国华 . 智能小区配电自动化系统技术研究综述 [J].轻工科技 ,2012,07:63+97.

论文作者:秦传根

论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期

论文发表时间:2019/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/571bf366565637d5cd203fbf.html