# 工程机械故障诊断的新技术和方法论文_王玉光

中铁十二局集团第二工程有限公司 山西太原 030000

摘要：在工程行业快速发展的大环境下，工程机械的应用较为常见，科学应用技术与方法来诊断故障，能够优化工程机械的使用性能，为工程建设提供支持。文章分别阐述工程机械故障诊断的新技术与方法，旨在结合故障实际探寻可行的维修方法，促进工程机械使用性能的不断优化，为工程企业的发展提供支持。

关键词：工程机械；故障诊断；振动监测

引言

一般情况下，工程机械作业条件复杂，大多为露天环境，工程进度极易受到机械故障的影响，相关部门在故障诊断技术与方法研究方面的投入力度也明显加大，随着科学技术水平的不断提升，机械故障诊断的新技术与方法得以应用，对于工程机械设备运行的安全性与可靠性的维护具有重要意义。

1工程机械故障诊断的新技术

1.1振动监测

工程机械运转过程中，故障诊断可通过振动监测技术来实现。在实际操作过程中，以工程机械设备为对象，通过振动监测技术进行监测，获得振动参数，开展具体分析，把握工程机械具体工作特点，对其正常工作状态进行仔细观察。在工程机械故障诊断过程中，故障信息的获取以振动参数为支持，以机械运行过程中的各项数据为辅助，包括运行速度、相位值、加速度等，以准确把握机械的实际运行状态。在工程机械运转过程中，振动现象经常出现，这就需要获取其振动信号，由专业人员据此判断故障信息，保证故障诊断的准确性与可靠性。

1.2油液分析

在科学技术的支持下，工程机械的性能不断优化，实际应用频率也得到明显提升。但随着工程机械的不断应用，磨损加剧也会出现故障问题，若得不到及时有效的解决，极易给整个工程机械运行埋下安全隐患。在工程机械故障诊断过程中，油液分析技术具有良好的应用价值，能够对磨损情况下悬浮于工作油液中的磨屑进行分析诊断，从而获得相关信息，为故障诊断提供支持。油液分析技术的应用，可划分为两种，分别从铁谱和光谱上进行分析，前者能够满足发动机液压系统的故障诊断需求，而后者的显著特征在于诊断快速，能够满足油液中小直径磨屑所导致的机械故障的诊断需求，确保工程机械故障得到准确诊断，促进故障的顺利解决。

1.3温度监测

以温度监测技术为支持，能够对工程机械运转状态下的温度变化进行密切监测，进而准确的诊断故障。在工程机械工作过程中，温度变化与故障出现往往存在着密切联系，依据温度变化特征出发，可为工程机械故障诊断提供参考。液压系统运行过程中，往往会随着时间延长而导致温度有所升高，若超出规定范围，则会严重损害机械零器件，给工程机械的正常运行埋下安全隐患，甚至会给工程企业造成无法预估的损失。以温度监测技术为支持，能够对机械工作状态的正常与否进行判断，考虑到故障出现是否由于温度导致，进而由专业技术人员应用该项技术来分析诊断故障，对测量数据进行科学修改，将温度所造成的误差降低，确保处于标准范围内，从而促进工程机械故障的顺利解决。在应用温度监测诊断技术的过程中，一般以热电阻、红外非接触式测温仪等为常用设备。

1.4无损检测

在工程机械故障诊断领域内，无损监测技术的应用较为常见，并且应用范围较广，主要采取非破坏性检测的方式来对设备零部件进行检测，保证设备缺陷发现的及时性，以便采取有针对性的解决措施，为工程机械设备的安全稳定运行提供支持。

2工程机械故障诊断的方法

2.1直观诊断法

通过直观诊断法来对工程机械故障进行诊断的过程中，一般采取眼睛观察和用手触摸的的方式。就眼睛观察法来看，主要从工程机械设备的外观入手，对信号以及熔断器等外观征兆进行观察，据此来对故障进行判断。在液压系统运行中，对油液情况进行判断时，主要对装置工况作业进行查看。由专门人员对油液状态及油量进行定期观察，主要是通过油液表面粗糙程度以及油量实际粘度来对工程机械故障进行判断，以明确油液更换的必要性。除此之外，在眼睛观察的过程中，要明确机械设备的液压缸具体情况，振动频率是一项重要指标，通过该项指标的稳定性来对工程机械故障做出判断。

在用手触摸的过程中，以油箱、电动机等部件为对象，通过触摸来感受机械设备的故障情况。在工程机械设备正常运转的情况下，其温度一般在80℃以下，若通过用手触摸机械设备的过程中，停留10s感到烫手，则可确定设备温度不超出80℃；若用手触摸立即感到烫手，则可以判断机械设备运转温度在80℃以上，工程机械设备故障也得以显现。通过用手触摸的方式来对工程机械故障进行诊断的过程中，可通过触摸油管、各个部件等来进行判断，比如微动开关以及挡铁等出现松动情况，则工程机械设备存在故障。在对高压油管进行触摸的过程中，必须要对柴油机供给系统脉动情况进行把握，进而对机械设备故障情况做出准确判断。

2.2测量法

工程机械故障诊断过程中，测量法的应用较为常见，操作简单，电流表法、万用表法、电笔测量法等都具有良好的应用价值，能够满足工程机械电气系统故障的测量需求。在液压系统方面，一般应用流度法、压力法、温度测量等方法来对故障进行测量，以保证故障诊断的准确性。通过测量法的应用，能够对设备零部件完好程度进行判断，确保线路正常通断，促进工程机械使用功能的有效发挥。两种不同机械的运行状况如表1所示。

表1 两种不同机械的运行状况

2.3试验法

在工程机械故障诊断过程中，以电路图为支持，分布通电试验的方式下，能够对故障具体位置进行准确判断。自控制电路出发，通过按钮操作，在制定动作下设备继电器得以运转。在设备正常运行的状态下，若电气元件的顺序动作与程序要求不相符，则能够对电力故障进行判断。应用试验法来对故障进行逐一排查，科学处理措施的应用，能够为工程机械的正常运行提供保证。

2.4查阅资料法

查阅资料法的合理化应用，为工程机械故障诊断提供了可靠支持，因此在工程机械故障诊断过程中不可忽视其重要性。在对工程机械设备故障进行检查之前，需要由专门的工程机械故障诊断人员来查阅设备相关的各项资料，包括说明书、零配件规格标准、维修保养记录等，基于这些资料能够全面把握工程机械设备的具体情况，对设备的性能进行全面了解，以确保所选择工程机械故障诊断方法的有效性。在查阅相关资料的基础上，对设备履历书进行认真查阅，对于工程机械设备的调运、技术改造、封存启封等相关记录内容进行充分了解，获取相关信息，为工程机械故障诊断提供参考，确保故障诊断的准确性与可靠性。

2.5基于神经网络的故障诊断法

以先进技术为支持，信息处理系统的功能不断完善，神经网络得以形成，基于此构建了一种现代化的故障诊断方法，对人类大脑进行模仿所开展设计。通过故障联想记忆功能以及相似归纳能力的发挥，能够对工程机械故障进行诊断。在神经网络系统自学的过程中，能够对权值进行调整，故障诊断的误差明显降低，检测正确率得到明显提升，从而促进工程机械的安全有序运转。

结语

工程机械故障诊断工作的特征在于系统性和复杂性，对于技术要求较高，通过新技术与方法的合理化应用，能够切实提升诊断水平，更为精准高效的诊断工程机械故障，为工程机械的安全稳定运行提供支持。未来需要加大工程机械故障诊断技术与方法的研究力度，以便及时有效的分析工程机械故障，促进工程机械实际运行能力的显著提升。

参考文献：

[1]彭金艳.工程机械故障原因及解决策略[J].设备管理与维修,2019(20):62-64.

[2]邢慧明.工程机械故障检测技术及维修措施[J].科技与创新,2019(19):136-137.

[3]毕德龙.工程机械故障检测技术及维修措施[J].装备维修技术,2019(03):107.

[4]李新星.工程机械检测与故障诊断[J].内燃机与配件,2019(15):138-139.

论文作者:王玉光

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/571c38ff54f3a88e4034aa58.html