# 悬浇挂篮在桥梁施工中的应用论文_刘雪平

摘要：悬臂挂篮技术由于其经济性、简易性、高效性和安全性的优势在桥梁工程中得到了广泛应用。比如在桥梁施工时，由于湖泊、河流和山谷等地质条件的影响给工程施工带来很大的困难，这时利用悬臂挂篮技术就可以解决问题。在桥梁建设施工时，混凝土浇筑、钢筋绑扎等工作都需在挂篮上进行，但因为是高空作业，所以对挂篮的质量和结构要求较高，只有严格控制挂篮施工技术，制作符合施工工艺的挂篮，才能确保施工质量。因此为了提高悬臂挂篮技术的施工质量和安全将是需要探讨的问题。

关键词：桥梁施工；悬臂挂篮技术；技术要点

引言

桥梁作为跨越障碍物的结构，在基础工程建设和交通运输中扮演着重要的角色。悬臂挂篮施工技术是一门新兴的桥梁施工技术。该施工技术施工组织将主梁分成多个节段，先施工墩台顶部，然后利用可以自由移动的挂篮作为施工平台及承重结构，在其上进行钢筋安装、混凝土浇筑、施加预应力等作业，沿跨径方向对称、逐段施工，最终在跨中处合拢。悬臂挂篮施工技术的主要施工设备是一对可移动的挂篮，灵活、简捷、可操作性强、跨越能力大，从而省去使用大型吊运设备的麻烦，因而广泛应用于连续梁、T型钢构等大跨度、施工条件差的桥梁的建设中，切实推动了现代桥梁建设，具有良好的社会价值。

1悬臂挂篮技术概述

近年来，我国建筑行业得到了飞速的发展，各种先进的建筑施工技术不断地出现并且被应用在各个建筑领域，悬臂挂篮施工技术就是其中一种应用十分广泛的工程技术。目前，我国大多数的公路桥梁规模均比较大，在施工过程中均会采用悬臂浇筑的方法进行施工，而采用悬臂浇筑时不可避免地需要用到挂篮设备。挂篮作为悬浇的重要设备，其能为悬浇提供重要的操作平台，在施工过程中，悬臂挂篮技术具有稳定性好、强度高以及移动方便快捷等一系列的优点。

在桥梁施工的过程中，挂篮的类型有很多种，比较常见的有斜拉式、自锚式以及压重式。其中，公路桥梁施工常用的是自锚平衡式，实际施工过程中，自锚平衡式可根据实际的施工特点分为斜拉式与桁架式两种。公路桥梁施工过程中，应用挂篮悬浇施工技术不仅操作简单方便，而且不需要过多的设备辅助，实际施工过程中，通过悬臂挂篮施工技术进行施工时可以将桥梁进行分段式施工，在完成一段浇筑后再进行预应力铺固，铺固完成后再移动悬篮，进行下一段的作业。这样的施工方式不仅操作方便，并且能有效地提升工程的施工效率，确保浇筑的质量。

2桥梁施工中悬臂挂篮技术要点

2.1挂篮的制作与安装

挂篮作为悬臂挂篮的施工作业平台及承重结构，其制作与安装的质量对桥梁的施工质量、施工安全起到决定性作用。挂篮制作前，应结合桥梁主要设计参数、主梁分段情况等，对挂篮进行设计，挂篮设计应满足轻巧、稳定性强以及强度高等要求，并对设计图纸进行全面细致复核，以确保挂篮的结构、选材等满足工作性、安全性、经济性等相关要求。选购挂篮制作材料时，应严把材料关，确保材料符合相关质量标准，从源头保证挂篮制作质量。挂篮安装应在主梁0#块达到设计的混凝土强度值、弹性模量值、龄期等相关要求后进行，并严格按照设计方案制定的流程和顺序安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，安装过程应注意安全问题，施工人员一要做好挂篮安全监测工作；二要在挂篮周围设置可靠的安全防护设施，以避免高空物品坠落造成人员伤亡。挂篮安装完成后，应对挂篮的可靠性、安全性等进行检验，合格后方可投入使用。

2.2模板的安装

模板安装工程是挂篮悬臂技术中的重点内容。在进行模板安装工程之前，首先需要对模板进行清洁，尤其是在模板内侧的杂物，一定要进行全面的清洁，以此来保证模板的安装工作能顺利进行。同时为了能使脱膜工艺不给末班带来质量上的影响，应当重视脱模剂的合理选择，保证质量合格。除此之外，施工人员还应当对施工的构件进行严格检查和控制，保证使用的构建质量良好，能达到施工的要求和标准。构件的稳定性将直接影响到后期的施工质量，一旦在构件方面出现了问题就将给后期的固定工作带来不良的影响。施工人员在进行实际施工中很容易发生忽视端头模板的问题，到地址安装以后发生错位的情况。因此，一定要重视起对于端头的检查工作。明确模板的质量，然后严格控制模板安装工艺，保证安装的质量合格，尽量减少错位等问题的发生，保证在混凝土的浇筑过程中不会发生涨模的情况。

2.3悬臂挂篮的施工工艺

悬臂挂篮中的制作与安装。关于这个问题一定需要注意的是挂篮的制作和安装一定要遵循规律，按照一定的顺序进行。首先需要在安装之前进行安全检查，确定整体施工环境、全部施工设备和施工人员的技术等是否满足施工安全的要求。其次，在安装过程中，一定要严格遵守安装流程，做好安全检测和防护措施，避免在施工过程中发生安全事故，避免危险物坠落，并确保施工人员的安全。另外，在制作挂篮时，施工单位需严格按照设计图纸制作，确保挂篮的安全性。并且还需对安装挂篮的构架进行安全检查，全部检测完毕后进行下一步的安装工作。在安装时也需严格按照顺序，科学合理的安装并做好检验工作。

凝土的浇筑工作，从而在运载施工材料时可以更加灵活方便。具体的施工要点是，在浇筑钢筋混凝土之前，需要仔细检查钢筋、锚头的数量以及是否被放置在正确的位置，并且需要再次检查浇筑方案是否合理正确，全部检查无误后再进行浇筑。因为施工现场的温度和其他物理环境数据会影响施工的质量，施工人员需根据具体情况分析判断，并采取一定的调节措施进行控制。

结束语

挂篮悬浇施工技术是一项相对较为先进的施工浇筑技术，其能够有效地提高桥梁的施工质量与施工效率，降低工程的施工成本，因此，在桥梁工程中得到了广泛的应用。在工程施工中，应用挂篮悬浇施工技术不仅能够有效简化施工流程，而且能够有效降低工程的施工成本，提高工程的经济效益与社会效益，有效促进我国公路桥梁工程的发展。

参考文献

［1］赵怀志，李宝国．大跨度箱梁桥挂篮悬浇施工技术控制要点［J］．商品与质量，2014，22(7):72.

［2］潘海球．公路桥梁挂篮悬臂浇筑施工技术探讨［J］．中国科技博览，2015，25(8):120.

［3］陈凌琳．试析桥梁挂篮悬臂浇筑法施工技术的实际应用［J］．交通企业管理，2015，30(5):59－60.

论文作者:刘雪平

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/571e6f93feb0832580d148d9.html