# 建筑施工图中常见问题分析论文_侯智慧

北京世纪中天国际建筑设计有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着世界经济全球化的迅猛发展，我国社会经济也取得了重大的突破，建筑行业在我国经济建设发展中占有不可或缺的作用。建筑施工图是建筑项目施工活动的重要指导依据，直接影响着建筑安全和建筑物的施工质量。为确保施工安全和施工质量，需要对建筑工程质量进行严格的管理，仔细审查建筑施工图，对施工图中常见的问题进行认真分析，并且提出相应的整改办法。

关键词：建筑；施工图；结构施工图；剖面图

一、建筑施工图设计中存在的问题

1.1总平面图常见的问题

送审的施工图文件中，总平面布置图编制不同，深度也不一样，大部分工程只做到平面定位放线图，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题如下：总平面图要有一定的范围，只有建筑用地是不够的，还要有其他场地，建筑用地周围有规划的道路、建筑物、构筑物等，大多施工图只有建筑用地范围的布置图，缺少构筑物现状图。

保留原地形和地物，场地测量坐标及测量标高，包括场地四邻的测量坐标（或定位尺寸），有些工程的总图设计往往无保留。

竖向设计内容包括：建筑间距、广场。挡土墙、交叉点、变坡点、标高、坡长、坡度等，往往只有标注建筑的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值，有的只标注了室内外高差数值，没有土方工程平衡设计，盲目的竖向设计，往往出现原地面高于或低于路基表面的现象，从而提高建筑造价，造成巨大的经济损失。

总平面图设计缺少必要的详图、大样图设计。例如：消防车道宽度不能满足消防的要求，消防车道距离高层建筑外墙距离小于5m 等，一旦出现火情，导致消防设施不能合理被使用。缺乏给排水管道的走向、埋深、坡度、电力、通信线路的走向布置等。

1.2剖面图常见问题

建筑物通常比较复杂，设计师在对建设进行设计的时候，往往对剖面设计图不重视，局部复杂建筑空间、平面、立面表达不清楚，剖面图绘制较少。即使绘制了剖面图，对图中尺寸标注不完整，对于墙、住、轴线没有明确的编号，剖面图表达模糊。

1.3节能设计问题

当今社会，人们对于节能的意识越来越高，节能的各种问题受到了各方广泛的关注，建筑行业需要不断提高节能设计要求。由于部分建筑设计人员的思维定式，常常凭借经验和习惯进行建筑设计，无法摆脱传统的思维方式，对于新的节能设计部分考虑不到，或者关注程度不够，导致在施工图纸的审核时，经常出现不合格现象。

节能内容与计算不一致，计算书中的门窗类型、外墙的保温材料的选择和材料的计算厚度与建筑施工图相矛盾，或是窗墙比例不合规定，外墙、屋顶等维护结构传热系数等问题；计算书中各类建筑保温材料的修正系数未按照标准规定值进行取值。

节能部分深度达不到要求，由于计算软件的限制，在施工图设计过程中，不能提供正确的计算书，图纸文件也不符合节能深度要求。在不少设计中对不同墙体、不做热工计算或者节能材料选择不当等，会在节能设计过程中，出现由于忽视材料造成防火性能差的问题。

二、导致建筑施工图出现问题的原因

2.1受开发商赶工的影响

我国大多数建筑都是由开发商承建开发的，开发商在建设时本着将投资成本降到最低，利润回报最大化的原则。建筑的设计师通常是建筑开发商外聘的，受到开发商只注重利益的影响，设计师在设计施工图时，不注重细节问题的处理。而且开发商往往给设计师很大的压力，为了缩短工期，要求设计师在短时间完成设计，并要求设计师尽量减少投资成本，为了满足开发商的要求，设计师只能放弃许多有创意的设计概念，加上时间紧张、任务繁重导致施工图中存在很多问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2勘察单位的问题

在建筑开发商选择开发用地之前，由勘察单位对选址地进行工程勘察，设计师是依据勘察单位提供的勘察资料进行设计的，勘察工作对建筑起着至关重要的作用。勘察单位提供的资料与场地实际情况不符或与基础下卧层情况不符，都会造成设计后基础埋深不满足承载力及变形要求，勘察单位对建筑用地勘察不仔细，提供资料不确切，影响设计师对施工图的设计，造成后续工作无法按时进行，浪费大量的人力物力财力。

2.3设计单位各专业存在的问题

2.3.1建筑专业的问题

建筑施工图体现出的建筑楼间距过小，导致建筑入口的无障碍通道的尺寸也过于狭窄，不方便老人或者残疾人的推车进出建筑。另外，楼梯是建筑中重要的垂直交通构件，是发生危害时的生命通道，对于楼梯的高度，国家建筑规范条文中有明确的规定，建筑物楼梯高度不应低于2米，公共建筑物高度不应低于2.2米，但是实际设计中存在许多违规的现象。建筑窗台是易发生危险的地方，一些私有的窗台高度小于0.9米，窗台低矮容易造成人员跌落事故。对于建筑设防安全措施，一些施工图中没有通过图示进一步说明，只有文字解释防护措施的方法，使施工图内容难以理解。

2.3.2结构专业存在的问题

对于结构设计单单满足设计规范是不够的，需要结构设计人员对结构概念有较深的认识，设计师只考虑结构构件施工的方便性但未结合实际，会加大施工难度，不仅无法保证建筑施工的质量，还增加了不必要的开销。混凝土结构设计规范规定：钢筋混凝土梁工层纵向钢筋最不净距应为钢筋最大直径的1.5倍，而不应小于30mm。有的设计人员为了降低梁的高度和满足其它方面的要求，忽视了梁工层钢筋的间距，导致梁的工层钢筋设计过密，钢筋混凝土梁工层纵向钢筋净距过小，会给施工带来不便。

建筑的结构类型可以决定抗震等级，抗震等级又决定了建筑物的抗震性能和工程造价，一旦出现结构类型的问题，一定会影响建筑的质量，对于建筑的结构设计也应充分考虑建筑的类型，复杂的高层建筑结构和短肢剪力墙结构，会使抗震等级在原有的基础上有所提高。

2.3.3各专业之间缺乏沟通协调合作

在建筑设计过程中，各个设计专业既联系紧密，又相互独立，分工明确。但是由于各专业的相关知识不同，在整体设计时，各专业之间缺乏互相沟通，会导致同一套施工图纸，会有相互矛盾的地方，增加施工难度，提高工程造价，会给施工图审查带来困难。

2.3.4施工图纸审查的问题

设计单位在将图纸送到审查部门进行审查之前，会有设计单位内部人员对施工图先进行查看，但是往往内部审查力度不够，缺乏严格的审查程序，导致施工图中潜在的问题被忽视。不仅是设计单位内部审查会出现问题，专业的施工图审查部门也会在审查过程中出现问题，例如：一些地区施工图纸审查部门的专职人员较少，大多都是兼职人员，他们缺乏相关的专业知识，没有相关的工作经验，或者对于审查工作较为死板，不能适应现在建筑市场的需求，对于施工图的审查往往凭借自身的习惯，往往会出现对施工图内容漏审或误审的现象。

三、结语

建筑施工图在工程建设中起着重要的作用，对于施工图存在的问题，应该引起建筑部门的广泛重视。建筑施工图的设计，不能只注重外观的立面效果，还应该重视它的实用性，设计师应该将工程安全问题充分考虑到建筑设计理念当中，通过合理、有效的措施，解决施工图潜在的问题，并且杜绝由于人为因素造成施工图问题发生的现象，不断提高建筑施工图设计的质量和水平。

参考文献：

[1]徐辉.施工图审查中常见的建筑设计问题[J].城市建设理论研究（电子版）.2013

[2]陈建华.建筑施工图设计常见问题分析与探讨[J].科学与财富.2011

[3]张涛.建筑施工图审查及设计中常见问题探析[J].城市建设理论研究（电子版）.2012

[4]伊向里、董立.建筑专业施工图设计常见质量问题分析与解决措施[J].河北建筑工程学院学报.2004

[5]孙立鑫、刘燃.建筑施工图中常见问题之看法[J].城市建设理论研究.2014

论文作者:侯智慧

论文发表刊物:《基层建设》2015年10期

论文发表时间:2016/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5730927e8d67c0e20f15dce0.html