# 试论配电抢修中的安全事项与防范措施论文_舒小雨,张郁,盖志,王守行,苑波

(河北省电力公司石家庄供电分公司配电运检室 河北省 050000)

摘要：配电抢修工作在实际操作中具有一定的危险性，一旦配电抢修工作人员对其中的安全事项了解不透彻，没有采取适当的安全防范措施，就极易留下安全隐患，引发新的安全事故。鉴于此，本文该文针针对配电抢修中安全事项做详细介绍，并制定相应的防范措施，用以消除安全隐患。

关键词：配电抢修；安全措施

一、配电抢修施工前的准备工作

由于配电设备出现事故的情况比较随机，没有明显的规律。所以，事故发生前，电力配电应急抢修部门的工作人员，就应该针对事故中可能出现的故障进行提前准备。要保持维修专用车辆可以正常工作，并将所有常用的工具以及安全操作手册、配电抢修清单、工作日志等相关资料设备一同放入维修车内，减少后勤准备的时间，降低后勤人员的工作量和抢修所消耗的时间，使配电抢修工作的效率得到显著提高。在没有应急抢修任务的时候，要积极对配电抢修的工作人员展开培训，提升工作人员的安全意识，在很多工作当中并不是危险大而是工作人员的疏忽，很多小的危险点被工作人员忽略，日积月累过后就会瞬间爆发形成不可挽回的局面，所以要时刻加深工作人员的安全操作的意识，可以通过演习和观摩等方式进行技术员的培训工作，也可以让作业人员亲身实践，在实践中加深意识，避免因为疏忽或者业务不熟练而造成的错误行为。作业人员的安全以及居民用户的人身安全是保证工程顺利进行的根本保障，所以需要电力员工以及大众的共同努力。那么，忽视危险点假如是危险事故形成的客观因素，不良操作的习惯则是触发危险的主观因素，二者若是同时存在，极有可能造成危险发生，因此要及时从根源上改变不良习惯，正确进行操作并且多加注意细小甚微的组成元素，养成良好的行为习惯，从每个人做起，建设健康的电力工程，拒绝危险发生。

二、配电抢修中容易忽视的安全隐患及防范措施

1、加强故障抢修现场巡视

在现场，要严格进行标准化作业并执行“十个规定动作”的要求。抢修负责人摸清线路故障情况，合理设置巡视任务并交由线路运行专责人完成。抢修负责人应当在巡线前组织相关会议，做好安全和技术交底。出发前核实工作巡视工器具、所派车辆、人员，派出巡线人员结合实际情况和以往经验，分析故障位置和故障原因，确认故障点后应及时上报并保护现场，将故障发生的时间、地点、原因、处理方式及采取的安全措施等情况记入故障记录。

2、严格监督现场进度，确保安全、质量并行

现场抢修负责人要严格按《电力安全工作规程》相关规定执行，有针对性地落实组织措施、技术措施和安全措施，严把现场安全关。在派出抢修人员前，抢修负责人应当向抢修工作人员介绍故障情况，划分专责监护人的监护范围，明确被监护人的安全责任，并核实人员、车辆、工器料材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆到达抢修现场后，抢修负责人重申配电故障紧急抢修单中的内容，说明注意事项，在确认抢修现场安全措施全部到位后，许可现场抢修工作正式开始。对安全、质量的重视和要求应当贯穿现场抢修工作的始终，必须严格执行工作监护制度，使监护人负起保护现场人员生命安全的职责。

3、局部电隔离操作

为了保证供应线路中大部分用户可以正常用电，在针对某一点的配电故障时，可以采取故障部分停电隔离的方法来进行维修，既可以减少配电抢修的工作量，又可以保证大部分用户的正常用电。在执行部分电隔离操作时，工作人员必须严格按照相关规定将已停电线路的高、低压两侧全部断开，并将其中残存的电荷全部释放干净，才能开始下一步施工，否则，在工作中极易发生触电情况。在放电时，通常采用绝缘棒以及放电专用导线将残存的电荷引出，操作人员要始终与其保持相对安全的距离。一旦遇到无法彻底断开的线路，可以在保证切断所有低压负荷以及空载变压器负荷的情况下，采取带电作业进行局部隔离操作。

4、加强故障分析

第一，及时维护总结了经验和教训。故障后的抢修过程中，应收集抢修费用，记录故障现象，原因及修复等信息情况，总结应急维修工作的经验和教训，形成维修报告，提交给操作，安全，和配电网络管理部门，为了进一步完善和提高应急计划。第二，完善故障应急响应计划，开展应急演习。开发和完善事故应急计划并进行有规律的训练是完成事故维修工作的重要保证。供电公司应该减少可能的事故，做好电力线路和设备的所有类型和各级灾害发展特殊应急计划，明确有关部门和有关人员的责任。对于每一次操作水平和线路健康状况，分析容易找到线路故障漏洞，制定相应的预防措施和应急预案，并为快速抢修奠定了基础。

5、其他措施

故障抢修期间要留意当地政府、气象部门发布的预警信息，包括重大自然灾害预警、社会安全事件预警、事故灾难预警等，抢修负责人依据预警的情况和要求，充分考量各种事故发生的可能，提前制定应急措施，确保抢修队伍能够随时安全撤离抢修现场。

三、抢修结束后的安全事项

配电抢修工作结束以后，要对抢修中使用的设备器具进行清点，对工作现场进行清扫，然后，由抢修工作的负责人对抢修的情况进行验收，验收合格后撤出现场，将事故应急抢修单与安全措施卡交给值班负责人。在确定应急抢修单与安全措施卡无误后，值班负责人应同抢修负责人一起对抢修工作进行复查，确认无误后，才可以将维修现场周围的安全措施进行拆卸，使抢修现场恢复到抢修工作前的样子，并将抢修过程中遇到的问题与抢修的结果一起汇报给上级有关部门。

结束语

总而言之，配电抢修工作中，涉及到的安全事项有很多，在具体工作中，一定要严格按照国家相关规范，以及上级部门领导的指示来进行。在实际的维修工作中，维修工作人员应先做好自身的防护工作，注意天气以及现场环境对施工进度以及工作人员人身安全的影响。另外，还要加强突发性配电抢修工作的技术演练，使配电抢修工作人员时刻保持着较高的警觉性和较好的工作状态，以确保配电抢修工作的效率。

参考文献

[1]陈昭宏.配电抢修中的安全事项与防范策略[J].科技传播,2015,23:30-31.

[2]王颂.配电网故障集约化抢修技术研究与措施应用[D].山东大学,2015.

[3]潘金泽.配电故障紧急抢修需注意的几点问题[J].山东工业技术,2016,18:154.

[4]王文平.配电线路设备故障定位及抢修调度系统的研发[D].华北电力大学,2015.

论文作者:舒小雨,张郁,盖志,王守行,苑波

论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期

论文发表时间:2017/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5742e0b9ca6ecc23f83bcbdf.html