# 给水排水工程中防渗漏处理及预防措施李彬论文_李彬

摘要：随着我国经济的不断发展，城市化规模不断在壮大，对建筑面积以及建筑要求都不断的进行提升。在这个建设的过程中，出现了排水设施相关的问题，由于排水问题在人们生产生活中起着非常重要的作用，所以在建筑给排水问题带来了挑战，针对在实际建筑实施过程中存在的问题进行分析，从而找到有效提升建筑给排水问题解决方法，实现推动社会经济建设的有效发展。

关键词：给水排水；防渗漏；预防措施

城市化规模的不断地推进，促使建筑行业快速发展，在当前建筑行业发展中遇到的一个阻碍就是给水排水工程中防渗漏技术应用困难，作为人们日常生活中不可以缺少的一部分，如果建筑中的给水排水工程出现了问题会直接的影响到生活质量。虽然在科技高速发展的今天，我国在给水排水工程中的防渗漏技术取得了一定成果，但是仍旧有很多问题需要我们去解决，只有将所有发现的问题逐一的解决完成，才能真正的确保社会发展，为我国给水排水工程发展做出贡献，提高人们生活整体质量。

1给水排水工程中渗漏问题

1.1管道材料问题

近年来，随着科技的发展，在施工领域，各类新型材料不断涌现，并得到了广泛的应用。但在进行施工的时候，这些材料也会出现一定的问题。并且市场上给排水管道材料多种多样。从企业角度，其目标是提升经济效益，降低成本支出是必要手段。所以，在对材料进行选购时，有的企业选择的材料质量较差，得不到时间的验证，这类材料会直接影响到给排水工程质量，易导致渗漏现象的产生。

1.2施工技术中的问题

给水排水工程产生渗漏的原因主要是由于原材料质量下降所导致的，而技术问题是由施工人员专业水平较低或者操作失误所产生的。例如，在进行焊接时，管道与法兰所产生的裂缝，工作人员由于操作失误或者缺乏经验引发管道出现破裂现象。若在管道表面预留有孔，那么，施工人员由于没有将此孔安装外壳，会导致出现泄漏，或者由于材料不合适而导致的渗漏。

1.3技术水平有待提升

在给水排水工程中，施工人员技术水平对工程的整体质量产生直接影响，通常说来，技术人员专业水平高，其质量就会越好。而给水排水虽然只是其中的一项内容，但涉及到较多的工序。不相同的建筑，因其部位不同，导致排水需要也是不同的，所以，给排水管道管径大小与要求也出现一定的不同。对于这类问题，就需要施工人员对各施工细节进行关注，科学合理的开展施工，对不同管道的用途进行合理区分。但由于在给水排水施工过程中，施工人员专业水平不高，且大都是农民工与外来务工者，他们大都没有系统的进行学习，且专业技术水平不高，因此，导致各类问题频繁出现。除此以外，这些人员综合素养不高，在施工的过程中，责任感和安全意识不高，导致施工中各类问题的产生，虽然能够保证工程完工，但由于各类安全隐患，影响到后期给水排水管道的使用，若管道连接不紧密，还会导致渗漏现象的出现。

2给水排水工程防渗漏处理及预防措施

2.1做好施工前预防控制措施

在给水排水工程施工前，工程单位根据工程建设的需要，做好施工前预防控制措施。工程单位要加强对施工设计图纸管理，并对施工图纸进行严格审核，确保图纸的合理性与科学性。同时，工程单位需要做好排水工程相关检查工作，加强对各个施工环节的处理，确保各个施工环节质量，实现管道安装的整体质量。

需要加强对卫生间与厨房等易出现渗漏范围设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，工程单位要组织专业团队加强对施工设计图纸的审核，并结合实际施工情况，对工程中可能会出现渗漏的部位，或者导致出现渗漏等原因做出科学预见，并制定相应的紧急预案，避免排水工程出现渗漏现象，造成不必要的损失。此外，工程单位除了做好上述准备工作外，还需要加强对施工材料的质量控制。组织专门的材料采购人员负责日常建筑原材料采购，并做好采购过程中材料质量管理。例如，在建筑原材料采购当中，采购人员需要预先对材料的供应商进行调查了解，主要评估供货商的资质，信誉等，并加强对建筑原材料的质量抽样，严格执行相关工程技术标准，原材料只有达标才能够进入施工现场，从而提升给水排水工程的质量。

2.2施工过程中的质量控制

在施工过程中，必须严格控制施工质量，这主要体现在两个方面：（1）管道连接处的质量控制。在这方面，质量控制首先要加强施工队伍的全面素质，在施工过程中进行严格的监督检查，提高施工人员的专业技术水平。为了连接铸铁管和喷嘴之间的连接，必须确保均匀和垂直的周围间隙并调节垂直度。根据管道直径的大小，在铸铁管的连接处安装水平支架，以避免管道变形和偏心。有泄漏。（2）采取固定措施连接配水点和墙壁，这是供水和卫生项目建设的关键内容。由于难以固定连接元件，如果连接元件松动或紧固件松动，则可能发生泄漏。固定连接元件有三种主要方式：（1）供水配件安装在砖墙内，用环氧水泥和优质水泥砂浆固定在墙上；（2）安装在墙外的塑料安装支架安装在水管的交界处，管端弯曲变成三面部分，镀锌短钢管连接到三通的末端，短管的尾部插入墙壁，并采取高标记。填充并固定水泥砂浆；（3）喷嘴中间的三元件变成四向元件，去除部分水分，将镀锌短钢管连接到四通元件的末端，将短钢管的尾端插入墙内。用优质水泥砂浆填充和固定。

2.3做好卫生间器具安装和管道连接技术

卫生间是给排水管道架设重地，其也是最容易出现渗漏的地方，卫生间的管道连接相对比较复杂，用水量大，如果施工期间没有做好防渗漏工作，后期使用必然问题频出。因此，施工期间必须要做好这方面的控制工作。以脸盆的安装为例，排水管的接口和安装脸盆的下水道需要使用转换接头进行过度，不能直接将脸盆下半部分的软管直接插入到排水管中，这样可能会导致多种杂物进入到管道中，腐蚀或者是堵塞管道，导致管道堵塞。此外，安装管道在传入墙面时，必须要使用止水塞，保证接口的緊固、稳定和不渗漏，各项设施必须要配套。

2.4提升施工人员专业素质

在给水排水工程中，施工人员专业水平高低，专业技能强弱，在很大程度上决定着工程的质量。因此。工程单位需要加强对现有施工操作人员管理，定期对其组织培训教育活动。通过积极开展专业技能培训，有助于提高施工操作人员的实际操作水平，提高施工人员的整体业务素质，促进施工人员综合能力得到提升。此外，工程单位可通过招聘考试的形式，面向社会进行招聘考试，招揽专业人才。在基本的考核过程当中，主要注重考查应试人员的综合素质，专业技能等综合能力，从而促进给水排水工程质量的全面提升。

2.5施工完成后的检测工作

一般情况下，排水工程完工后要对排水管道进行必要的检测试验，主要采用分段试验的方式，对不同的区域展开测试。在试验过程中要认真检查，一旦发现施工问题或者是发生渗漏状况，就要及时的处理，采取补救措施。如果测试中发现问题较大，需要重新施工的，就要及时进行重修，完工后还要进行通水测试，保证检验合格为止。建设单位要严把质量关和监督关，指派专人负责，一旦出现问题将连带追责。

3结束语

总而言之，在给排水工程中，渗漏问题是比较常见的现象。所以，想要避免这类问题的出现，就要对施工过程进行管理，并提升每一个环节的管控。另外，还要强化对施工材料的管理，严格控制采购环节，提升原材料质量，从而提升整体工程质量，避免渗漏现象的出现。

参考文献：

[1]原峰.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].建材与装饰,2018(49):50~51.

[2]张世英.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].农家参谋,2018(16):189.

论文作者:李彬

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/575410678a2fcc2fd109d1a9.html