# 浅析中波发射机音频系统中的优化信号论文_梁晓颖

摘要：本文详细论述了DAM广播发射机音频系统中的几种附加信号，说明了附加信号的作用，图文并茂，有一定的可读性。

关键词：DAM 音频 信号

在DAM中波广播发射机音频系统中,为了减少量化误差，即提高数字化数据的精度，在模拟音频信号之上又叠加了包括抖动信号在内的几种附加信号。下面对它们加以分析。

1、抖动信号

为了在11.4bit的基础上再提高系统的分辨率，在音频调制信号上再叠加一个幅度很小的高频三角波。其频率为72KHz左右，幅度与1/64台阶的量化电压相近，即低于音频信号60--70dB。该信号只用于控制1/64功放单元的开通于关闭。抖动信号可以在发射机的输出网络中滤除，只留下1/64台阶的平均电压。而这个平均电压小于1/64E，从而会使系统分辨率提高1--2bit，达到13--14bit。具体变化如图1和图2所示。

可以看出，当音频信号小于1/64E时，它的变化经过量化滤波后反映不出来。要使滤波后的平均电压比较接近输入的音频信号的话，就要加上72KHz的三角波抖动信号和大台阶同步信号。下面我们可以信号图分析一下。

输入的音频信号在叠加上抖动的三角波后其输出滤波后的平均电压已接近输入的音频电压的波形。

由A/D转换器发出的大台阶同步信号其实是一个很小幅度的脉冲三角波。当大台阶开通数目增加时该脉冲为正脉冲，反之为负脉冲。三角波发生器同时也受到同步脉冲的控制，具体变化见表1和图3。

当输入的音频调制信号叠加上受控的抖动信号后，其最终的解调信号将更接近于输入的音频调制信号，见图4。

2、“音频+直流+抖动”信号中直流的含义

当发射机没有调制信号输入时，发射机需要输出的是载波功率。因此“音频+直流+抖动”信号中的直流电平经量化后,开通一定数量的功放模块,从而直接决定了发射机载波功率的大小。

3、PA OFF信号说明

DAM发射机的音频系统中含有多种PA OFF（关功放）信号。从A/D转换器产生的PA OFF（CLEAR）信号是当A/D转换出错或时钟取样电路出现故障时，直接清除A/D转换器和调制编码器数据锁存器中的音频数据。由此来达到关断发射机的射频输出。

当发射机的输出监测板检测到驻波比过大时会直接发出一个脉冲信号来封锁调制编码器的输出，这是DAM发射机反应最快的一种PA OFF信号，能在最短时间内切断功放的输出信号，为发射机可能遇到的电压驻波比和雷电袭击提供有效、可靠的保护。控制器发出的PA OFF信号，是由控制器的故障判断器对取样到的故障信号经过处理后发出的控制信号。

以上是笔者对DAM发射机音频系统中几种附加信号的粗浅认识，由于水平有限，论述的不甚清楚，希望广大同行给予批评指正。

论文作者:梁晓颖

论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57665eced3a70f4d2d0e0aef.html