# 电路电荷计算的五种方法_电荷量论文

求回路中电荷量的五种方法，本文主要内容关键词为：电荷论文,回路论文,五种论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

一、用公式q=It直接求

例1 在彩色电视机的显像管中，从电子枪射击出的电子在高电压U的作用下被加速，形成电流为I的平均电流。试求时间t内打到荧光屏上的电子数为多少个。

解析 由题意，在时间t内打到荧光屏上的电荷量为q=It，而电子的电量为e，所以时间t内打到荧光屏上电子数为。

二、从电容器上电量改变间接求

例2 如图1中，E=10V，，电池内阻可忽略。

(1)闭合开关S，求稳定后通过的电流；

(2)然后把开关S断开，求这以后流过电阻的总电量。

解析 电容器稳定后相当于断路，则

附图

在电磁感应现象中，当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时，闭合回路中将产生感应电流，回路中就有电荷在定向移动。设一个n匝闭合线圈，总电阻为R，在Δt时间内穿过线圈的磁通量变化量为Δφ，产生的平均电流为I，求这段时间内流过线圈某截面的电荷量q。

解析 由法拉第电磁感应定律，产生的感应电动势

附图

例3 如图2，单匝线圈处在磁感应强度为B的匀强磁场中，线圈的面积为S，线圈的电阻为只，磁感应强度垂直于线圈平面，现把线圈翻转 180°，求这过程中流过线圈导线某截面的电荷量是多少？

解析 由题意，线圈翻转180°，磁通量的改变ΔΦ=2BS，单匝线圈n=1，所以由诱导公式可得到电荷量。

四、用动量定理求

例4 如图3，水平放置的光滑导轨，宽为L，处在磁感应强度为B的竖直向下的匀强磁场中，在导轨中接入电动势为E、内阻为r的直流电源和电阻R，其余电阻不计。导体棒的质量为m、长为L，当开关S闭合后，导体棒由高为H的水平导轨的端部沿水平方向飞出，落地时的水平位移为s。求开关S闭合后，通过导体棒的电荷量q。

解析 由题意，开关闭合后有电流通过导体棒ab，由左手定则，磁场对导体棒ab一个向右的安培力，导体棒就做变加速运动，在较短时间内获得一个速度，接着导体棒就被水平抛出做平抛运动。求通过导体棒的电荷量，必须先求出乎抛运动的初速度。设导体棒在磁场中加速时间为Δt，这段时间内流过导体棒的平均电流为，平抛运动初速度为。

由平抛运动规律

附图

五、用图像求

例5 如图4所示是用高电阻放电法测电容的实验电路图，其原理是测出电容器在充电压为U时所带的电荷量Q，从而求出其电容C，该实验的操作步骤如下：

(1)按电路图接好实验电路；

(2)接通电键S，调节电阻箱R的阻值，使微安表的指针接近满刻度。记下这时的电压表读数；

(3)断开电键S并同时开始计时，每隔5S或 10S读一次微安表的读数i，将读数记录在原先设计的表格中；

(4)根据表格中12组数据，以t为横轴、i为纵轴，在坐标纸上描点，如图5所示。根据以上实验结果和图像，可以估算出在电容器两端电压为时该电容器所带电荷量约为_______C，从而算出该电容器的电容约为______F。

附图

图5

解析 按图5中的点，用一条光滑的曲线把它们依次连接起来，得到i-t的图线，图线和横轴，纵轴所围的“面积”就是电路中流过的电荷量，也是电容器的放电量，即原来电容器所带的电荷量。图5中每一小格相当于

本文来源: https://www.lw33.cn/article/577ae2220052511417ca7532.html