# 汽轮机检修中油系统故障与对策探析论文_杨晓伟

华能济南黄台发电有限公司 250100

摘要：汽轮机油在电力体系中起着重要的润滑作用，若是缺乏足够的机油，极易导致汽轮机在使用过程中由于摩擦力较大，或者由于机油使用性不强等问题，最终出现磨损、衔接问题，导致其难以充分发挥作用。随着我国工业的不断发展，汽轮机油体系的质量对这个生产过程都有着重要影响。本文简要阐述了油系统相关内容以及常见故障，并在此基础上详细分析了针对常见故障的应对策略。

关键词：机油系统；常见故障；对策

引言

随着我国工业的不断发展，油系统在社会生产中的运用越来广泛，其在工业生产中也起着重要作用。整体上讲，目前汽轮机的油系统在使用过程中仍旧具有一定的不稳定特征。因此，为了提高油系统的使用率，充分发挥其在汽轮机使用过程中的作用，有必要对其常见故障进行分析，并提出解决建议。

1油系统的主要构成

1.1油箱概述

顾名思义，油箱即是储存机油的设备，包含汽轮机所需要的润滑油、调节油等。同时，该设备也是对油中的水、油进行分离，清除其中含有的杂质等的重要设备。在整个供油体系中，该设备都起着十分重要的作用。通常情况下，油箱主要是由碳钢构成，其能够容纳的油量一般根据实际需要而定，主要目的是能够满足油在持续循环时有足够的停留时间。此外，在具体的使用过程中，还应保证油箱所处的环境，不能有明火等容易引发安全事故的因素存在。

1.2冷油器概述

一般情况下，在使用过程中会准备2个冷油器，除了投入使用之外，另外一个主要拿来备用。该设备的主要功能是能够控制冷却水及油的温度，保证其的进水温度不超过37摄氏度的范围，润滑油的温度保持在47摄氏度的范围以内。该设备的主要运行方式，是水的管道内部进行流动，而油则在管道外部通过。温度较高的油从外部进入，隔板可以改变油的流动方向，以提高其流动速度，提高工作效率，再促使水与油进行热量交换。通过这样的方式，以达到对两者的温度进行控制的目的。

1.3滤油器概述

所谓滤油器，简单来说就是对液压油进行过滤的器材。该设备主要结构包括滤芯以及壳体，主要对油的精度进行提高。在油经过该设备的时候，能够对其进行比较彻底的清理，有效清除其中的杂物等。该设备在使用过程中，对其质量的控制十分重要。若是滤油器的质量不过关，或者部分部件老化无法发挥作用，过滤之后的油的清理程度不够。当含有杂质的油进入汽轮机时，极易导致故障的发生，影响整个使用系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2油系统常见故障

2.1DEH油系统故障

这类系统故障中主要包括以下几种情况，导致不同情况的原因也有所不同，在进行故障处理时需充分考虑到实际因素和其他客观原因。一是EH邮箱内机油的位置没有达到450毫升的标准线；二是EH油温没有达到二十摄氏度的标准；三是油压没有达到11.2Mpa的标准；四是电磁阀或者隔膜阀等关闭不够严密，导致故障发生；五是伺服阀在使用过程中或运行过程中，由于种种原因发生故障无法正常使用，影响整体工作；六是蓄能器在工作过程中发生故障或其他问题，无法继续使用；七是联锁保护的效率丢失，压力或者指示开关的操作失效等。

2.2EH系统常见故障

这类常见故障也大致包括以下几个方面，一是EH邮箱中油的位置及压力均有所下降；二是温的温度超过了正常的温度标准，影响到了正常使用；三是开调门的效率丢失，无法进行正常工作。导致这一现象产生的原因较多，例如用以冷却的水温度太低，或者控制水的开关出现故障等。导致这类故障产生的因素较多，在对故障进行分析时，应充分考虑到其他可能因素，对其进行全面分析，以保证彻底解决问题，避免再次出现故障影响正常使用。

3油系统故障应对策略

3.1重视对设备质量的管理

重视对设备质量的管理与控制，是有效降低故障发生概率的重要方法。设备质量的掌控以及在设备的制造和出厂时加强监督，都是质量控制的有效途径。因此，为了有效提高设备的质量，一方面可适当加强对设备制造工艺的监督，在设备出厂时对其进行严格检验，以保证其质量达到基本标准的基础上，有一定的提升。另一方面，设备的使用都有一定的限制，经过长时间的使用之后，许多设备已经难以充分发挥其本身的作用，此时可对老化比较严重的部件进行更换，或直接舍弃已经无法继续使用的设备。同时，在日常的管理中，还需加强对设备的检修，并记录相关数据。

3.2保证安装质量

要想保证设备能够长时间处于运行状态，除了要求其本身质量之外，安装过程中的注意事项也十分重要。首先，在进行正式安装之前，需对设备进行认真检查和清理，避免由于杂物存在等原因，导致部件之间的衔接不到位，影响正常使用。其次，还需对油管道进行深度清洗，以及必要的化学清洗，进而保证管道在使用时能够保证畅通。同时，外部环境对设备的使用也有一定的程度的影响，例如恶劣的外部环境会加速设备的损坏等，所以外部环境的保证也需要注意。因此，在进行安装时不仅需要提高安装技术，还需考虑到环境因素的影响等。

3.3加强油务监督

对于油系统来说，油务监督是十分重要的一个环节。在进行油污冲洗时，需进行分段循环，以及严格的过滤和清洗。分段循环，主要是对本机油泵或者外置滤油机等进行清理。在清理过程中应严格按照相关标准执行，并在清理完成之后及时进行检查和确认，以保证清理的彻底。若是发现轴承处有杂质残留，可采用面团进行粘出。同时，可采用一次性的滤网或其磁棒等，对油中含有的杂质进行过滤。在事业滤网过程中，需选择比油管面积稍大的滤网，以保证其对油管的充分覆盖，提高过滤效率。

结语

油系统在使用过程中很容易发生故障，针对几个常见的故障，有效的应对措施包括加强对设备质量的管理、保障安装质量以及加强油务监督等。通过这些方式，能够有效降低故障发生的概率。同时，在运用过程中，也不断进行完善和改进，在发现故障之后及时采取应对方法，以尽量将损失降到最小。

参考文献

[1]江国裕. 汽轮机检修中油系统故障与对策[J]. 中外企业家,2014,06:185+189.

[2]杨琦. 汽轮机检修中油系统的常见故障及处理方法[J]. 通用机械,2016,02:70-71.

[3]李海玲,张忠伟. 浅谈汽轮机检修中油系统的常见故障及处理[J]. 中国新技术新产品,2013,09:139.

论文作者:杨晓伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/577d7306f4fe5f5383f80aa6.html