# 建筑材料质量检验与工程质量管理论文_邹德金

阜新玉龙建设工程有限公司 辽宁阜新 123000

摘要：建筑工程的施工材料检验工作直接影响了建筑工程的整个建设性能，同样也影响着工程质量管理的整体质量。结合这一特点，首先需要施工人员和检测人员正确认识建筑材料质量检验的重要性，在施工、检验当中，严格按照国家相关政策和行业行为规范，通过公开、公平、公正以及科学的检验方法，来控制建筑材料的整体质量，并以此为基础做好工程质量管理工作。

关键词：建筑工程；材料质量；质量检验；工程质量

1建筑材料质量检验与工程质量管理面临的主要难题

1.1质量检验人员专业素质高低不一

在建筑材料质量检验工作当中，检验人员是整个环节的重要主体，而检验人员若专业素质参差不齐，则会给建筑材料质量检验工作数据带来巨大影响，最终导致了目前我国质量检验工作的停滞不前。举例说明，材料质量检验需要高技术人员采用高端的操作手法，再依靠先进的质量检测设备进行工作。如果检测人员专业素质过低，如果由实习生进行材料检测工作，那么操作先进设备是自然会出现很多纰漏，对先进设备的误操作自然会给质量检验工作带来巨大影响。

1.2建筑材料种类复杂多样

近年来，我国建筑工程发展迅速，在建筑材料这个大行业中，为了更好地满足人们对建筑工程的使用性能与舒适性能，各个大小材料生产商推出了五花八门的建筑材料，自然生产标准也会有所偏差，再加上人们在采购时追求低价格，忽略了生产标准与产品质量，这也是影响工程质量管理的重要干扰因素之一。

1.3当前社会环境背景复杂

不仅是建筑工程行业在迅速发展，其他行业也在争先恐后的抢占市场份额，呈现出各行业的繁荣发展，在诸多行业发展中自然为建筑工程的质量管理工作带来了双刃剑。例如，信息技术的发展便提供大量便利，而若不及时引进先进技术，一味地采用落后的人工统计方法，极容易造成数据的失真，最终影响整个工程的材料质量检验工作，影响工程质量管理工作的开展。

2建筑材料常用的无损检验方法

2.1回弹法

回弹法是通过驱动仪器重锤撞击材料表面，根据重锤的回弹距离推断被检测的建筑材料的强度。这种方法是建筑材料力学性能检测的常用方法，具有操作简便、快速得到测试结果、检测成本低、无需破坏建筑材料等诸多优点，被广泛应用于现场检测。但是回弹法是通过作用于材料表面进行测试，依据的是材料表面硬度和强度的相关性，因此在检测材料抗压强度时，精准度不高。而且影响回弹法检测准确性的因素有很多，如操作过程方法、气候状态、仪器质量等，而且要求回弹仪与被检材料的严格垂直关系。因此，使用正确的操作方法，加强回弹仪的日常校正和保养十分重要。

2.2超声脉冲法

超声脉冲法是一种常用的无损检测法，是利用超声波在不同强度的材料中传播时衰减系数不同来实现检测材料强度的方法，不仅可以检测材料强度，还可检测出材料中的薄弱之处，帮助发现材料内部的缺陷和损伤。超声波其实是高频的振动在介质当中传播，在传播时是以横波与纵波两种波进行传播，所以在传播的过程时，会对材料产生拉压与剪切应力，而现在材料的应力应变与材料强度之间的理论关系已经十分成熟了。因此从原理上讲，超声检测法是检测材料强度最理想的一种方法，但是材料是一种复合材料，其强度的影响因素太多了，要建立材料强度与超声波传播特性之间的关系是很不容易的，现阶段的超声检测仪是根据大量的试验并进行数学归纳而得到两者之间的相互关系曲线（R-C曲线），所以现阶段的超声检测仪均是建立在该曲线基础之上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑材料检验中应注意的问题

3.1提高重视程度

检验部门相关人员需提高责任意识，做好材料检验工作，将材料质量的检验放于第一位。管理人员也应重视材料检验工作，做好监督，确保施工中所用的材料都是经过检验合格的，杜绝偷工减料行为，时刻牢记质量第一的原则。

3.2规范检验手段，定期对设备进行保养

检验部门不应固步自封，要多吸收先进的检验方法来强化自我。除此之外从业人员也要不断实践、积累、学习，进行检验手段的创新与完善，提高检验精度，寻找减少误差方法。相关设备管理人员要定期对检验设备进行检查，一旦设备出现故障或损坏要及时维修，还要定期对设备进行保养，并申请更换陈旧设备，为建筑材料检验工作的顺利进行扫除障碍。

3.3重视材料检验过程中温度的影响

检验材料种类很多，在不同温度湿度下检验势必会对其性能产生不同程度的影响，这一点需格外注意。例如不同种类的沥青防水材料对环境温度较为敏感，进行试验拉伸检验时需将温度控制于标准试验温度±2℃之内，否则检验结果偏差较大。因此在实际检测过程中严格按规范和操作规程的要求控制好温度。

3.4检验误差

检测误差不可避免，误差可能是由于操作人员经验不足、仪器操作熟练度不足、外界环境等多种因素造成，因此开展材料检验工作过程中必须按照标准规范的检测制度进行。例如在进行材料检验时，既要确保从业人员专业素养与设备操作水平过关，又要确保材料均匀度，避免结构不均匀现象的出现，同时还要注意检验环境的影响，为检验提供良好的环境条件，努力将检验误差降到最低。

3.5正确的数据处理

由于种种原因，在对一组试件检验后，有时会出现离散性较大的情况，为保障结果的准确性必须对一些试验结果进行有针对的取舍。例如，在对某种材料强度检验时，出现一个强度值高于平均值的10%，则需剔除这一个数值，并重新对剩下数据进行平均值的计算。不同材料一般也有不同的数据取舍方法，《数值修约规则》、《金属材料室温拉伸试验方法》等都对相关材料数据处理进行了阐述。

3.6对有关结构安全材料加强监督

监督工作要贯穿于整个建筑工程，特别要加强对材料检验工作的监督，只有这样才能保障建筑工程所用材料符合施工需要。水泥是建筑工程一大重要施工材料，不同品种、强度等级的水泥有不同性质，一旦由于水泥品类不符施工需要，造成强度不够或影响使用功能，将会给整个建筑质量及施工安全产生巨大影响，甚至造成不可弥补的损失。在对水泥材料检验时，监督人员需对水泥相关参数牢固掌握，只有这样才能便于监督工作的开展。除此之外，监督检查人员还要着重对防火设备、电力设备等重视，确保建筑的使用安全性。

结束语：综上所述，现阶段经济快速发展，建筑工程的发展也受到全社会的重点关注，为了满足现代社会人们对建筑物性能、安全、质量以及舒适度的高要求，建筑材料质量检验与工程质量管理控制工作尤为重要，需要施工方严格按照国家政策与行业标准对施工材料进行质量检验，积极做好各类双控材料的质量监督与管理，为建筑工程的建设质量做好前期基础。

参考文献：

[1]何磊.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰,2018(49):57-58.

[2]刘改玲.建筑材料质量检验与工程质量管理探讨[J].建材与装饰,2018(51):47-48.

[3]赵一博.建筑材料检验中对结果产生影响的因素分析[J].中国住宅设施,2019(01):100-101.

[4]王轩.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰,2018(37):56.

[5]裴晓悦,屈俊涛.建筑材料质量检测及质量控制分析[J].四川建材,2018,44(11):250-251.

论文作者:邹德金

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/579f1ca2e07cd29f1f71aa8d.html