# 浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术论文_王东升

王东升

克拉玛依天圣工程建设有限责任公司 新疆 834000

摘要：伴随科技的创新性发展以及建筑领域的飞速发展，在当代建筑工程中，大量的施工工艺与施工技术如雨后春笋般开始出现。在当代建筑工程中，框架剪力墙结构工程施工技术是一类较为普及并且含金量较高的技术。伴随框架剪力墙结构工程施工技术的运用，推动了该项工艺的深入发展。本文将浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术。

关键词：建筑；框架；剪力墙；工程；技术

伴随科技与社会经济的演变，群众的生产生活水平也在持续提升。所以，大众对建筑的特性以及质量的要求也变得更为苛刻。当代中国的城市化进程正处于高速发展态势，在建筑工程中，框架剪力墙结构工程施工技术不但能够提高建筑的稳固程度，而且也是一场成本的革命。然而从目前框架剪力墙的施工技术的应用状况来讲，依然需要具体问题具体分析。笔者将以某工程建设为例，探讨建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术，并祈盼能够让有关单位引起足够的重视，共同提升建筑施工效率。

一、某工程概况

某工程占地面积2300平方米，总建筑面积达到13250平方米，地上楼层达到12层。其中，1到3层为铺面，4层是转换层，5到11层为商品房，第12层是跃式住房。

该工程基本构造为预应力混凝土管桩，主体构造是钢筋混凝土框架构造，电梯井布置成剪力墙，屋盖是全现浇钢筋混凝土屋盖。

二、建筑施工特征以及施工难点

对工程情况实施剖析后不难发现，该工程具备三项特征，而这三项特征亦是该工程的难点——工程量浩大、设计繁杂、进度要求较高。在这个工程中，总建筑面积高达13250平方米，整体建筑设计繁杂多变，运用的施工技术较为复杂，平面是多类几何形态并存的混合体，空间比较开放，楼层开间大，并且电梯数目繁多，每一层的竖向高度不尽相同，梁柱节点分布不均匀。此外，因为各种元素的综合作用，要求工程进度必须要快；从结构施工到装修施工，总共只有一年。所以，该工程工作强度大、工期短。

三、框架剪力墙结构工程施工技术探讨

（一）钢筋工程

因为转换梁负筋锚入柱墙里的长度过长，已经超越梁柱的高度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对柱以及核心筒墙施工时，启用临时钢管支架将负筋挑起，并将其当作临时固定锚；而临时钢管支架搭建的稳固度应注意保持，保障梁负筋能够精准定位，转换层梁钢筋直径为22毫米、25毫米或28毫米的Ⅱ级钢。

对直径≧28毫米的Ⅱ级钢来说，应使用冷挤压套筒相连；对直径≦25毫米的Ⅱ级钢则可以利用闪光对焊进行焊接。钢筋接头必须经过检测才能捆绑。接头部位的底筋应布置在与支座相距1/4跨的范畴内，两面钢筋在与跨中相距1/3的范畴内。

（二）模板工程

模板利用20毫米厚的细芯板、100×100毫米的方木、龙门架和φ48可调支撑杆提升建筑的稳固程度。因为转换梁自重过大，应等待混凝土强度达到满值时，才能拆卸底模和支撑结构。

（三）混凝土工程

混凝土工程利用商品混凝土，泵送输送，配备混凝土作业设施，并确保能够顺利作业；混凝土需要进行试配，动工时应依照配比下料，对外加剂的质量应合理控制，在现场随机检查塌落度。假如有临时情况，应第一时间调节。

此外，大截面梁的浇灌必须谨慎，分层浇灌，每一层厚度大概是500毫米，应振捣密实，持续流水施工，梁柱上不布置施工缝；并重视浇灌次序。

（四）大体积混凝土裂缝控制技术

1.寻找最佳配合比，选取优质的原料，添加高效减水剂，使混凝土水泥单方使用量在250kg/m3上下，不添加微膨胀剂。

2.混凝土进入模具中的温度应管控在30摄氏度之下，预防混凝土温度飙升。

3.有条理、有顺序的进行施工，采取混凝土泵送技术，板和大梁分离浇灌，运用斜面分层法，墙体以及框架柱采取整体分层法，对层间厚度作出设计或规划。

4.强化混凝土的维护力度，水平构件用塑料遮盖物遮蔽，竖向构件外部悬挂麻袋片，外部裹上塑料遮盖布，浇水频率视塑料遮盖布中凝结水的多少而定。

（五）轻骨料混凝土小型空心砌块施工技术

该工程内隔墙采取粉煤灰混凝土小型空心砌块砌筑，层高是5.5米、4.2米、3.1米以及3.5米，抗震结构要用到的设防烈度是6度。因此，顺着墙长每相距4米就布置构造柱，墙端、拐弯处、丁字交叉以及十字交叉的地方都布置构造柱，门窗洞口两端布置抱框；顺着墙体每相距2米布置钢筋混凝土现浇带，顺墙每相距400毫米就布置通长拉结筋。这样，轻骨料混凝土小型空心砌块施工技术就能够“大显身手”了。

四、结束语

在当代的各类建筑工程中，因为科技的进步产生了一系列前卫的施工技术与施工原料；而框架剪力墙结构工程施工技术现在已经较为普及，也是一种常规技术。伴随该项技术的广泛运用，提升了施工效率，并展现出了其特性。但是，因为框架剪力墙结构工程施工技术的使用日趋繁杂，所以是一把双刃剑。但是，近年来该项施工技术解决了许多疑难杂症。而综上所述，该项施工技术和其在工程建筑领域的运用，对建筑性能的提升总的来说是有效的。

参考文献：

[1] 段忠梁.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（25）：4204-4205.

[2] 聂绍昌.对建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术的分析[J].建材与装饰，2015，（14）：74-74，75.

[3] 刘云.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（18）：984-985.

[4] 张晓辉.浅析建筑工程中框架剪力墙的设计要求和要点[J].工程建设与设计，2014，（7）：48-50.

论文作者:王东升

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57dea5ec2620e46db38826bc.html