# 高压电缆试验故障分析论文_田黎耀

(国网山西省电力公司晋中供电公司 山西晋中 030600)

摘要：随着社会经济的高速发展与城市化进程不断加快，人们生活质量日益提高对电能的需求越来越多。为了能够保证国家和社会以及国民正常用电和满足用电需求，高压电力电缆被投入使用，而高压电力电缆不仅能够保证用电质量，而且还能保证巨额用电量的日常需求。本文就对高压电力电缆的试验方法和故障分析进行了讨论，希望对大家了解高压电力电缆有所帮助。

关键词：高压电力电缆；故障分析；试验方法

引言

随着国家对电力发展的重视度不断提高，在电能的输送、运转等方面也给予了高度的关注，尤其是在高压电力电缆方面，分析高压电力电缆正常运行的条件、常见的故障及原因、有效的实验方法，从而保证高压电力电缆正常使用成为国家电力管理部门和社会科研学者关注的焦点问题之一。在积极、有效拓展电力电缆的使用范围的同时，加强线路布置管理以及对高压电力电缆进行快速准确的故障处理及维护，从而推动国家电力事业的发展，提高电力运转质量和输送效率。

1当前高压电力电缆故障的主要原因

1.1电力电缆质量问题

电力电缆的质量问题是导致故障的主要原因之一，且很容易造成较为严重的后果。通常，位于户外的高压电力电缆暴露于阳光直晒的位置，因此其表面保护层很容易受到影响。同时，在多变的天气环境下，温湿度的变化会侵蚀其原有的保护层，使得其原有的绝缘功能受到抑制。加之日常维护及更换不当，使得电力电缆较为脆弱，在复杂的运转过程中容易出现击穿事故，易威胁整条线路的正常运转及人们的日常安全。

1.2施工原因

随着国家大力发展电力事业，对地方电力基础设施建设也给予大力支持，然而，在建设的过程中，电缆未能找到有效安装一直是电力企业及相关管理部门最为头痛的环节。电缆施工质量不高的主要原因有：（1）现场条件比较差，电缆和接头在工厂制造时环境核工艺要求都很高，而在施工现场温度、湿度、环境灰尘都不好控制了。（2）电缆安装施工过程中，安装施工人员往往不会严格按照施工规范进行施工，在施工过程中，电缆由于拖拽等人为的影响会发生表面破损、连接处不严密、导体接触不良的问题，在很大程度上严重影响电缆的使用年限和绝缘性能不仅影响电缆的使用寿命，而且还严重影响电缆安全运行。

1.3运行因素

在人民群众用电量不断增加的情况下，高压电缆电力系统会长期处于运行状态之中。电力电缆超负荷运行现象的出现会让电缆线产生大量的热量。这种热量的不断累积会加速电缆的老化速率。高压电缆老化所引发的绝缘性降低的问题会带来严重的击穿事故。一些相对恶劣的运行环境也会给电缆的运行带来不利的影响。电缆负荷量所表现出来的不确定性也会让电缆的发热量出现改变，电缆附件密封失效以后出现的呼吸效应就会让大气中的水分和杂质等物质进入到电缆之中，进而引发严重的绝缘事故。

2高压电力电缆的试验方法

2.1振荡电压试验

振荡电压试验应首先对需要试验的电力电缆进行充电，在充电达到试验电压的基本标准后，再利用放电间隙进行击穿操作，最后再通过电感线圈进行集中放电。实践中，该试验方法施加的电压可以达到千赫兹级别，因此受到多数电力检修部门的青睐。

2.2谐振耐压试验

谐振电压也被业内成为串联谐振。其方法一般都被应用于试验品不能满足试验电压要求方面，其具备较大的电流容量，可以满足任何被试品对电压的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆串联谐振耐压试验方法主要是通过改变试验系统中的电感量和实验频率，将回路一直保持在谐振的状态，其的体积较小、重量较轻、便于携带、成熟的理论资料、低廉的价格、适用面广的优点，值得一提的是，其所需要的实验仪器也比较繁多，因此，在业内一直被称为优点和缺点并存的实验方法。

3针对高压电力电缆试验中存在问题的有效解决对策

3.1在高压电力电缆震荡试验问题的解决方式

高压电力电缆在振荡试验当中将会受到较大的伤害，因为振荡试验难以满足电力电缆运行需求，同时无法较好的检测电缆结构稳定状态，最终降低电力电缆的大力推广以及使用范围。所以此种试验问题的解决办法是，当展开电缆蓄电工作时，工作人员需要采取直流电源，严格依照直流电源的本质需求，用电放电击穿的方式实现电力电缆运行目的。此种试验方式会在电缆上施加一层过电压力，所以过电压力又可以作为电力电缆试验过程中一个恒定评价数据。

3.2在高压电力电缆试验中采用谐振耐压试验

谐振耐压试验当中的电压谐振也被称作为串联谐振，此种试验方法可以应用到试验电压较高的被试验品中，同时试验变压器的额定电压不能满足试验电压的基本要求，但是电流的容量却可以满足，此时便可以采用谐振耐压试验。谐振耐压试验可以有效的解决高压电力电缆试验中的滑闪问题，因为谐振耐压试验的方法主要是，通过改变试验系统的电容量以及试验的频率，从而使得电力回路处于一种谐振状态，谐振状态可以使得电压试验的回路不至于出现短路混乱的状态。除此之外，谐振耐压试验，还具备体积小、重量轻，理论成熟的优点，具备优点也有缺点，缺点是所使用的仪器较多，但是此缺点并不会影响谐振耐压试验的实际效果，所以在解决电力电缆试验问题时，可以采用谐振耐压试验加以处理。

3.3全面分析高压电力电缆试验的资料

为了避免高压电力电缆试验存在的问题，那么在电力电缆试验工作开展之前，也就需要做好前期的资料分析事务。具体的电力电缆试验工作包括的工作种类较多，在诸多工作种类当中，电力电压数据试验始终都是其中非常关键的环节，所以开展电力电缆试验工作的有关人员，应当做好各自的分工，对高压电力电缆的试验资料展开细致认真的编辑与整理，切实严肃认真的完成好具体的数据分析工作，如此才能有效的避免在具体试验过程中出现不应有的失误，进而全面确保电力行业稳定可靠的运行。

4试验方法的有效措施

（1）提高电力电缆试验员的综合素质作为高压电力电缆实验的关键核心，试验人员必须要掌握相关的专业技术，和较强的心里素质和水平，因此，电力企业必须加强电缆试验员的专业技术和思想素质的培养，使试验员可以适应和满足电力电缆实验工作的发展需求。（2）提高电力电缆试验员的责任意识为了保证电力电缆试验工作的顺利进行，从而实现国家电力企业高效、稳定、持续的发展目标，就必须加强电力电缆试验员的责任意识管理，从而提高其试验的水平和能力，进一步推动国家高压电力电缆试验工作的进展。（3）加强高压电力电缆试验机构的联系，借鉴西方试验方法，并予以实践进行有效研究。

结语

在高压电力电缆的高频电流检测法中，导致多源放电情况发生的原因有很多，难以找到一劳永逸的方法解决多源放电问题。必须要对多种抗干扰算法进行综合利用才能得到理想的状态。此外，本文从实验以及安装运行等方面对高压电力电缆的状况进行了分析，并对高压电力电缆的实验技术方法以及特点做出了概括性总结。随着电力行业科技水平的不断进步和发展，电缆实验中的新技术和方法将进一步为高压电力电缆试验方法和检测技术带来进步。

参考文献:

[1]孙佳峰，仲海，张军.电力电缆击穿机理及常见故障原因.农村电气化，2019（18）.

[2]张栋国.电缆故障分析与测试.北京：中国电力出版社，2019（26）.

[3]陈建光.电力电缆施工中的常见问题及防范措施分析.中国高新技术企业,2019(42).

[4]盛亚伟.高压电力电缆外护层带电检测技术探析.通讯世界,2019(24).

论文作者:田黎耀

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57e9283e207f41525f57e819.html