# 浅谈房屋建筑大体积砼浇筑的通病及防治论文_张飞龙

陕西工科建筑工程有限公司 陕西 西安 710054

【摘 要】分析房屋建筑大体积砼浇筑的通病的产生原因是多方面的，有商品砼站原因，有施工中的搓平养护和覆盖不到位的原因，也有工期紧早期强度没有达到要求就上人上料的原因。本文主要就是针对房屋建筑大体积砼浇筑的质量通病，提出相应的控制和预防措施。

【关键词】房屋建筑 大体积砼浇筑 通病及防治

房屋建筑砼浇筑裂缝是目前施工现场的质量通病，施工中控制不严或措施不到位就会出现，在浇水养护和下道工序施工时，施工用水在裂缝中通过混凝土的毛细孔渗水，给工程的耐久性和使用带来不良的质量后果。

一、房屋建筑大体积砼浇筑裂缝的形成原因

1.商品砼厂家的原因

原材料露天堆放，砂的含泥量过大，砂粒过细，砂石的质量达不到混凝土的级配要求,计量不准,各种外加剂掺量多少控制不准确，粉煤灰掺量偏大，水灰比偏大塌落度超标，商品混凝土厂家的各种级配、计量控制仪器未在规定的期限内进行校检。混凝土灌车在行驶途中因堵车等原因时间长、气温高，司机随意加水，使混凝土的坍落度损失较大，配合比发生变化、离析。

2.施工现场的原因

砼罐车进场未按照要求做塌落度测试，尤其是刚进场的1～3车料，未能每车都做测试。砼浇筑振捣抹平后，未按照一定的间隔时间和气温等情况做两次搓平，或气温上升、人员少不能及时对已经浇筑完成的混凝土面层进行有效地搓平抹面。搓平后未及时的用塑料薄膜封闭覆盖或塑料薄膜的覆盖方法不妥，封闭不严、不及时，气温升高使混凝土内水份蒸发出现干缩裂缝；混凝土浇筑的时间掌握安排不妥、或当天气温较高，浇筑的准备工作不充足。浇筑后工作面上人上料过早，混凝土早期强度没有达到要求给混凝土表面造成应力冲击裂缝。

二、房屋建筑大体积砼浇筑裂缝的控制

1.砼浇筑施工人员要提高质量控制意识

砼浇筑前施工技术人员要对作业班组按照砼施工方案做详细的技术交底，明确各道施工程序的要点，并做好各相关人员配备，材料，机具的准备，使所有的混凝土施工作业人员对砼的浇筑方法和质量控制措施从思想上要明确。砼浇筑前与商品混凝土厂家取得沟通联系，向商品砼厂家索要相关的技术保证资料：各种计量仪器的有效校检报告，水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂和掺和料的检验报告等，确保原材料质量符合工程要求。

2.浇筑现场的过程控制

做好作业面的浇筑准备，钢筋模板浇水湿润，铺设脚手板(作业人员不得在钢筋上踩踏)，作业班组的人员配备、分工及浇筑机具材料的提供必须按照实际工作量准备充足，来现场的先前几辆砼罐车必须每车做塌落度测试，达不到要求的坚决退回，中途时间也要间隔2-3车必须做塌落度溅试，并且做测试记录，严格控制进场的商品混凝土坍落度，砼铺平振捣后用刮杠刮平，稍间隔些时间(看当天的气温情况)再用木抹子抹平第一遍，再间隔一段时间

(待手指下压稍微凹陷为准)进行第二遍搓平搓毛，并用铁抹子抹光，再用毛刷子刷纹，刷纹后必须紧跟着用一次性塑料布覆盖，覆盖的方法必须是前面刷纹后面覆盖，整卷滚着走。如果是春夏温度高时待砼搓平后不需刷纹要跟着覆盖一次性塑料布，保证不让砼表面的水分蒸发。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆塑料布的覆盖必须密实到位，不能有空隙(一次性塑料布覆盖时砼表面必须有一定湿度便于与基层面粘贴)，做好浇水养护工作(看当天的气温情况定，冬天除外)，必须是专人专职定时不少于7天。弹放轴线时掀开的塑料布也必须及时恢复覆盖，不管工期多紧，砼表面的强度达不到相关的规定要求不得上人上料，吊装钢管下落必须轻落轻放，搭设钢管排架砼表面用50*100方木垫上，使搭设的钢管不得直接与混凝土面层接触。

三、房屋建筑大体积砼浇筑裂缝问题的预防措施

1.选择合理的配合比。严格控制砂石以及水泥的用量，在混凝土中加入膨胀剂、减水剂、粉煤灰，减少水泥的用量，降低水化热产生的温度影响，在不影响混凝土强度的同时，保持混凝土良好的性能。

2.有效降低混凝土浇筑的初始温度。可以采用温度相对较低的水、将砂石冷却的方法降低混凝土的搅拌温度，延长初始凝固的时间，降低浇筑的速度，以加快热量的散发。

3.严格控制混凝土的拆模时间。如果混凝土的内外温差在20 度以下，可以进行拆模工作，但是如果混凝土的内外温差大于25 度，就应采取相应的保温覆盖养护措施，减小内外温差。

4.做好混凝土的维护保养管理工作。早期的养护工作可以降低混凝土的内外温差，提高混凝土的强度，减少混凝土的收缩，降低后期出现裂缝的可能性。

5.在处理表面产生的细小裂缝时，首先把出现裂缝的位置进行清洗，在用吹风机吹干燥之后，在其缝隙中和表面涂刷一层中等环氧值（0.25～0.45）的环氧树脂封闭胶。

6.如果遇到较大裂缝，需要先把裂缝凿成一个凹槽，用水进行湿润，刷水泥基渗透型结晶防水涂料，然后用1：1加胶水泥细砂浆修补。

7.受多种因素影响而产生的裂缝，如温度、干燥收缩等，结合具体情况选用不同的封闭材料处理混凝土裂缝。

8.如果产生的裂缝对建筑结构防水或者是防渗性能产生影响，可以结合裂缝大小以及深度选用更为合理的修补方法。若产生的裂缝使建筑结构与承载力大大降低，则要结合具体情况选择加固对策。

9.对微细裂缝、气孔，在施工过程中，要先利用钢丝刷把混凝土进行打毛，再将表层杂质予以清除，使用清水进行冲洗，待完全干燥之后，将中等环氧值（0.25～0.45）的环氧树脂填充到混凝土气孔中，最后用修补材料修补。

结束语：

房屋建筑混凝土浇筑过程中, 施工人员应把握不同工程的不同点, 根据钢筋布置、浇筑方法、结构物用途、工程量要求、工期要求等, 采取相应的应对措施, 选择正确的施工工艺,严格执行控制措施和预防措施才能达到最理想的施工效果。总之，分析砼浇筑出现的收缩裂缝的原因，以及通过现场的实践总结，用一次性塑料布覆盖养护是最佳的控制和处理办法，能够很好的控制裂缝产生。

参考文献：

[1]马良柱 .现浇混凝土的质量控制与质量检测.科技情报开发与经济.2013.6.

[2]王铁梦.王铁梦教授谈控制混凝土工程收缩裂缝的主要因素 混凝土.2014.11.

[3]张爱萍.浅谈楼面裂缝的防治.浙江绍兴：建筑时报.2014.

论文作者:张飞龙

论文发表刊物:《低碳地产》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57f561151e17cfb1fdf1e6c0.html