# 无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用探讨袁良论文_袁良, 李延龙

摘要：无人机航空摄影测量技术是一项借助无人机设备和计算机信息技术兴起的新型发展模式，在城市地形地图绘制有较好的应用效果。基于此，本文先介绍了无人机航空摄影测量技术在地形地图测绘中的应用优势，并以具体案例分析的方式，提出了这一技术的实际应用方法。

关键词：无人机；航空摄影测量；地形地图

引言：城市发展和现代化建设的过程中，获得了科学技术发展的助力，越来越多的新兴事物仅凭借着人力无法顺利完成的情况下，利用科学技术产品成为了最为有效的方式。无人机航空摄影测量技术在地形地图的测绘工作中所产生的影响十分显著，拍摄质量与效率也得到越来越多的认可，应用范围逐渐扩大。

1 无人机航空摄影测量在地形地图测绘中的应用优势

1.1 性价比较高

与传统的地形地图测绘工作相比，使用无人机航空摄影测量技术，能在更短的时间内，完成各项数据信息的高质量测绘编制，并为用户提供所需的各项数据材料。此外，人机测绘和卫星测绘相比，无人机航空摄影测量技术的成本更低，工作人员只需要定期对无人机设备进行养护和检修，就能够确保获得最真实可靠的数据信息[1]。同时，与人工测绘工作相比，使用无人机设备进行测量的实际工作效率更高，工作人员使用无人机进行测量作业，能够在一天之内完成超过数十平方千米的测量工作。由此可以看出，在今后的地形地图测绘和城市规划建设工作中，使用无人机航空摄影测量设备和测量技术，已经成为了主要的发展方向。

1.2 响应速度快

大部分工作人员在使用无人机航空摄影测量设备进行低空飞行测量时，都发现了设备具有反应速度快的优势特征。这一优势能够有效地降低外部环境因素对无人机设备的工作状态造成干扰。此外，低空飞行对于设备起飞和降落场地要求较低，有利于管理部门根据测量测绘需求进行空域的申请。无人机设备在使用过程中，起飞与降落都需要在一段相对平整的路面上滑动作为缓冲，设备响应速度更快，有效地避免了设备起飞和降落等环节受到外部环境影响，极大增强设备运行效率。

1.3 安全程度高

与载人飞机相比，无人机设备无论是在起飞还是在降落时，都更加稳定和安全。所以，相关工作人员在利用无人机航空摄影测量技术进行测量的过程中，能够获得更加灵活和便捷工作体验。不仅如此，在不同地形地貌和自然环境条件下，无人机都能保持相对稳定的工作状态，这是传统人工测量所不能达到的。在特殊条件或者极端自然天气状态下，人工测量工作往往无法顺利进行，即便是展开工作，也会面临巨大的安全威胁。在这种情况下，大面积应用无人机设备进行地形地图测绘工作，能够避免人员伤亡。由此可以看出，使用无人机航空摄影测量设备，降低测量工作所受的影响，还能提高测量工作的安全程度。

2 无人机航空摄影测量在地形地图测绘中的应用方法

2.1 案例概述

为了更有效地分析无人机航空摄影测量技术的实际应用效果，本文选择了位于我国H省东北部低海拔的狭长地带的测量项目作为研究对象。该地区整体地形为东北西南走向，高度在10m至2030m之间，平均海拔为718m。项目主管部门展开对该地区的1：2000的基础地质测地形测绘，总面积约为4.6万平方千米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆受到当地地形特殊性与复杂性等因素的影响，该区域范围内的环境多样，不能直接采用人工测量方式，技术部门人员采用了无人机航空摄影测量技术，借助其受限范围小、适应范围广和时效性强等特征，弥补了传统测量方法不足。

本项目测量时选择的无人机设备航摄比例尺为1:23533，相对航高为650米，平均地面分辨率为0.13米，航线间隔与旁向重叠度在30%至40%之间，航向重叠度为65%至75%之间，全摄区无航摄漏洞，可以满足1：2000的成图要求。

2.2 摄影测量

在前期准备过程中，工作小组对无人机航空摄影测量的流程进行了分析说明，做好在三维测量期间的准备工作。在进行空中测量期间，使用了三维计算软件完成相应的计算工作。在软件应用时，确保做好以下几个方面的工作，保证三维测量能够顺利开展：

（1）对无人机航空摄影测量设备的数据格式进行调整，设定为jpg格式，并认真核对设备的各项设置，着重对设备的成像大小、主坐标点、焦距等，同时规划出合理的无人机飞行航线。

（2）在使用无人机设备进行航空摄影测量的过程中，测量数据的精准度会受到外部环境中风力和风速等因素影响，这种情况容易使设备飞行角度不稳定。对此，相关工作人员采用了畸变程序进行矫正，最终确保设备摄像主点的位置没有出现偏移情况。

（3）经过对之前矫正的差异进行分析，工作人员完成了测量区高层文件的建构，使用相关的参数数据，确立初始航带偏移量，以设备自动相对定向的方式，排除其中存在差距较大的相点，最终根据连接点互交编辑作业的方式得到相应的结果。

（4）自动定向的过程中，工作人员要确保定向点在所成像位置上的数量超过900个，并且确保各部分布局合理性，通过软件对无人机航空摄影区进行对接，完成文件的输出，进而实现文件加密与存储[2]。

（5）在利用无人机航空摄影测量技术完成测绘测量工作之后，工作人员还针对内部地形地理信息，完成了有关数据的测量与收集工作，确保无人机设备测量绘制出的图片都具有真实性与可靠性。在完成无人机数据采集工作以后，工作人员将经过处理的数字影像用于各类地形地貌单元的符号化处理环节，通过这种方式，有效地提升了地图测绘的精准度，并且为地形图测绘提供了必要支持。

2.3 影像制作

对使用无人机航空摄影测量技术得到的数据信息进行分析，完成数字线画图，得到最终的影像资料。在对数字线画图处理的过程中，工作人员使用了Atuo CAD2018中的大比例尺，对其中的数据信息进行整合编辑。工作人员不断提升自身的职业素养和专业技能，以便能够胜任各项工作要求。按照相关规范进行操作，以便误差始终处于可控的范围之内，得到项目的影像资料。工作人员将经过加密的数据影像资料直接导入到程序之中，程序系统可以实现自行辨别与自动化分配，最终形成DSM，再对数据进行格式处理，转化为DEM，并完成DEM最终影像资料的数据处理。

总结：综上所述，受到外部环境和人员设备等方面因素的影响，地形地图测绘工作难度逐渐变大。在传统测绘测量方法不能顺利完成城市地形地图测绘工作之时，借助无人机航空摄影测量技术，可以有效地解决上述问题。无人机设备在极端天气和环境条件下也能较好地工作，有效地保证了测量数据的可靠性与精准性。

参考文献：

[1]范晶.无人机航空摄影测量在带状地形图测量中的应用[J].世界有色金属,2019(21):196-197.

[2]王晓星.浅析无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用[J].中国地名,2019(10):67.

论文作者:袁良, 李延龙

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5803abcc0a030127a1584090.html