# 关于建筑工程中施工升降机的安全管理的几点简析论文_公建雷

天元建设集团有限公司 山东 临沂 276000

摘要：对于建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备就是施工升降机。那么怎样安全使用施工升降机来进行相关作业，这是目前最为关注的问题。由于近年来不断发生施工升降机的恶性事故，究其根本原因，大都是由于管理措施不到位，缺乏科学性。本文结合建筑施工升降机安全检查工作经验，综合分析了施工升降机在使用过程中存在的安全问题，并总结了施工升降机的现场安全管理办法，旨在避免施工升降机安全事故的发生。

关键词: 建筑工程；施工升降机；问题与措施；安全管理

一、前言

施工升降机是目前高层建筑施工中常用的垂直运输机械，为解决工程施工的物料运输任务发挥了重要的作用。其具有构造简单，拆装容易，运输效率高，使用成本低，操作方便，可人货同乘的诸多特点。但施工升降机在使用过程中也出现了不少安全隐患，出现了一些较大的安全事故。因此，如何提升施工升降机的使用安全，将成为施工过程安全的重要环节，必需引起施工过程中的现场安全管理人员的高度重视。

二、建筑工程施工中施工升降机存在的主要的安全问题

1、施工现场的施工升降机管理制度不健全

在建筑工程施工过程中，一些施工现场对于施工升降机的管理工作不够重视，对现行的施工升降机的行业规范和国家规范不了解，并且对施工现场施工升降机安全管理意识薄弱，安全教育培训不够。操作人员对施工升降机的操作维护水平有待提高，同时施工现场管理人员大多没有针对现场施工升降机的安全管理制定相应的管理制度，部分制定了安全管理制度的，在制度的执行上也存在一定的问题，从而严重影响着建筑工程施工现场施工升降机的安全管理[1]。

2、施工现场的施工升降机的安全装置配备不齐全

对于建筑施工现场的施工升降机而言，其需要配备一定的安全装置，施工升降机的安全装置一般有上、下限位开关、极限开关、吊笼门连锁装置、地面围栏门机电连锁装置、天窗限位、安全钩、超载保护装置、防轴剪断保护措施、防冒顶措施、缓冲装置等，从而提高施工升降机的安全性能，但是通过调查分析发现，一部分安全装置失效甚至是损坏，没有得到及时检修，导致施工升降机安全事故不断发生，成为了安全文明施工中一个较为突出的隐患。

例如，某施工现场发生施工升降机坠落事故。主要原因是工人违章作业，擅自使用，其次原因是施工升降机在未安装极限开关、防坠限速器、上限位器等安全装置，并未由检查机构安全检查验收，而发生的此次较大事故。且施工现场总包单位及监理单位，相关的租赁、安拆单位在使用过程的安全管理责任也不容忽视。

3、施工现场的施工升降机的安全防护不到位

通过对施工现场的施工升降的安全防护措施进行调查分析发现，在施工现场，施工升降机的停层平台的搭设不符合要求、防护不到位、停层平台门关闭不严密的现象大有存在，这就导致施工升降机在运行中由于这部分施工安全防护措施的不到位，严重影响着施工升降机的整体的运行安全，从而导致在施工中，停层处既是高处作业又是临边作业，极易发生高空坠落事故，严重的影响施工现场施工人员的安全[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、施工现场的施工升降机超载现象普遍存在，存在严重的安全隐患

在对施工升降的使用情况进行分析发现，由于施工操安全观念低，管理不规范等各种问题，从而导致在施工应用中普遍存在超载等不安全因素，造成很大的安全隐患。

举例说明，工地的一台施工升降机在距离地面约100m时发生坠落，事故现场惨不忍睹。究其事故产生的直接原因，在升降机上部第四节标准节和第五节标准节连接处的螺栓有三个松动，在严重超载的情况下，此处标准节螺栓拔出，吊笼坠落。事故发生的间接原因，一是管理人员的安全意识薄弱，管理不到位，升降机出现乱开乱用现象，司机无证驾驶; 二是设备自身年久失修，超过其限用年限仍在使用。

三、建筑工程施工中施工升降机应用中提高安全性能的具体措施

1、在施工升降机应用中，加强基础管理

建筑施工升降机的产权单位应对施工升降机分类建账立卡，并统一编号，至少每年对照实物盘点清查一次，保持物、账、卡相符。每台设备必须建立经济技术档案，健全施工升降机统计报表制度，按规定编报各项统计报表，并定期组织统计分析，提出改进设备管理、使用、经营、维修的分析报告，从而最大程度上确保施工升降机的使用安全[3]。

2、加强施工升降机的安拆管理，确保使用安全

拆卸施工升降机基本按照与安装步骤相反的次序进行。在建筑工程的施工升降机的拆装中，应该选择专业队伍且必须具备拆装资质，按拆前制定专项施工方案，并按方案实施。当施工升降机安装后，对其进行全面检查、调试和试验。由使用单位报相关主管部门检测，检测合格后方可使用。拆除作业中，严禁从高空向下抛掷物件。拆除作业宜在白天进行，夜间作业应有良好的照明，因故中断作业时，应采取临时稳固措施，从而确保施工安全。

3、加强建筑工程中施工升降机安全应急处理措施

施工升降机安拆或作业事故发生后，事故现场有关人员应立即及时、主动地报告该单位相关领导，事故发生单位应立即通过网络、电话等方式在1 h内向公司报告。公司接到事故及事故伤亡报告后，应立即向同级、上级应急救援领导组报告，同时要对报告内容做详细登记备案，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。应急救援工作结束后，应急救援程序关闭，并做好相应的记录工作，以及对事故原因进行分析总结，吸取经验教训，确保施工升降机的安全使用[4]。

四、结语

作为施工现场垂直交通运输设备，施工升降机的安全事故更应当面对，并提高安全管理水平，从而减少与遏制施工升降机在作业过程中发生安全生产事故。我们应该在实际工作中，掌握施工升降机的工作原理和工作特点，判断其运行过程中存在的问题，及时处理存在的安全隐患，使施工升降机的安全与有效的使用得到进一步的提高。

参考文献

[1]蒋旭东，浅谈工程机械设备的现场管理与维护[J]，山西建筑，2010（35）.

[2]朱方柱，加强机械设备管理提高设备经营效益[J]，建设机械技术与管理，2007（12）.

[3]张士宽，浅析建筑机械节能技术[J]，中小企业管理与科技（中旬刊），2016（02）.

[4]李彦荣，建筑施工机械的安全技术管理[J]，中国房地产业，2015（09）.

论文作者:公建雷

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/580870618c0e4a4349d6e2c6.html