# 论油库安全管理中的常见问题与对策论文_丁铁英

中石化管道储运有限公司黄岛油库 山东青岛 266500

摘要：就目前阶段而言，物为中心依然作为中国油库管理的主要模式，这种模式虽然有诸多好处，但是.随着现阶段科学技术的日新月异和时代的进程，这种物为中心的模式已经不能符合现代生产和经营的要求.所以要提升企业的经营管理水平，就需要对以往的油库安全管理方法进行全新的提升和改变.安全管理作为油库管理工作的一个重要方面，同时也是实现企业经济效益的一项重要保障条件，其管理的好与坏直接关系到油库管理整体的好坏。因此，文章围绕油库安全管理进行研讨。

关键词：油库安全；安全管理；管理模式

1我国油库安全管理的意义

目前，以往形成的油库安全管理形式已经不能够给新时期的石油企业提供相应的保障，因此为了面对时代发展对企业提出的新挑战，油库安全管理模式的优化成了必须要进行相的一项工作。要想加强管理模式的安全性，使油库的运行效率大大增加，就必须要参考企业本身的特性和时代进步的方向，有针对性地进行相应的调整和一定程度的创新。使整个管理模式更加人性化，将“以人为本”放在管理的首位，使整个管理过程更加标准化、制度化，为管理模式完善提供一定的有利条件。油库的安全管理对于一个石油企业来说，具有非常大的影响力，管理的好坏直接决定着一个企业的发展是否能够长期稳定的进行下去，这和石油企业自身的特性有着非常不可分割的联系，油库的安全管理具有非常严格的要求，包括油库所处的环境和其中所容纳的人群、物品类型都必须进行相应的控制，这就给整个管理工作的开展和实施带来了非常大的难度。因此，石油企业自身应该主动的找寻整个管理模式中存在的问题，并积极地对所有问题进行解决，找到问题的源头，从其根源进行改变，完善安全管理模式。并对相关工作人员进行监督，这样无论是从制度还是从人员方面都能够保证油库的安全管理正常进行，有利于提升企业在整个石油领域的竞争力，促进企业的长久发展。

2油库安全管理中存在的问题

目前，物为中心作为油库安全管理的主要模式，已经不能完全符合和适应我国油库安全管理进步的步伐，这种管理模式的不足有以下几点。

2.1油库安全管理目标不够科学

在油库安全管理进行时，如果不能呼应企业的情况或者不能做出符合企业发展的更具科学性管理目标，那么就不能完全体现出安全管理工作的作用。很多石油企业在现阶段的经营过程中依然保留着以往的固有观念[1]。一方面把石油的安全管理作为保证利润的重要条件；另一方面依然把利润和竞争作为主要的目标。这种固有的观念让安全管理的初衷被企业遗忘，而是更加强调经济利润目标的达成。这就让安全管理在进行的时间里，无法得到正确的人为手段干预。而这种缺乏管理目标科学性的前提，使得油库的安全管理工作没有相应的正确目标导向，也就没有办法进行正确实施。

2.2安全管理人员的整体素质水平偏低

油库的安全管理者是确保整个油库安全正常运行的主体，也是重要的责任人。所以油库管理人员的素质和专业水平对整个管理工作的进行有着不可忽视的影响。因此，石油企业必须要组建一个与管理规划相适应的，且具有较高专业水平的团队。但是就目前形势来看，我国诸多石油企业依然应用的是以往形成的安全管理模式，对物品的重视程度较高，对于安全管理团队的组建没有过多关注。在这种状态下，安全管理团队的整体水平并没有达到一定的要求，并且其人员分布不够合理。一些对人员经验和专业素质要求较高的岗位，实际的工作人员并不具备相应的技能[2]。除此之外，安全管理人员没有较高的学历，这种情况非常普遍。以上诸多的问题，都对油库的安全管理产生了非常不良的影响。

2.3现场的组织管理存在严重的问题

油库的整理、清洁和设备的保养非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以往的油库安全管理模式当中，相关管理人员对现场组织工作的把控不够重视，这就使得此项工作的进行达不到相应的理想效果，并且对现场施工过程进行监督和维护的工作进行的不够彻底，这些都是影响现场管理效率和质量的主要方面。以上提到的各种管理工作的不到位，就使得油库发生安全事故的几率大幅提升。

3油库的安全管理措施

3.1重视自动化安全监控措施

（1）油罐安全监控通过设置静态检漏监测、储罐液位高低限报警、储罐温度高低限报警、可燃气体浓度检测报警（罐前闸阀、灌顶测量口、呼吸阀等处安装）等自动化监控预警措施，经现场总线控制器将自动化监控信号并入企业安全管网，相关探测器超过警戒值会发出报警，安全人员应即刻处理，消除风险隐患，有效防止漏油、窜油、冒油等其他突发性事故的发生。（2）泵机组安全监控实现油泵状态监视、油泵出入口压力检测、重要机泵安全自保联锁等功能，发生危险时联锁停止油泵供油，避免危险扩大化[3]。（3）阀门监控对供油管线、油罐等处重要阀门的开度控制，阀位回讯监控、阀门事故状态进行自动化监控，实现紧急情况响应各种安全联锁。

3.2重视消防系统设计

原油单罐容量5×104m3，周长188.5m，依据《GB50074-2014》的设计要求，灭火消防方式设计为固定式稳压消防冷却水系统和固定式低倍数泡沫灭火系统。（1）消防冷却水系统消防冷却水供给强度为2.0L/（min•m2），室外消火栓设计流量为45L/s，火灾持续时间6h。每根上罐冷却水喷淋管道上设置调节设施，立式储罐冷却水喷淋可选用水幕式喷头，其保护周长≤2m，至少配制10只喷头。（2）泡沫灭火系统低倍数泡沫混合液供给强度12.5L/（min•m2），单个泡沫产生器保护周为24m，增设辅助泡沫枪数量为3支，每支低倍数泡沫液流量4L/s，连续供给时间>30min。低倍泡沫液输送干管管径选用DN200mm，上罐喷射管为DN100mm，泡沫消防水泵流量90L/s，扬程120m，防火堤外的泡沫液输送管道上安装手动调节阀后加装安装压力表。

3.3加强对油库工作人员的安全教育培训

把安全工作细化到每一个管理工作的具体细节中，又能让工作人员获得更多的安全技能。当然，对于员工的安全培训要及时高效，这样才能做到安全教育知识在工作中的普及和更好的运用，同时一定要准备充分的教学案例，让参加培训的人员了解安全管理工作的必要性。这样在安全事故发生时，员工才能更快、更准确地知道事故的发生的原由，以便更加准确的处理，为以后的工作添加了便利。因此，企业对员工进行安全，教育培训的方式的多样化非常重要[4]。一方面可以进行安全演讲或者在员工中进行征文比赛来促进他们的参与性；另一方面也可以对相关工作人员进行文化建立来增加他们的安全意识和责任意识，从而让员工养成很好的安全习惯，让他们更加高效的进行安全管理工作的实施。

结束语：

综上所述，对油库安全管理模式进行完善是实现石油企业可持续发展必须要进行的一项工作。企业一定要加强管理，改变以往的管理理念，综合现代社会发展进程和企业现状来制定相应的目标，并且加强对安全的把控，不断提高人员专业技术，让安全建设深入到每一个工作者的心中，通过高水平队伍、高质量工作，使油库安全管理水平得到有效提高。

参考文献：

[1]张凯.浅议我国油库安全管理存在的问题及对策[J].当代化工研究，2018（09）：91-93.

[2]张卓伟.油库安全管理模式创新路径探索[J].中国石油石化，2017（06）：32-33.

[3]韩金陆，祝孟洁，张力，张小蝶，应知伟，蔡璐，纪丽丽，宋文东.物联网技术在油库安全管理中的应用[J].中国水运（下半月），2017，17（01）：97-99.

[4]彭翔.油库安全管理中的常见问题与对策探析[J].化工管理，2016（26）：319-320.

论文作者:丁铁英

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5809ac832e22592257bdf6c7.html