# 电力计量的准确性及提升方式研究论文_李辉权

（深圳供电局有限公司 深圳 518000）

摘要：电能计量的准确性和每一个电力用户息息相关，电力企业一直以来都在致力消除误差来源，希望能够实现准确计量电能值。未来电力企业仍需精细化分析误差来源，管控好电力计量工作，全方位地提高电力计量管控工作，实现电能的准确计量，进而推动电力系统健康有序地发展，为人们提供持续稳定的电力，保障人们的生产、生活有序进行。

关键词：电力计量；准确性；影响因素；提升方式

引言

电力计量这项工作在电力企业发展的过程中是存在着重要的作用，因此企业必须要提高对计量工作的重视程度，在计量影响因素综合分析的基础上，根据其电力计量的要求和公司的整体发展情况，制定出高效可行的计量精准度提高措施，通过对计量技术标准进行完善，不断的提升电力计量准确性，达到一个理想化的电力计量模式，保证电力企业自身得到持续稳定的发展。

1电力计量的重要意义

电力计量管理工作对电力企业具有突出意义，电力计量管理是对电力企业的测量结果以及方式进行管理，主要是为了保证电力装置的准确性和稳定性。电力管理包括了电力计量装置的准确性等，在实际工作中，有关部门的工作人员需要根据经常出现的问题采取有针对性的手段，尽可能地减少重大误差的出现。在运行过程中要加强监控，一旦发现问题，需要根据实际情况，合理调整，对电力设备进行改良，减少电量误差，确保企业获得最大的经济收益。

2 影响因素

2.1管理方面因素

对于整个方面的影响因素而言，主要是体现在以下的几个方面:一是有些供电公司并没有实施安装后首次检验，有或者有相关安装后首次检验的工作规定， 但大多流于形式，供电公司计量科不够重视，首次检验、定期检验及随机抽检等规定落实不到位，导致其互感器和电度表等设备的质量无法得到有效的保障，在使用的时候比较容易出现因为设备原因导致计量误差出现。二是计量装置的人为操作存在误差，比如人员读数不规范，这样会对或许的统计和计量工作开展带来直接的影响。三是因为计量装置在城郊和广大乡村是主要安装在室外，装置比较容易受到周围环境的影响，假如维护方式并不合理，那么将会导致其计量装置的准确性受到直接的影响，因此必须要引起足够的重视。

2.2技术方面因素

一是作为计量工作开展的重要的设备，装置精准度的选择准确性会对其工作开展具有着直接的影响。二是在对装置进行选择和配置后，必须要对其进行相应的检查，在双相流动负荷中需要安装合理的装置，并且对其双向计量设备进行安装，如果任何的一个环节存在着问题，那么都将会导致其最终的计量结果出现误差。三是计量装置的安装地点也会直接的影响到计量工作的准确性，在对其计量装置选择中如果并没有设置预防电力谐波的一些设施，那么十分容易导致出现各种计量方面的问题。四是因为受到了经济条件所带来的限制，一部分的地区估算手段并不是十分先进，技术应用标准也是存在缺失。五是现今电力公司已基本实现远程电子化抄表，因为计量系统主站的不完善，或多或少存在不同的系统漏洞，特别是新旧计量主站运行维护切换时存在的漏洞会直接影响计量数据的准确性，主要体现在主站抄录的计量终端数据间的行度会出现串抄、漏抄、及错抄，导致影响最终计量准确性。

2.3外部环境方面因素

由于城郊和广大乡村的电力计量设备主要是安装到户外的，因此计量结果也将会受到外部环境所带来的影响。比如机械电度表安装的位置如果出现偏差，会因为转盘存在着附加力矩导致其出现计量方面的误差问题。而电子式多功能电子表受外界的干扰会出现电表内部芯片击穿、电路板和液晶显示屏的损坏，与此同时如果设备的安装环境是比较差，那么在大温度和强烈的振动下也将会出现频繁的问题，也会对其电度表的测量结果带来较为严重的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力计量的准确性的提升措施

3.1增强计量装置装配合理性

控制电力计量误差可以从提高计量装置安装质量入手，通过增强计量器等装置装配的合理性提升计量结果的准确性。第一，在安装基础设施时，施工人员必须明确装置安装的具体位置，比如只有保证电流互感器位置的科学性，才能有效控制变比，促使该装置的应用性能得以充分发挥。第二，施工人员应严格按照固定流程与标准规范开展安装作业，并在完成安装施工之后对装置运行状况进行调试，以此保证电力计量质量，避免给供电企业造成比较严重的经济损失。第三，为了推动自身与行业实现健康持续发展，供电企业必须保证电力计量的精确度，致力于降低电力计量误差，这就要求施工人员对基础设施进行优化和改造。

对于装置改造工作，施工人员可以从以下角度出发:首先，通过提升电能表、TA、TV 的实际精度为提升电力计量结果准确性奠定基础，尤其是在面对负荷变动相对较大的电力用户时，计量人员应格外重视 S 级电能表的应用，同时及时更换导线界面，合理掌控二次导线的实际长度，以此减少影响电力计量精确度的因素，切实提高电力计量质量;其次，科学选择并采用最适当的应用方法，这是保证计量装置能够稳定安全运行的关键，一般环境条件下，供电企业可以将 TA 变比更改为复式，根据电力用户的用电规律选择变比档，如此一来便可有效增强电力计量结果的真实性;最后，计量人员应对中性点特征有一个明确且全面的了解，并以此为基础升级电力用户端的非绝缘接地装置，此举有利于促使计量人员利用三元件计量替代二元件计量，对提高电力计量误差控制水平具有重要意义。

3.2选择科学合理的计量方式

计量方式是否科学合理直接影响电力计量结果的真实性和准确性，因此为了切实提高电力计量质量，计量人员必须根据实际情况适当选择计量方式，只有确保计量装置与计量方式相匹配，才能有效避免计量误差无线。对此，供电企业应立足于电力行业发展现状和自身能力资源，充分发挥现代科学技术与信息技术的作用，对传统的电力计量方式进行革新，并根据电力系统的具体运行情况选择针对性电力计量方式，以此降低误差出现频次。例如，当电力系统的全部电负荷都表现为动力负荷时，供电企业应选择与系统匹配度较高的变压器，同时使用三相三线计量方法对电力进行计量;若是电负荷属于综合性负荷，计量人员应采用三相四线计量方式，通过设置单相电表的方式提高电力计量工作效率。现阶段，在科学技术与信息技术的支持下，智能技术的应用范围越来越广，以此为基础的智能电表的普及范围不断扩大，充分发挥自动化、计算机、云计算、大数据等技术优势，可有效降低结果与实际数值之间的误差。比如，计量人员在利用配电变压器对目标进行测量时，首先要做的便是计量三相三线的“V”型接线电力，并根据变压器具体使用特征选择计量方式和对电度表，如此可保证计量人员明确实际情况，有利于为后续计量工作提供帮助;其次，三相三线“V”型接线法的适用性比较强，在装置安装、设施维护、设备维护方便皆呈现出明显的简便性，是提高电力计量精确度的有效途径;最后，在选择计量方式时，计量人员需要对互感器、计量装置之间的搭配是否合理予以高度重视，这对计量人员分析误差引发原因与制定解决方案具有积极意义。

3.3选择合理的电流互感器

电流互感器（TA）是电能计量的重要设备，TA 有剩磁时使得进入电能表的电流发生波形畸变，如果饱和程度很严重的话，TA 的一次侧和二次侧相差较大，TA 的角差和比差都会加大，这导致电能计量不准确。所以选择 TA 时不仅要根据用户等级选择同级别精度的互感器，更要注意不得使TA饱和。可见科学、合理的选择互感器，可以能够减少误差，进而提高计量的准确度。

结束语

综上所述，电力计量基础设施安装质量较差与装置装配不合理是引发计量误差的基本原因，计量人员选择的计量方式不科学、不合理是主要原因，因此供电企业若想有效提高电力计量结果的准确性与真实性，必须保证计量装置装配的合理性，计量管控工作落实到位，结合现代技术革新计量方式，并根据不同环境选择针对性计量方法。

参考文献:

［1］夏艳红．提高智能终端抄读电能计量装置准确性的方法［J］．计算机产品与流通，2018，99(04):126+171．

［2］张颖，张旭．电力计量数据产生误差的原因及相关建议［J］．自动化与仪器仪表，2017，99(12):187-188+191．

［3］刘影，袁瑞铭，丁恒春．电力计量互感器自动测试误差系统研究［J］．自动化与仪器仪表，2019(05):80-83．

论文作者:李辉权

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/583bcb4fc7dc2d9a9392fe7e.html