# 铁路曲线的病害问题与整治路径论文_李皓杰

摘要：随着我国经济在快速发展，社会在不断进步，我国综合国力显著加强，铁路作为城市发展的基础，主要起到运输的功能，并且在铁路建设的时候，存在大量的曲线段，这样看来铁路工程建设相对较为复杂，若是在后期长期使用中，整治不到位严重影响铁路工程运输的安全性和平稳性。阐述铁路曲线中常见病害，提出相应整治路径，保证铁路曲线段运输的安全性和稳定性，实现良好经济效益。

关键词：铁路工程；曲线；安全性；稳定性

引言

铁路小半径曲线病害的成因有很多种，不同的成因治理的方法也不同。在进行铁路小半径曲线病害治理的过程中，必须要以导致病害的成因为依据，这样才能够真正达到治理目的，保障治理效果。现阶段，我国铁路小半径曲线病害成因研究已经取得了一定的成就，并积累了丰富的经验，下文就以铁路小半径曲线病害成因及其治理方法进行研究。

1常见病害产生原因

1.1路基病害

路基病害可分为两大类：第一，出于线路封闭的需要新顶进的立交，或对既有线路改造而在该地段新修的桥梁，在桥台后背的路桥结合处，无法使用机械工程设备进行夯实，导致路基较为松软。长此以往，路桥结合处的承载能力逐步下降，铁路下沉，严重影响铁轨的轨向、水平和高低，路线整治较困难。第二，列车自身轴重大、运行速度高，无形之中增加了路基表面静压力，地下水位会持续上升。与此同时，也会对枕下道砟产生较大的破坏力和碾压力，致使道砟之间摩擦力增大，棱角磨圆，产生大量粉末，进而影响路基的稳定性能。另外，大部分重载列车运载散装货物，在车辆运行过程中，车辆封闭不严导致大量煤渣散落，散落煤渣和道砟粉末直接填充了道砟空隙。在这种情况下，道床排水功能受到严重影响，道床、基床翻浆冒泥，极易改变铁轨线路的几何尺寸。

1.2因小半径曲线铁路的受力问题而影响列车的行驶安全

列车在正常行驶的过程中，会对小半径曲线铁路形成多方向的压力，这种压力使小半径曲线铁路出现细微的变形。当某一位置变形严重时，就会对铁路的正常使用造成影响，从而对行驶的车辆构成安全威胁。还有，有些区域的小半径曲线铁路并没按要求进行定期的维护和修理，出现连接裂痕时，因年久失修而逐渐严重，这些位置都严重威胁铁路的安全使用，如未及时处理，将会成为巨大的安全隐患。

1.3连接件松动

在铁路曲线段常见病害分析和明确时，连接件松动作为一种常见现象，会影响铁路曲线段的使用性能，无法保证列车运行的稳定性和安全性。导致连接件松动现象发生的主要原因：列车在铁路曲线段运行的时候，铁路曲线段很容易受到垂直和横向受力的影响，并且铁路曲线段半径相对较小的话，那么铁路曲线段中的夹板、接头螺栓和枕轨螺栓就会出现松动，产生失效。同时，在这样的情况下，轨距杆很容易出现折断现象，枕轨就会出现松动或者较为严重磨损的现象，严重影响了铁路曲线段的使用情况，无法保证列车在铁路曲线段上运输的稳定性和安全性。

2整治主要路径

2.1曲线“鹅头”的整治措施

曲线“鹅头”的整治措施主要有： （1）建立健全的奖惩机制，保证施工工人的施工工艺。（2）通过“中央法”目测拨道消除“鹅头”。（3）拨道时由曲线两边向中间拨，避免因误差因素导致曲线一端形成“鹅头”的现象（4）按规定操作，将直缓点、缓直点、圆缓点、缓圆点固定在正确的位置来压除“鹅头”。

2.2曲线线路、外轨高度合理设置

在铁路曲线段常见病害整治的时候，做好曲线线路和外轨高度设置是非常必要的。下面就对如何展开曲线线路、外轨高度设置，进行分析和阐述。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（1）一般情况下，在铁路曲线段外轨设置的时候，一般是利用抛物线的方式，次数为3次。但是，抛物线方式，需要在曲线线路的头部和尾部做好相应的标记工作，这样可以便于后期工作环节的展开。同时，在后期整治的过程中，一定要做好相应的校对工作，若是其中存在异常现象，可以利用偏角法、绳正法展开调整，以此保证铁路曲线线路设置的合理性。另外，在铁路曲线线路设置时，需要对正失和超高等现象进行综合性分析和考虑，避免产生较大的误差。在设置的时候，还需要对铁路曲线线路中缓和曲线作为重点调整对象，将线路轨距之间进行严格的控制，一般情况下应当控制在1433～1437mm，进而保证列车在铁路曲线段上运行的稳定性和安全性，降低安全事故的产生。（2）在曲线线路设置的时候，需要根据铁路曲线段受到列车的受力情况进行分析，并且根据铁路曲线半径，明确是否产生轨距扩大，还是铁路框架横移等问题。同时，整治时，可以根据列车行驶需求，适当增加轨枕的数量，这样可以在一定程度上提升铁路曲线段的平稳性和安全性，避免列车在铁路曲线段运行，产生异常情况。

2.3加强小半径曲线零件和配件的质量监督

小半径曲线铁路的安全与零件的质量有直接关系，采购人员在进行零部件挑选时，需要与多家生产厂商进行质量比对，选择安全系数更高的零配件。同时，在安装前还需要对零部件的质量做二次审核，分析零部件的质量是否符合安装要求。通过层层筛选，选择质量有保障的零部件，以提高小半径曲线铁路的使用年限，避免对旅客的生命安全造成威胁，让我国铁路事业可以长久稳定发展。

2.4做好加固

在具体线路维护过程中，可通过钢轨桩加固的方式控制小半径曲线正矢偏差。可将短钢轨头制作成加固桩，并进行加固。具体地说，需将废旧钢轨切成1.5m一段的钢轨头，地下埋设深度不低于1m，保持短轨轨头埋设方向与列车运行方向一致，埋设位置正对正矢点，并使用混凝土浇灌。若外股道床较高，线间距超过5m，应尽可能将加固桩埋设到曲线下弯部位，以增大拉力，有效控制正矢变化；若线间距不足5m，应在曲线外股埋设加固桩。结合圆曲线和缓和曲线的情况，合理设计加固桩间距，其中，缓和曲线按照每1m倍数设桩，圆曲线根据各正矢点位置合理设桩。可用改制后的绝缘轨距杆替代曲线加固桩的支撑杆，通过外桩顶、内桩拉的方式，控制曲线正矢变化。另外，可在加固桩位置安装轨距杆，这一方式能够更好地控制轨距变化。

2.5加强重载铁路的差异化管理

因为重载铁路线路的病害原因相对比较复杂，所涉及的内容也比较淡，如果单纯进行养护维修很难保证其正常的使用标准，也无法达到有效的治理效果。所以，铁路工作人员需要加强对铁路受力的分析研究，找出病害因素，并且还需要进行重载铁轨的差异化维护和养护工作。例如，针对曲线铁路以及岔路铁路可以进行适当道床坡度的修改，要严格地控制火车的运行机制，坚决避免不均匀应力问题。从钢轨连接部分进行分析，通过提升铁轨之间的接触距离，能够有效地实现受力的分散，这样便能够极大地降低磨损，从而提升重载铁路的运行效率。

结语

简要对铁路曲线段进行分析，并且从不同角度和方向，阐述铁路曲线常见病害，以及相应的整治措施，其目的就是保证铁路曲线的稳定性，保证列车在铁路曲线段上运行的安全性，避免安全事故的产生，实现良好的经济效益，促使行业发展。

参考文献

［1］张新安.浅谈铁路线路曲线病害成因及养护措施［J］.内蒙古科技与经济，2017（14）：178-179.

［2］吴毅.浅谈铁路曲线病害的整治措施及对策［J］.科技致富向导，2017（11）：400.

［3］赵俏兰.铁路线路曲线病害成因及其整治［J］.中国科技纵横，2018（18）：119.

［4］马存福.铁路线路小半径曲线病害成因及其整治措施［J］.民营科技，2017（8）：27.

［5］薛浩森.简述铁路线路曲线病害成因及其整治措施［J］.科技与创新，2017（20）：124.

论文作者:李皓杰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/584abcea0a27fc940b008bb7.html