# 利用信号对比防止广播节目错播机制浅析论文_陈世鹏，周舟

（海峡之声 福建 福州350001 ）

摘要：本文主要介绍如何利用卫星信号与网络信号的对比来防止广播节目非法插播以及信号输送错误导致的节目错播事故的发生。

关键字：广播节目；信号对比；防止错播

Abstract:This paper mainly introduces how to compare satellite signal and network signal to prevent iilegal radio spots and wrong program broadcast caused by transmission errors.

Keywords:broadcast program; signal comparison; prevention of fasle broadcasting

1 引言

现如今，广播节目已成为百姓日常生活不可缺少的信息获取渠道，广播的普及使得广大人民群众受着潜移默化的影响，不管是普通的娱乐广播，还是政府广播，更甚至是军队广播，都要有必须保证的防止节目错播机制。目前，主要的防止非法插播和节目错播方式就是靠发射机房工作人员听取节目内容来判断，没有自动化措施有效防止。因此该机制能在提高自动化水平上防止广播节目错播，为净化节目环境和提高广播质量提供有效手段。

2 节目传输过程

利用卫星信号和网络信号的对比机制防错播是在发射机房节目传输的过程中进行，也就是在广播节目传输下行链路的最末端进行，传输过程如图1所示：

由图1可知,节目信号总共分为两路进入发射机，主用信号是由上行播控中心通过卫星发射，由卫星地面站接受的卫星节目信号；备用信号是通过网络传输的网络节目信号。两路信号最终会通过一台音频处理器处理，由智能切换器选择进入到发射机进行信号发射。

3 利用对比防错播机制原理

根据实际情况来说，由于传输信道的不同，依靠网络传输的节目信号稳定性比依靠卫星传输的节目信号更高，所以网络信号可作为防错播的主要信号来源。以往，不管是非法插播还是播控中心节目传输错误等错播事故的发生，都是基于发射机房工作人员人为判断后，通过手动切换信号来解决，这种方法反应时间慢且过于依赖工作人员的判断能力。

假如可以在节目信号传输的过程中，将卫星信号与网络信号进行对比，便能更快判断主用节目信号是否有误。该方法原理如下 ：

主用卫星信号通过音频处理器之后,可设置其输出为模拟信号或者数字信号,网络传频电脑传输出的节目信号也可根据需要选择输出模拟信号或数字信号。由于数字信号更好比较,在这里两路都选择数字信号进行对比。如图2所示：

在信号a和信号b之间加入异或处理模块，对这两路数字信号实行异或运算， a和b的运算方法为a⊕b，这时只有两种情况发生：

当a和b相同时，异或结果为0；

当a和b不同时，异或结果为1。

借此便可知晓卫星信号与网络信号是否一致。若发生非法插播或节目错播时，卫星信号与网络信号肯定不一致，此时若为该算法机制的输出结果添加告警功能，就可以让机房工作人员第一时间发现节目错播事故，也就可以在最短时间内在发射机设备上调整信号源对节目信号进行纠正。

4 机制局限性

一般而言，网络信号的传输时间会比卫星信号有所延迟，所以要想更理想地实施这种方法，就必须事先使用一定的延时手段使卫星信号与网络信号传输时间同步。然而棘手的问题是，网络信号所使用的网络信道与卫星信号所使用的卫星信道都会因天然或者人为因素导致传输速率不稳定，在要求苛刻的实时对比情况下，很难实现实时比较，它所引起的后果就是误报率过高。初步解决的想法是，引入错误积累功能，也就是当信号a和信号b比较结果不同量达到一定阈值时，再启动告警功能，如此便可有效地减少误报率。

5 结语

随着信息网络技术的不断迅猛发展，信息安全越来越成为人们关注的话题，广播节目安全可以说媒体界的“信息安全”，所以防错播机制也是从事媒体传播人士一直深入研究的课题，它的意义就在于能够可靠地保证广播节目传输的安全，能够有效地提高节目传播效益，能够一定程度上地净化广播环境。有效地落实防错播机制也必将成为让广播事业受益匪浅的重要举措，为国家传播媒体发展做出重要贡献。

论文作者:陈世鹏，周舟

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第08期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58722c31dc12ed9ae9869a7d.html