# 城市黑臭水体治理技术研究论文_徐慧琼

广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 广西南宁 530001

摘要：由于经济快速的发展，城市中黑臭水也较为明显，对于城市黑臭水的治理与城市水质优化是需要专业的技术人员长期投入精力来完成。在实际工作中不断的完善，结合实际运用专业技术对污水进行处理，保证城市黑臭水的治理可以长期有效的进行，需要所有人员的共同努力。本文对黑臭水污染的原因进行分析，建立完整的治理体系对水体进行优化。

关键词：城市黑臭水；水体治理；技术研究；

一 黑臭水体污染的原因

1.1外源污染

在城市中，导致黑臭水体污染的关键因素就是大量的污染物进入水体。污染物主要包括雨水冲刷地表所带来地表、土壤以及沿河公路路面中的有机物和氮磷元素；沿河工业以及生活污水汇入；沿河污水管线或者污水收集、转运、处理设施因管理或其他原因污水外排；补水的水源污染物浓度超标。污染物排入水体，会消耗水中的溶解氧，溶解氧低下会导致微生物进一步分解，产生黑臭物质，使水体黑臭。

1.2内源污染

除外源污染外，内源污染是导致水体黑臭的另一重要原因，对黑臭水体的形成起到了催化作用。一方面，在酸性、还原条件下，大量有机物和氮磷等污染物从底泥中释放，底泥沉积物中产生的CH4以及H2S等物质，难溶于水，致使水体黑臭。另一方面，水体中的植物，在冬天后无人管理，导致植物体吸收污染物进入水体，导致黑臭水的形成。水体中出现大量的微量元素，在溶解氧不足的情况下，微量元素进行还原，导致水中出现硫化亚铁及硫化锰等物质，导致河道水体呈现黑臭的现象。

1.3其他原因

除上述原因外，水体中生态径流量不足或者气温提升也将导致水体黑臭。生态径流量降低，水体流动性降低，导致水体水循环不畅、复氧能力衰退，进而导致水体自净能力显著削弱，出现黑臭现象。气温上升，将加快水体中微生物和藻类残体分解有机物及氮磷等污染物的速度，导致溶解氧含量降低，水体黑臭。

二 城市黑臭水体治理关键技术路线

2.1控源截污纳管

对城市黑臭水进行治理，关键技术之一就是控源截污，从源头上解决黑臭水问题。控源截污主要是对城市截污纳管和面源控制。该项主要是对缺乏污水处理系统的水体进行完善，通过建设和改造水体沿岸的污水管道，将污水截流纳入污水收集和处理系统，从源头上削减污染物的直接排放。对没有条件建立污水管道的，可以采用高效一级强化污水处理技术或工艺，避免污水直排对水体的污染。城市面源污染控制技术主要包括各种城市低影响开发技术、初期雨水控制技术和生态护岸技术等。水体周边垃圾的清理是面源污染控制的重要措施。

2.2 生态修复技术

想要更有效的治理黑臭水，需要对生态进行修复，利用生态修复技术，对水体进行修复，例如在A2O、絮凝沉淀、生物滤池、人工湿地、生态浮岛、稳定塘等在实际工程中应用。在我国景观水体修复中应用最广泛和有效的是人工复氧技术。对水体中的溶解氧进行修复，从导致黑臭水的源头上进行处理。

2.3 清淤处理

想要处理黑臭水，首先要对河道中的淤泥进行处理，淤泥中存在大量的污染物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前，按处理位置的不同对黑臭底泥的治理技术分为异位处理技术和原位处理技术。异位处理技术是把底泥进行处理或者移动到别的地方，最常用的方法是底泥的环保疏浚；原位处理技术是指在原地利用物理、化学或生物方法减少受污染底泥的容积，降低污染物含量，以及污染物中对水环境不利的性质。通常可分为原地覆盖技术、原地隔离技术和原地处理技术。清淤疏浚能相对快速地改善水质，但清淤过程因扰动易导致污染物大量进入水体，影响到水体生态系统的稳定，具有一定的生态风险。

2.4 活水循环技术

活水循环和清水补给，主要是通过城市再生水、清洁的地表水等作为治理水体的补充水源等方式，增加水体流动性。但是这种技术需要繁杂的过程，施工难度较大，同时在调水过程中不能避免有污染物进入水中造成新的污染。活水循环技术的关键是“循环”，即在于清水的补给和缩短水体水力停留时间，依靠“造流”，可以提高水的流速，在一定程度上提高复氧能力，但其效果有限。利用活水循环技术构建处理污水，活水循环体系，城市水的“生态循环、梯级利用”系统，有助于处理水污染，以及保持水生态环境健康持续发展。城市水的“生态循环、梯级利用”模式，可以实现清水补给、生态修复、水质净化、促进循环。“生态循环”和“梯级利用”两者共同实施，相互利用，构成城市中水生态环境优良持续发展。该方法适用于北方缺水地区，同样适用于南方水量充足地区。

2.5 运用科学的生态修复技术

对污水进行处理后，需要利用科学的生态修复技术促使水生态环境平稳发展。由于城市河流系统具有一定的调节作用，需要利用生态修复技术让调节作用更好的发挥，减少黑臭水的再生。在进行生态修复技术后，需要治理人员不断的完善相应制度，对企业和居民进行监督管理，避免黑臭水再次发生。在完善黑臭水治理系统中，控制污水排放量定期的对水环境进行检测，以至于可以及时的发展问从而进行处理。

2.6 增加政府职能，强化部门协调

水资源是城市健康发展的重要资源，想要完全改善水环境的问题，需要不断强化政府职能，加强政策束缚。对黑臭水治理统筹规划，要求水利、环保、国土等部门协调工作，发挥各部门的职责，把对黑臭水治理进行到实处。在进行监督管理，以及探索最优路线的同时，加大资金支持，引入投资，拓宽筹资渠道，为黑臭水治理提供良好保障。

三 结语

在全球经济迅速发展，进行现代化进程后，各个国家都对城市黑臭水重视，重视生态修复技术的研究。在我国对黑臭水治理起步较晚，开始只是采用物理和化学方法治水，得到的效果并不显著。在技术逐渐成熟后，制定的黑臭水治理的复杂工程，改善源头，对各个环节可能出现的问题进行防范，对黑臭水的治理取得了显著的成就。想要进一步改善黑臭水，还需要不断地研究相关技术，以及源头进行处理，保持城市用水质量，提高居民生活质量。

参考文献：

[1]赵越，姚瑞华，徐敏，宋玲玲.我国城市黑臭水体治理实践及思路探讨[N].中国环境报，2015（05）.

[2]熊跃辉.我国城市黑臭水体成因与防治技术政策[N].中国环境报，2015（06）.

[3]胡洪营，孙艳，赵婷婷.城市黑臭水体治理与长治长效改善保持技术分析[U].环境保护，201 5（07）.

[4]周飞翔，贾书会，王薇薇.城市黑臭水体治理的实践与探索一一以河南省鹤壁市海绵城市为例[J].建设科技，2016（01）.

论文作者:徐慧琼

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58750f8b0bf0f22e8d029022.html