# 预制装配式住宅现场施工技术与安全风险管理论文_王新春1,,,张志云2

摘要：预制装配式住宅是指利用装配置混凝土施工技术建造的住宅建筑，运输到施工现场完成吊装浇筑与组合连接，最终成为连续整体，达到建筑应用的结构强度。预制装配式结构施工技术运用工厂化生产方式提高建造效率，提高了施工质量与综合性能，但在吊装、装运等方面的风险隐患不能忽视，还需加强支撑体系构建管理与构件防渗技术管理等措施落实，确保工程效益与建筑效率。

关键词：预制装配式住宅；施工技术；安全风险管理

引言

目前，随着我国建筑行业的不断进步与发展，装配式建筑施工技术在住宅工程施工中应用的优势也充分显露出来。在住宅工程建设中，充分使用装配式建筑能够有效地提高建筑施工质量，缩短施工周期，节约施工成本，实现环境保护的目的，所以，必须要深入地研究装配式施工技术在住宅工程建设中应用的有效性。

1预制装配式住宅楼施工安全风险类型

1.1预制构件装运风险

在预制装配式住宅的现场施工中常见的安全风险之一是预制构件装运风险。预制构件是根据构建需求情况特制的构建，是预制装配式住宅施工的主要构件，其多为由工厂经过机械化、标准化生产的混凝土预制构件。预制构件具有一定的重量与形状，其对于装运有一定能够的要求，同时需要培养专业的施工团队进行安装，在装运过程需要的用到起重机设备吊装。预制构件装运过程中对施工环境有要求，起重机需要空间回转，也需要变幅距离，对现场施工人员的行走、作业操作等带来风险，因此预制构件在装运过程中存着风险。

1.2施工用电环节

施工环境条件恶劣，易出现电线老化或磨损等情况，继而引发短路问题。在施工现场放置多种电箱电线，确保钢筋焊接等环节用电需要；对此，施工作业的触电风险较大。

1.3预制构件临边坠落

在预制装配式住宅现场施工中，预制构件临边坠落是最常见的安全风险事故之一。在现代的预制装配式住宅的施工中，层楼相对较高，预制装配式住宅的外墙多采用预制构件进行拼接，大多需要临边作业。在高层外墙的现场施工中，若处理不当，容易出现临边坠落情况，对于下方的人员带来安全风险。另一方面，现场施工人员在操作过程需要做好安全防护，若安全防护不到位，则会增加人员临边坠落情况，严重威胁现场施工人员的人身安全。

1.4建筑施工本身存在的问题

随着我国经济的快速发展，我国的建筑市场也在不断的扩张，这就使得很多企业在市场化竞争中将更多的重心放在了经济利益上，对建筑质量本身应该注意的问题却视而不见，这样的施工态度直接导致了建筑业企业在实际预制装配式施工中操作手法不正确、施工顺序不严谨、施工程序颠倒等错误做法，不严格按照设计图纸进行施工会对工程质量造成很大的影响。另外施工企业的项目经理和总工对于施工现场的监督指导工作不到位，例如混凝土的养护时间不够、混凝土配合比错误、施工前的杂物清除不彻底等，都会造成建筑施工本身出现问题。

2施工技术风险安全管理措施

2.1进场验收

预制构件进场前，应严格按照相关规范标准对构件质检报告、产品合格证等予以查验，并组织相关人员进行预制构件质量、结构性能等的验收。其中，质量验收主要包括外观质量、构件尺寸及误差、连接孔洞的预留深度及垂直度、预埋件位置等的质量是否达标；结构性能验收主要包括预制构件强度、力学性能、隐蔽工程验收等性能参数是否达标。对于验收过程中发现存在质量缺陷或结构性能检验不达标的构件，应坚决予以返厂处理，而对于可修补的非结构性损伤，可进行修补并验收合格后继续使用。另外，对于进场验收合格的预制构件，还要严格依照质量验收规范的相关规定，对构件进行见证取样，确保检验合格后方可投入使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2注重关键部位的设计与优化

在实际预制装配式施工过程中需要我们对其加以更大的质量防控，特别是建筑的质量问题更加突出，要将细节考虑到位，不留隐患。首先设计人员要在设计之前对所建工程的实际地理位置进行考察，并结合当地的地质资料参考，对其周边的建筑进行实地走访寻找存在的问题和可能存在的隐患，在自身设计的过程中要将这些影响因素考虑进去。然后根据要设计的目标建筑进行需求分析，对设计目标有明确的标准，尽可能选用优质建筑材料，有明确的措施，这样就能够以当地的环境条件为参考有一个设计阶段的预防方案。其次是施工过程，现代建筑多以钢筋混凝土为主体结构，对于钢筋的浇筑要尽量一次性，避免有混凝土接缝。最后是在浇筑过程中要对混凝土均匀搅拌，确保混凝土的和易性，防止有跑浆现象出现，在屋面的找平层做好整体性效果。

2.3加强现场施工的安全风险识别

在预制装配式住宅现场施工中首先需要重视现场的安全风险识别，充分了解预制装配式住宅施工的计划以及了解现场作业开展情况，整体把握现场的施工工作开展，分析施工现场的各个不确定性，重视各个环节的安全风险防控。在现场中加强现场施工的安全风险识别，增强安全风险的识别能力，提前了解每个环节中可能会出现的风险情况，将其列出明细，标记其安全风险等级，做好风险预防措施、管理措施，并做好相关安全风险事故的有效、低成本的处理措施。

3预制装配式施工技术的优势

3.1节约施工资源

传统的住宅建筑施工，通常采用水泥浇筑的方式进行施工，在浇筑住宅外墙时，需要搭建好墙体中已有的钢筋结构模板，从而浪费了木材资源，主要就是因为木板虽然可以满足搭建模板的相关要求，但是这种模板的可回收率比较低，而且非常容易受到潮湿等因素的影响，导致其失去原有的使用价值。而预制装配式施工技术，在工厂内就能够完成构件的生产，也可以根据要求进行批量生产，按照优质的模具完成生产，不仅可以提高模版的质量，而且也能够反复使用模具，这样一来就可以有效地降低模具的生产成本，实现节约施工资源的目的。同时，在工厂中生产预制构件时，也可以全面实现机械化作业，从而有效地提高生产效率，降低人力资源的投入，这样也能够实现节约资源的目的。

3.2突出环保效果

预制装配式技术的施工构件都是在工厂内完成生产的。相对来说，工厂施工环境的密闭性比较好，在工厂厂房内生产构件，则能够有效地避免粉尘对环境造成的污染，从而实现环境保护的目的。同时，在构件的运输中，可以减少石灰、砂石等材料的运输，这样一来也就降低了道路粉尘污染的危害。除此之外，在实际的建筑施工过程中，采用吊装的方式对预制构件进行安装，也能够降低大型建筑施工车辆的使用量，以此避免噪声污染的影响，而且这也能够降低建筑施工对人们正常生活与生产所造成的影响。

结束语

安全风险管理是建筑项目工程中重要的管理内容，预制装配式住宅是当下建筑项目新的发展方向，预制装配式住宅相关的施工方式也得到了推广。但预制装配式住宅施工仍要重视现场施工中的常见风险类型，加强现场施工的安全风险识别，以及加强预制构件、现场施工操作、施工人员的安全管理，全面提高预制装配式住宅现场施工安全风险管理质量，保障施工技术质量。

参考文献

[1]谭重岳.预制装配式住宅建筑施工技术与应用分析[J].住宅产业,2018(05):30-32.

[2]常东升.预制装配式住宅施工技术分析[J].住宅产业,2018(04):31-33.

[3]刘章龙.装配式住宅中预制构件的施工技术探讨[J].中国高新技术企业,2016(14):119-120.

[4]徐燕.预制装配式高层住宅施工新技术分析[J].四川水泥,2016(02):179.[5]胥晓睿.预制装配式高层住宅设计与绿色施工[J].建筑施工,2016,38(01):97-99.

论文作者:王新春1,,,张志云2

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58b358d41fe19d7f1e6a9cd2.html