# 固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性探析论文_苏波

内蒙古自治区第七地质矿产勘查开发院 内蒙古呼和浩特市 010020

摘要：随着我国地质勘探事业的不断发展，对固体矿产的勘探工作就更加重要。在实际工作中，工作人员应当根据勘查工作的目的、矿区地质条件、矿物类型、矿石结构等因素合理选择样品采样方法，保证样品的代表性；科学确定刻槽断面的规格，保证分析结果的准确可靠，这样才能提升矿产资源的利用效率，促进我国地质勘探事业的发展。本文对固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性选取进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：矿产勘查；刻槽样；代表性

一、刻槽样品必须具有足够的代表性

在进行矿藏地质勘查作业的时候，对固体矿藏资源进行地质勘查的时候，对矿化地质样品进行剖析和测试是最基本的作业，一起也是最常用的作业手法，这样可以十分好的对样品的测试效果进行掌握，一起经过对样品进行剖析，可以对矿藏资源的质量和数量进行必要的剖析，一起也能评估矿藏资源的可采性。样品对地质的组构状况可以进行必要的反映，因而，经过对样品和实际组构之间的相似程度进行必要的剖析，就能对样品的代表性进行非常好的把握。样品的代表性是样品收集以及样品质量的中心。在进行取样的时候，代表性越高，就可以反映地质体实际状况，一起也能对取样作业的质量进行评估，一起，在勘查的时候效果也能做到可靠。可是，一旦样品的代表性十分差，这样就说明取样作业呈现了很大的疑问，同时，样品对矿化地质的实际物质组构也不能进行十分好的反映，这样十分简单呈现人为致使的矿藏资源富化或者是贫化。在一般状况下，任何矿化地质体的组构都不是均质体，因而，在进行样品收集的时候，代表性相对有限，一起也是相对的，样品和地质体之间有必定的相似性，可是，却是不完全相同的。样品的代表性在必定程度上反映了物质的均匀程度，在进行矿藏地质勘查的时候要对样品收集办法进行挑选，一起对样品的标准以及安置状况进行很好的剖析，这也是在进行矿藏挖掘之前要处理的重要疑问。在实际的作业中，矿藏地质勘查的样品代表性还存在着许多的疑问，其中，代表性十分差以及矿藏挖掘公司对样品代表性不注重也是十分重要的疑问。在进行样品收集的时候，一般是以一种十分不科学的方法在进行，这样就致使对在样品进行剖析的时候也会呈现必定的误差，一起也存在着样品重量缺乏的状况，这样对样品的代表性也有很大的影响，因而，为了十分好的进步矿藏地质勘查作业的质量，同时也为了对矿藏资源状况进行剖析，必定要对样品代表性进行重视。

二、基本分析样品的采集方法及适用性

在固体矿产地质勘查中，需要从勘查对象地质体中采取一定数量的样品，通过对样品的分析测试，研究和解决地质、矿产和工程技术问题。用于分析和测试岩矿石中主要有用组分含量的样品，称为基本分析样品。它是固体矿产地质勘查工作中数量最多的一类样品，其分析测试结果是圈定矿体、估算资源/储量、评价矿床的基本依据。

对天然露头和槽探、井探、坑探工程揭露的地质体采集基本分析样品的方法有拣块法、方格法、刻线法、刻槽法、剥层法和全巷法等。不同的方法有不同的适用对象和地质体特征，必须高度重视和科学合理地选取采样方法。

拣块法是对蚀变矿化地质体的天然露头，采用敲打的方式获取岩矿石碎块和粉屑样品。要求沿垂直于矿化地质体走向的方向，连续敲取岩矿石碎块和粉末，尽可能形成一个简易样槽，使其具有较好的代表性。该方法简便易行，速度快成本低，有较好的指向意义，普遍适用于区域地质调查、物化探异常查证、矿调工作的地质测量和矿产概略检查，以及综合研究项目，主要目的是用于寻找矿化线索和勘查目标。

方格法采样是按一定间距的网格点凿取岩矿石样品的方法，只适用于矿化比较均匀、矿体厚度较大的矿体，实践中使用得不多。刻线法也称简易刻槽法，一般是沿矿体的厚度或矿化变化最大的方向，刻取3-6条相互平行的采样线沟，收集凿下的全部岩矿石碎块和粉屑作为样品。线沟断面规格1-2cm×1cm，线沟距离5-10cm。只适用于矿化比较均匀的矿化地质体，如水泥灰岩等非金属矿产的预查和普查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

刻槽法是用得最多的采样方法，一般是沿岩矿体的厚度方向或组分变化最大的方向，按一定的规格刻凿一条长槽来采集样品。此方法适用于大多数矿种和矿化类型，在固体矿产地质勘查的各个阶段和矿山生产中都应用很广。

剥层法是沿矿化地质体的出露部分连续或间隔地均匀凿下一薄层岩矿石作为样品的采样方法。适用于组构极不均匀，有用矿物颗粒粗大（如伟晶岩脉）的地质体；或其他采样方法不能得到足够重量样品的薄脉状、薄板状矿化体；或者用来检验其他采样方法的可靠程度。

全巷法是将掘进巷道一定长度内挖掘出来的岩矿石全部收集作为样品的取样法。通常只在以下三种情况使用：一是采集选矿试验大样；二是用别的方法不能得到为确定矿产质量或矿石品位所需样品量的矿床，如云母、石棉、水晶、光学原料、金刚石和部分金、铂等矿床；三是检验其他采样方法的可靠程度。

采样方法的选择依据，主要是地质体组分的均匀性、采样目的、样品的采集加工成本和勘查工作程度等方面的因素。通常在勘查程度较低时，为了寻找矿化地质体，用简单快捷的拣块法采取基本分析样品；从矿调项目的矿产重点检查阶段开始，一旦有了比较明确的勘查对象地质体后，应当采用其他采样方法取样。我国现行的固体矿产地质勘查行业标准对金属非金属矿产的基本分析样品采取要求中，都明确要求天然露头和槽探、井探、坑探工程中通常采用刻槽法取样。

无论采用哪种方法，采样作业前都必须先清理作业面，去除风化层或覆盖物，以使采集地点的岩矿石能代表原生地质体的组构特征。

三、刻槽样的断面规格要求

刻槽取样作为固体矿产地质勘查中醉成用的采样方法，刻槽样品的代表性直接影响着勘查质量以及对矿产资源利用性的评价，它对矿产资源开采利用有着重要影响，是固体矿产地质勘查的关键技术工作环节。岩矿中不同的元素会有着有不同的化学性质，这就决定了不同矿种在同一个矿区内会有不同的分布形式，同一矿种也会存在着分布差异。因此，要想保证样品的代表性，就需要根据不同的矿种及其分布特征制定出不同的刻槽规格。经过工作人员长期的地质勘探工作实践，已经总结出一整套完整的刻槽规格，能够做到样品代表性与样品体积的平衡，根据不同的矿种及矿化类型制定了不同的样槽规格，确保分析结果的正确性。

四、刻槽样断面规格的合理选取

对于一些特殊的矿石还有着极特殊的具体规定：化学性质变化较大的银、铅锌氧化矿可以采用10cm×5cm规格的样槽断面；铁、锰、铬等风化矿床可以采用25cm×10cm规格的样槽断面；吸附型稀土矿可以采用10cm×3cm规格的样槽断面。为了不遗漏矿体，保证样品的代表性，在选取样品的各个阶段，应当选择较大规格的断面进行刻槽断面。在实际工作中，最好选择各矿种刻槽断面标准所要求的最大断面规格，通常情况下可以采取10cm×5cm规格的刻槽断面。如果样槽断面的规格过小，就会影响样品的代表性，进而影响对矿产资源的正确分析，因此，在矿产资源的勘查阶段，不宜选择小规格断面进行刻槽取样，应当适当增大刻槽断面规格。

结束语

综上所述，了更好的对矿石的物质成分进行分析，提高勘查工作效率，就需要根据实际情况合理选择刻槽样，同时对勘查工作方案进行严格的分析，这样才能更好的指导实际工作，使地质勘查和岩石分析达到理想效果。

参考文献

[1]张春茂，谭桂丽.固体矿产地质勘查中刻槽样的代表性[J].资源调查与环境，2013，01：53-57.

[2]王伟.我国矿产勘查企业“走出去”战略研究[D].中国地质大学，2013.

[3]田蕙.中央地质勘查基金合作项目权益比例确定方法改进研究[D].中国地质大学（北京），2013.

论文作者:苏波

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58dad7b1f07d7e9921844cd3.html