# 变电检修中SF6断路器的特点与维护分析论文_岳云飞

（国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 辽宁省大连市 116001）

摘要：随着我国社会进步，经济飞速增长，人们的生活水平不断得到提高，电力系统在居民的日常生活当中发挥的作用日益显著，同时，人们也对电力网络的质量有更高的要求，变电设备的检修是电力系统中很重要的一项工作内容，不仅保证电力设备的安全使用，也是维护系统稳定的保障和基础。目前，SF6断路器在变电检修过程当中显示出了诸多优势，对与电力的正常工作以及设备运行不正常的问题有一定的缓解作用，因此在变电检修中应该着重检修SF6断路器，看其运转是否正常，并且对SF6进行相应的维护，本文就着重介绍了变电检修中SF6断路器的特点与维护分析，仅供业内人士参考。

关键词：变电检修 ；SF6断路器； 特点 ；维护 ；分析

一、变电检修中SF6断路器维护的技术原理

断路器是变电站中的重要电气设备，不仅在系统运行正常的时候能够负责接通或切断空载和负荷电流以及高压线路；在系统故障时，可以通过继电保护装置来快速、自动且可靠地切掉各种短路电流或者过负荷电流，减少事故危害范围。

在变电检修过程中，SF6断路器的故障发生不容易被肉眼发现，因此维护工作要运用到故障诊断技术，是指运用一系列分析方法和综合对比的方法对SF6断路器进行检测。检测过程常运用在线检测技术、离线检测技术或者定期解体检测技术等。如今，对于SF6断路器的检修各国都运用了更多的新兴技术来进行状态检测，这样SF6断路器出现任何细小的故障都能够及时发现，及时将故障排除，最大可能地避免损失。高新技术的引入有效减少了SF6断路器的故障发生率，在维护工作中经常用到的技术有：计算机技术、振动检查和红外热像检查等等。加强SF6断路器的故障诊断和实时检测极大地减少了维护的工作量，从而节省了成本。

二、变电检修中SF6断路器的主要特征和优势

（一）SF6断路器的主要特征

SF6作为电力主要设备之一，在变电检修中的作用自然非常重要，决定SF6断路器主要特征的是它的灭弧和绝缘介质都是以六氟化硫（SF6）气体为主要的无油化开关设备，它的灭弧性能和绝缘特性都明显高于油断路器。六氟化硫气体主要特征表现在：首先，六氟化硫气体具有超强的混合性，不仅仅是简单的单一性气体，它的整体混合强度性能在和自由电子反应后得到很大的提高。混合强度提升之后，气体与电流当中所存在的自由电子进行快速的融合，自由电子也渐渐转化成负离子。而在转化成负离子的这一过程中，由于负离子的导电性能降低，从而自由电子和电弧之间的介质强度和本身的恢复速度也跟着加强，导致灭弧性能得以很大的提升。

（二）SF6断路器在变电检修中的优势

SF6断路器在变电检修过程中的优势主要有一下几个方面：

1．SF6断路器灭弧时间短

在在变电检修实际运行过程中，SF6断路器因为要承受很大的压力，随之灭弧时间以及它的空间和体积也会随着减小。

2．SF6断路器容量小

六氟化硫（SF6）断路器的电源容量比较小，因此它的传输性能就会很快，这样就表示断路器在今后的维护修理工作会容易的多。这是因为SF6断路器是有弹簧机构所组成的操作结构，为了提高在实际操作使用过程中的质量会选择使用较优质的弹簧材料，决定了SF6断路器在变电检修中的一大优势。

3．SF6断路器检修时间长

SF6断路器在较长时间内连续进行实际运行的过程当中可以进行多次断路，通常它所规定的的检修时间为十年上下，并且在对它的检修过程中不需要再耗费过多的人员，因此检修时间长，更加方便快捷，减少人员成本。

4．SF6断路器具有强混合型

SF6断路器六氟化硫气体的分子与自由电子进行反应后，气体的整体混合性会非常好。SF6分子可以快速捕捉自由电子从而形成负离子，因为六氟化硫具有较好的负电性，那些负离子具有十分缓慢的导电作用，因此使得电弧间隙之间的介质强度的回复率变得更加快速，从而具有较好的灭弧性能成为SF6断路器的一大优势。

三、SF6断路器的应用及故障情况

下图表示某一型号SF6断路器温度-压力曲线（T-P曲线），代表不同温度下不同的SF6气体压力。以此曲线观察压力表是否正确、热工压力接点动作是否良好，如图一：

图一

四、变电检修中SF6断路器的维护

（一）增强SF6断路器维护人员的责任意识

在SF6断路器的维护工作进行中，维护人员为主导，直接影响维护工作的质量，所以将维护施工人员的综合素质提升，增强他们的责任意识显得尤为重要。只有维护工作人员有责任心，才能保证维护工作的顺利开展，从而保证整个变电检修过程顺畅无阻。同时，还需要技术人员加强自身专业技能知识的补充，要随着变电设备的不断更新的过程不断完善自身的知识储备；要求施工人员定期对SF6断路器进行严格的检测，及时记录断路器的状态，为今后的检修工作做好基础，保证SF6断路器能够运行正常。

（二）SF6断路器的气体检测

在SF6断路器进行维护工作时，要着重检查SF6断路器装置的密封性，是否有漏气的现象存在；检查各个接口处的严密性，有无裂缝；检查其他部位的焊接处是否严密，有无开口。这就要求焊接人员在SF6正常运行的情况下重视焊接的严密性，提升焊接施工工艺，保证各部件的质量安全以及零件健全。要求工作人员严格规范各项作业操作，减少人为失误。如果SF6断路器一旦漏气应及时向检测人员报告，进行维修。在对SF6断路器进行气体检测时，我国目前常采用气体检漏仪进行，以此提高检测工作的准确度。

（三）SF6断路器的预防性检测

SF6断路器的预防性检测也很重要，需要注意：

1．定期检查设备的干燥情况，一旦含水量超标及时采取解决措施，保证SF6断路器的绝缘性能；

2．在测量电阻以及回路电流时，工作人员应该对监测数据严格把控，避免人为失误导致电杆被烧毁；

3．在检查SF6断路器是否老化的问题上，对电容器和分闸电阻的实际使用性能进行全面检查等；

五、总结

综上所述，变电检修中SF6断路器的维护工作质量的好坏直接影响整个电力系统的安全稳定性。在明确掌握SF6断路器特点和优势的前提下，了解设备出现故障的各种原因，然后针对具体的故障问题采取实用的维护措施，同时做好预防工作，使SF6断路器正常运行，从而保障电力系统的安全稳定，促进我国电力系统的快速发展。

参考文献

[1]段志强,王宝石,唐学东.我国高压SF6断路器的现状及发展趋势[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2011,01.

[2]石斌,邹晓华.变电检修中SF6断路器在维护过程中存在的问题的几点思考[J].科技与企业,2011.

[3]蒙正朝.SF6断路器在使用过程中体现出的优点分析[J].科技传播,2011.

[4]胡晓光,孙来军,纪延超等.基于线圈电流和触电状态断路器故障分析[J].电力自动化设备,2006,26(8):5-7,11.

[5]元莉莉.电力变电设备状态检修的研究[J].山东大学,2013,03,20.

[6]黄坚.变电检修中SF6断路器的优点探究[J].科技传播,2012.

论文作者:岳云飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5918ec04a9dc34d9b12cc9f3.html