# 电力系统变电一次设备状态检修研究论文_张志伟

（安徽省宣城市宁国市 国网宁国市供电公司 242300）

摘要：变电设备一次检修是通过科学的检测数据进行综合决策的，状态检修是用来判断变电设备运行状况，帮助检修人员对将要发生的故障进行判断，保证整体电力系统稳定地运行。变电一次设备的好坏直接影响电力系统的稳定运行，相较于传统的检修方式，变电设备一次检修技术有明显的技术优势以及财力、物力节约优势，可以降低传统检修的各种缺陷，实现延长设备寿命，将检修的成本降低。

关键词：电力运行；变电系统；一次设备；状态检修

引言

电力系统的正常稳定的运行，无论是对人们的工作，还是日常生活，都有着非常重要的作用和影响。而变电设备作为电网中不可缺少的一部分，其对电力系统运行可靠性有着直接的影响。所以，在今后的经济建设期间，一定要加大对变电一次设备的检修以及维护力度，利用科学的手段和技术进行工作，保证变电设备可以稳定运行，从而让电力系统可以得到有效控制，进而为人们营造一个良好的供电环境。

1变电站一次设备状态检修概述

变电站中的以此设备有变压器、隔离开关、电压电流互感器、断路器等。依托先进检测技术，对设备及系统运行情况进行监控，获取设备运行信息，了解各环节异常情况，剖析原因，并将其作为后续设备检修、维护依据，缩短检修时间。变电站一次设备发生故障之前，开展检修工作，准确判断故障类型、原因，给出最佳维护方案，延长设备使用寿命，规避该过程中的各类问题。例如，检修隔离开关时，关注构件安装，打磨接触面，禁止使用铜铝等材料连接。

2电力系统变电一次设备状态检修的具体流程研究

2.1对变电一次设备信息进行合理收集

在进行电力系统变电一次设备状态检修期间，最主要的一项工作就是要对各种设备数据资料以及信息进行有效收集。比如：相关设备在没有得到应用之前的各种参数以及数据、设备长时间运行期间存在的逐渐形成的故障数据等。在实际的工作中，相关人员只有采用合理的方式，对这些数据以及资料进行汇总，然后统一储存到数据库中，相关部门才可以在最短的时间内开展电力系统变电一次设备状态检修工作，并对变电一次设备运行状态进行准确的判断。

2.2评价变电一次设备状态

在电力系统变电一次设备状态检修工作中，科学评价变电一次设备状态，便于制定有效的设备状态检修方案，使这一过程更加安全可靠。在具体操作过程中，还要全面收集、整理设备信息，结合相关规定、技术规范等，采用科学的技术方法和手段，检验设备运行状态，给出综合性判断，达到良好的状态检修效果，从根本上解决设备问题，把故障发生率降到最低。

2.3制定健全的电力系统变电一次设备状态检修策略

对于变电设备状态检修工作而言，完善且健全的检修策略能够很大程度上提升检修水平。因此，一定要合理的制定检修对策，确保变电一次设备的状态评价具有较强的真实性以及全面性。在实际的工作中，相关人员应该从多个角度进行考虑和出发点包括：成本控制、设备运行稳定性等，保证可以奥秘根本上提升变电一次设备状态检修策略的可行性，提升检修工作质量和效果。

3电力系统变电一次设备状态检修的检修策略

3.1变电一次设备的状态检测

在当前电力系统运行中，变电一次设备状态所采取的检修技术较为常见，对设备的运行状态检测主要包含三种形式：在线监测、离线监测与定期解体检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在线监测对变电一次设备的运行进行检测的方式为：借助传感器与信息搜集系统两者之间的连接，通过数据实时传输性将传感器在针对变电一次设备状态下的运行情况通过数据信息形式将其上传至系统显示器中，工作人员将界面中所呈现的数据信息进行读取与记录，以此作为对变电一次设备状态运行下实施情况的判断依据；离线监测技术与在线监测有所不同，该监测技术的实施需要通过一系列相关设备的使用，如红外测温仪与振动监测仪等，以定期检测或不定期情况对变电一次设备的运行状态进行数据信息的搜集，良好性能的数据搜集仪器能够将变电以此设备运行中数据出搜集做到全面管理，根据实际的数据信息与设备的运行状态相结合，将信息智能化分类存储，工作人员对信息数据的获取与整理需要借助历史监测功能实现数据信息的有效整合，以此作为对设备运行情况的判断依据，在变电一次设备状态检修工作中，该技术的使用能够帮助工作人员对设备做到整体的把握；定期解体检测技术在变电一次设备状态运行中的实施手法需要根据工作人员的情况所确定，对检测时间加以规定，在检测中需要将变电一次设备整体拆解，确保变电一次设备检测工作的全面展开。就当前变电一次设备状态检修工作中所采取的技术而言，该技术的实施具有一定的复杂性，实际的作业操作难度较大，对工作人员的技术要求过高，难以确保实际实施质量，因此当前在变电一次设备状态检修工作中较少使用该技术。

3.2变电一次设备的状态预测

在变电设备的状态检修过程中，状态的预测是工作人员进行故障判断的重要数据依据，在此基础上进行数据的模拟分析，当前阶段通常会通过数据预测模型的方式对数据内容进行仿真模拟，以实际的数据结果对客观真实的状态进行判断，预测模型结果包括BP神经网络模型及灰色系统状态模型2种，其中BP神经网络模型以网络层级的方式呈现，将不同的逻辑网络形式进行分层，根据节点的形式，模拟可能发生的情况，根据设备状态仿真模拟的结果分析。

3.3故障诊断

故障诊断在变电一次设备状态检修工作中非常关键，能够在较短的时间内，对设备故障隐患进行准确检测，了解故障类型、危害程度等，给出准确的设备故障处理方法。该过程中，专家系统、污染、振动、噪音诊断等应用普遍。其中，专家系统诊断的优势主要体现在效率、智能化、可靠性方面。振动诊断的应用原理是借助相关检测仪器，对频谱、幅值、相位等设备振动信息进行识别和分析，准确判断故障隐患。以断路器振动测量为例，把压电式振动传感器作为载体，使其以直流电压信号形式存在，执行相关相关采集测量工作。这种故障诊断方法，准确率相对比较高，可达70%以上。

3.4对变压器的状态检修探究

对于变压器的状态检修工作而言，其具体的检修内容包括：对油中气体进行测量、对设备局部放电现象进行测量或者分析、对开关触头的磨损程度进行检测等。一般情况下，在实际变压器的状态检修过程中，可以采用三种方法。分别是：频率响应法、局部放电法以及气体分析法。其中，频率响应法主要是对变压器的绕组进行检测，确保变压器可以处于正常运行的状态。对于局部放电法而言，其在检修过程中合理的应用，可以有效避免因为局部过量放电而导致设备老化的情况。而气体分析法主要是根据变压器内部出现故障前后气体成分，对其进行合理分析以及研究，并在此前提下对油中气体含量等进行对比，保证可以顺利完成变压设备检修工作，提升检修水平和效果。

结语

综上所述，在目前电力系统的运行中，变电一次设备的状态检修工作与供电水平有直接关系，为供电工作运行的稳定性与安全性提供了保障。通过上文针对当前在电力系统变电一次设备状态检修工作的实施现状，为促进状态检修工作的更好发展需要，采取了更为先进的技术措施与社会发展相结合，实施有效的检修方法，确保检修任务的更好更快完成，为电力系统的稳定运行提供保障，促进电力企业的更好发展。

参考文献：

[1]兰博.浅谈电力系统变电一次设备的状态检修建议[J].中国战略新兴产业，2018，10.

[2]肖艳炜，赵玉成.电力系统变电一次设备状态检修策略研究[J].电子世界，2017（03）：192.

[3]马丽亚，李明，马航，等.变电站一次设备运行过程中的问题与状态检修探讨[J].建筑工程技术与设计，2017（20）：2743.

[4]黄强伟.变电站一次设备运行过程中的问题与状态检修探讨[J].科技创新导报，2017，14（1）：47-48.

论文作者:张志伟

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59268baa07ce82b40aac5202.html