# 水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用论文_袁修梅

合肥兴水建筑水电安装工程有限公司

摘要：水利工程是一项利国利民的工程，水利工程的建设可以为国民提供饮用水和灌溉用水，具有防御洪水和旱灾的作用，对于国计民生具有重要意义。因此为了将水利工程效益发挥到最大，必须做好水利工程建设质量验收，尤其要做好水利工程堤坝防渗加固工作。本文首先简要分析水利工程施工中堤坝渗水危害及防渗加固技术发展现状，并对常见堤坝防渗加固技术进行分析，提出水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用完善措施，希望能够为有关人员提供一定的借鉴与参考。

关键词：水利工程；施工；堤坝防渗加固技术；运用

水利工程建设对人类社会具有重要意义，但是其的存在也具有一定的风险性。因为水利工程堤坝在水利工程运行中具有重要作用，但是如果对堤坝管理建造不重视，对其管理、监督不到位，未采取合理的加固处理措施对堤坝进行防渗加固管理，就很容易引发堤坝水渗漏现象，使下游居民遭受洪灾。因此为了保证水利工程的安全性，必须将防止堤坝渗漏作为水利工程建设和管理的一项重要内容[1]。

1水利工程施工中堤坝渗水危害及防渗加固技术发展现状

1.1水利工程施工中堤坝渗水危害

水利工程的兴建为社会和大众带来了经济效益和社会效益，但是也带来一定风险。在建造运行过程中可能因为多种因素引发堤坝渗水现象对下游居民造成威胁，甚至影响地方发展和稳定。通过对我国的水利工程进行研究发现，目前我国大部分地区的水利工程中，经常会因为填充质量不达标、长时间受水冲刷影响、堤坝身稳定性不断下降等原因，出现渗水、开裂等现象，进而出现堤坝渗水现象，而且存在堤坝防渗加固治理效果差的问题。而长此以往发展下去，则会严重影响堤坝可靠性、缩短水利设施的使用寿命。所以，加强水利工程堤坝防渗加固施工特别关键[2]。

1.2堤坝防渗加固技术发展现状

水利工程作为一项利国利民的工程，可以有效起到减轻水旱、预防洪涝，及给人们提供食用水和灌溉用水的作用，有利于提高水资源利用率，对社会和大众具有重要意义。水利工程堤坝渗水现象发生引发了社会和大众对于堤坝防渗加固工作的重视，水利工程堤坝建造过程中的防渗加固处理技术也一直在改进[3]。虽然我国在防渗加固方面取得了一些成绩，但是，由于堤坝防渗施工过程中涉及因素内容多且复杂、施工时间长、所需材料种类繁多等多种影响因素，使得堤坝渗漏问题未能被彻底解决。堤坝渗漏水仍然是水利工程施工中乃至之后运营阶段常见的问题。因此在我国水利工程建设过程中，需要进一步努力研究施工过程中的堤坝防渗加固技术，来降低堤坝渗漏发生的可能性。同时制定可靠的管理和维护方法，并按规定去做好管理维护工作，才能确保堤坝防渗现象的发生。

2常见的堤坝防渗加固技术

在水利工程施工中堤坝防渗加固技术众多，在技术成本、工艺操作难易性等方面存在较大的差异，同时堤坝情况不同，也会出现不同的使用效果，所以在使用时需要对堤坝和技术进行全面综合的分析，选用最适合的技术来作业。下面是几种较为常见的堤坝防渗加固技术：

2.1防渗墙的处理加固技术

防渗墙的处理加固技术分为高压喷射注浆技术、垂直铺塑防渗技术和混凝土防渗墙技术三种。其中高压喷射注浆技术是利用高压将浆液喷射到需要进行防渗加固处理的位置，固结以后的浆液形成有效防渗层或者防渗墙来防止水渗透。这种技术又分为单管、双管和三管喷射等多种形式，具有工艺简单、应用方便、耐久性强、强度高等特点[4]。在堤坝坝基覆盖层和一些接触带应用较多。垂直铺塑防渗技术成本较低、施工方便，但是易老化、损坏失效，所以应用这种技术必须做好施工材料的质量和工艺把控，尽量避免材料在这个过程中遭受损坏。这种技术常被用来进行低水头堤坝的防渗加固。混凝土防渗墙技术则是最常见的防渗技术，将混凝土作为防渗墙对堤坝进行防护，防渗效果较好。

2.2水平防渗加固技术

应用水平防渗加固技术前必须对堤坝的情况进行综合分析，这种技术也有三种形式，分别是反滤沟导渗技术、透水压渗平台技术、临水截渗技术。其中反滤沟导渗技术一般在堤坝背水侧有大面积渗水现象发生，且临水侧不能有效地对渗水现象进行控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种技术只能通过加固和防渗维持堤坝稳定性，不能控制漏水点高度。透水压渗平台技术防渗效果好，但是工作量大。临水截渗技术可以控制堤坝渗漏流量，防渗效果也比较好。

2.3劈裂灌浆防渗加固技术

劈裂灌浆防渗加固技术具有技术经济、机理明确、工艺合理、施工简单的优点，主要是对缺陷堤坝坝体进行处理。其原理是在缺陷堤坝坝体土体劈裂中形成垂直且连续的帷幕，对堤坝进行防渗加固。这种技术不仅能够起到对堤坝防渗加固的效果，同时还可以实现对堤坝位置变形的控制，已在我国水利工程中得到了广泛应用[5]。

3水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用完善措施

3.1完善堤坝加固方案

要做好水利工程施工堤坝防渗加固工作，除了要选择合适的技术，还必须要制定完善的堤坝防渗加固方案，为施工工程提供科学合理的依据，进而提高防渗加固工作效率。方案制定前必须对堤坝基本情况及周围环境进行科学合理的分析研究，对施工的每一步进行推敲，明确施工工艺、进度、原料、设备、使用技术等内容，并结合经验和实际列出可能出现的问题和防范措施。制定的方案要经过相关人员的审核认证，保证方面的合理性和科学性。

3.2优化堤坝防渗技术

堤坝防渗加固体的重点是其使用技术的选择和具体应用。所以必须针对堤坝情况选择合理的施工技术，最大限度的提升施工效果。同时应用技术时又不能拘泥于常规，需要发现堤坝工程的特点将技术进行合理优化，或者将最新的科学技术应用到防渗加固技术的应用中，提升防渗加固效果。例如，在使用高压喷射防渗墙技术时，既可以通过使用高压射流冲击技术来提升水泥浆灌输效果，实现灌地层颗粒与浆液的高度密度结合，增强加固效果。又可以通过对塑性混凝土墙的进一步加固，提升防渗墙强度；在使用劈裂灌浆防渗加固技术时，可以提前钻孔保证浆液更加顺利快速地融入到岩层缝孔中，提升岩基硬度，进而提升堤坝加固防渗效果[6]。

3.3处理好堤坝滑坡、崩岸现象

除了渗透水之外，堤坝还易出现滑坡、崩岸现象。其中堤坝滑坡产生的是由堤坝内部渗水、收到重压、流水长期冲刷等原因引发的。面对堤坝滑坡现象，首先要遵循堤坝排水和防渗工作，在稳固堤坝脚下压力、减轻堤坝重力的同时采取措施做好前截后导工作，减轻堤坝滑坡带来的损失。在清理时首先要考虑清楚滑动体中的主滑体，再进行重新填筑。崩岸则是由重力作用造成的堤坝坡岸土石崩塌、崩落甚至滑坡的现象。崩岸的发生容易引发河床横向变形，所以必须要及时谨慎的进行处理。目前治理崩岸的最主要措施是抛石护坡。

4结语

综上所述，水利工程是一项利国利民的工程，但是水利工程的建设同样也是一个危险源。因为水利工程堤坝可能会出现渗漏水或跑水问题，对下游居民的生命财产安全构成一定的危害。为了防止危害发生，相关部门必须加强对堤坝防渗加固技术的选择，优化升级，制定科学合理的防渗加固方案，确保防渗加固的工作效果。

参考文献

[1]周晓丽,张继永,孟晓英.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用[J].山东工业技术,2019(16):103.

[2]平伯瑜.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的探讨[J].科学技术创新,2019(07):106-107.

[3]王崇祥.试论水利工程中堤坝防渗加固技术的应用[J].工程建设与设计,2018(24):159-160.

[4]钱宽,刘红升,陈美娟,王伟.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的探讨[J].珠江水运,2018(23):31-32.

[5]王倩,陈利齐,魏滨.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用[J].城市建设理论研究(电子版),2018(18):172.

[6]邢磊.水利工程施工中堤坝防渗加固技术应用及质控要点分析[J].中国高新区,2018(08):200.

论文作者:袁修梅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/592dcdbb0499a4110b024041.html