# 浅谈屏蔽泵在化产品回收中的优势论文_黄志光

广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司 广西柳州市 545002

摘要：为改善现场环境，降低维修成本，以及跟上新时代的步伐，现二化产车间很多地方都安装了屏蔽泵。众所周知普通泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接，使叶轮与电动机一起旋转而工作，而屏蔽泵是一种无密封泵，泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只有静密封，并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，故能做到完全无泄漏。

关键词：屏蔽泵 无泄漏 环保 经济

前言：

本文基于柳钢焦化厂化产车间各作业区粗苯、焦油等泄漏的问题，考虑将普通离心泵更换成屏蔽泵。充分利用屏蔽泵输送液体不会泄露、更加环保、不需要注入润滑液密封液、运行时噪音小、维修成本小等优点，从而方便而顺利的为焦化输送粗苯、焦油、等贵重液体。通过使用屏蔽泵大大的改善了工作现场的环境，同时减少了液体外溢，提高了化产品的输送率，增加了经济效率。

1 屏蔽泵工作原理

屏蔽泵把泵和电机连在一起，电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开，转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传给转子。此外，屏蔽泵的制造并不复杂，其液力端可以按照离心泵通常采用的结构型式和有关的标准规范来设计、制造。工作原理是通过在泵的尾部通入干净的外部冲洗液，并依靠叶轮背后增加的密封衬套来节流，然后利用辅助叶轮来给提供冲洗液提供动力。

2 屏蔽泵结构

屏蔽泵是由屏蔽电动机和泵组成一体的无泄露泵。主要由泵轴、叶轮、定子、转子、前后轴承及推力盘等零部件组成,定、转子之间用非磁性薄壁材料制成的屏蔽套隔开，转子由前后轴承支承浸在输送介质中.由于没有动密封，因此正常情况下绝对不会向周围环境产生任何泄露，环保安全,适合输送粗苯、焦油等贵重液体。

2.1 屏蔽泵泵轴

利用不锈钢材质精细加工而成，根据介质环境选用适合化产品生产区域输送的产品，如粗苯、焦油等，还得考虑现场复杂的工作环境，要使用寿命长的泵轴，从而较少维修、更换频率。

2.2 屏蔽泵叶轮

叶轮通过运转的方式，将原动机的机械能直接传给液体，以增加液体的静压能和动能主要增加静压能。屏蔽泵通常采用闭式叶轮，在叶轮两侧有前后盖板，效率高，适用于输送不含杂质的清洁液体。

2.3 屏蔽泵定子

定子是屏蔽泵内用于产生电流静止不动的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。定子的主要作用是产生旋转磁场。

2.4 屏蔽泵转子

转子是由轴承支撑的旋转体，转子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生（输出）电流。

2.5 屏蔽泵轴承

屏蔽泵轴承，一般是石墨材料，有前后轴承之分，轴承里面有沟槽，起到润滑轴承、轴套、轴之间摩擦的作用，前轴承为直槽，后轴承为斜槽。

2.6 屏蔽泵推力盘

屏蔽泵推力盘，又叫止推盘、平衡盘，承担残余的轴向力，同时起轴向定位的作用。

3 屏蔽泵与离心泵比较

离心泵与屏蔽泵的区别在于驱动电机。屏蔽泵的电机完全封闭在屏蔽套内，防泄漏主要靠内部的防腐饰屏蔽套采用密封焊接，保证定子绕组和转子铁心不侵入工作液体，屏蔽泵不用加润滑油，其轴承是依靠自轴，便于润滑工作液体的回流，由于检修时只需要更换轴承，因此减少了维修费用和时间，使用过程噪音小，无液体泄漏，更加环保。

3.1 屏蔽泵比离心泵密封好

盘根式的离心泵运转时滴漏较大，在使用过程中对工作场所的污染较大，输送期间使贵重化产品流失很多，粘稠的液体还容易形成结晶物，堵死泵体，使泵不能够正常运转。屏蔽泵采用完全密闭的形式，很好的避免了液体外溢，泵体运转时使内部液体保持一定温度，不会因液体过冷而形成结晶，运行时也不会滴漏有毒液体，大大改善了作业区的环境，提高了化产品的回收率。

3.2 屏蔽泵比离心泵更环保

机械密封式离心泵使用一段时间后，因会出现不同程度的损坏，而溢流出输送的液体，从而污染环境，像二化产车间回收粗苯、焦油，如果有毒化产品流出外界会大大影响环境，也会危害到岗位职工的身体健康，屏蔽泵采用完全密封式，很好的避免了这一缺陷，屏蔽泵不会使有污染的液体外溢，泵壳外面也不会结满污垢，有毒液体全密封式装在屏蔽泵内，因而改善了职工的工作环境，美化了现场环境。

3.3 日常保养时屏蔽泵不需要加润滑油

3.4 运转时屏蔽泵比离心泵压力更稳定

11月10日离心泵运行压力如下表

离心式与屏蔽式冷贫油泵压力曲线

参考文献：

[1]魏龙，《泵运行与维修实用技术》，化学工业出版社，2014 9 1，P264

[2]柴立平，《泵选用手册》，机械工业出版社，2009 1，P20

论文作者:黄志光

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第6期

论文发表时间:2019/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/593f66465afaae35453c70c6.html