# 市政给排水管道布置设计及技术措施分析论文_李雕

甘孜州城市规划建筑设计有限公司 四川成都 610000

摘要：我国目前的市政道路给排水管道布置相当复杂，而且管道布置关系着城市的运转，维护了城市运行秩序的稳定。现阶段，城市给排水管道施工过程中仍然存在着许多的问题需要人们解决，因此，相关部门应加强对市政工程给排水管道施工技术的研究，为市政给排水管道的安全稳定运行提供借鉴。

关键词：市政给排水管道；布置设计；技术措施

市政给排水系统对城市居民的生活具有重要的作用，其不但为城市居民提供了生活用水，也将居民生活中出现的污水、雨水进行合理的排放。市政给排水系统的布置设局需要结合城市的实际发展等多方因素，同时重视给排水管道建设的最终质量，并辅助城市内其他功能充分发挥其作用，大幅度提高城市居民的生活质量。除此之外，相关设计人员也需要具备丰富的知识理论，时刻用严谨的态度对待工作，从而设计出合理的给排水管道布置。

一、市政给排水管道布置设计的重要意义

随着城市发展及其功能扩展，各种市政给排水管线日益复杂，由此造成城市给排水管道重复开挖现象较为普遍，这不但增加工程费用，还影响日常交通秩序和安全。市政工程设计时应科学规划，严格遵循设计文件施工，以适应城市建设与发展。市政给排水管道是市政工程重要组成，关乎城市日常运转的同时，还影响其他市政设施。工作人员应以满足项目工程质量与工期基础上，兼顾给排水管道与周边其它市政设施之间的关系。此外，项目的实施还应考虑市政给排水管道工程在施工工程中减少对于周边区域交通和环境产生的不良影响。然而，项目实际实施过程中，市政给排水管道工程一般较为复杂，且作业面占地较大，再加上项目往往与沿线道路、绿化等城市基础设施错综交叉，还有可能缺失沿线其他市政设施基础资料，项目设计成果是否准确以及现场的施工质量均存在较大问题。因此，布置设计市政给排水管道过程中，工作人员需在项目初期就分析该管道工程的重要性与建设难点，通过前期周密的调查踏勘，对项目进行科学分析，确定最优的管道布置方式及施工方案。

二、市政给排水管道布置设计原则

1.给水管道的布置设计原则

减少不必要的给水管道线路的设置，尽量选取比较短的定线布置方法。设计人员需要保证干管道延长线的方向和管道网线的水流方向处于一致的状态。对干管定线的布置需要结合当前规划、地区街道、地下设备及管线等，避开或者远离比较重要的桥梁及隧道等城市建设，对于铺设在街道两边的干管可以配置水资源，从而减少干管的布置长度。同时，需要注意铺设干管时需要预留充足的距离。

2.排水管道的布置设计原则

城市排水管道布置设计需要考虑城市道路的高度，让污水能够在重力的作用下自然下流，同时排水管道布置后需要预留部分升级改造的空间。随着恶劣天气出现次数的增多，设计排水管道布置时需要合理地结合暴雨设计，并提升管网的雨水过流功能，同时也需要对雨水的自重以及管道铺设面积增大对城市道路产生的影响进行分析。

三、市政给排水管道布置设计

1.市政给水管道布置设计

给水管道布置设计要点给水管道是市政给排水系统的一个组成部分，给水管道的有效运行可以保障城市居民的正常用水。在当前城市发展中，市政给排水系统越来越复杂，相应给水管道的布置也面临着巨大考验，需结合新形势下的高要求进行分析，确保其能够在满足各项要求指标的基础上，发挥出更高的价值效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆给水管道的基本布置形式有环状管网和枝状管网两类，环状管网的供水可靠性较为突出，保障供水稳定性的效果较强，但是同样也导致其管线长度较长，成本较高；枝状管网较简单，整体管道长度较短，投资较省，但是安全性不高，尤其是容易受到水锤的威胁，应在具体应用中详细分析比较确定。在给水管道的布置设计中，规划设计人员需重点关注给水管道的定线工作，管道的布置位置应合理可靠，并选择适宜的管材和管件，以满足实际供水对水量的要求。基于此，设计人员还需围绕各个不同区域的具体用水要求进行详细的调查分析，合理布置给水管道，确保干管及相关支管的布置有合理序。当然，具体给水管道的布置设计还需考虑合理控制供水压力，保证不同用户的用水压力的同时避免因水压过高导致的用水浪费。具体区域供水管网的设计应依托于该区域的完善的供水规划成果进行，以保证整个供水区域内所有用户的用水水量及水压要求。

2.市政排水管道的布置设计

2.1平行式在地势不平坦时，容易导致管内流速过大，冲刷管道或是为了解决这个问题而设跌水井，又使得跌水井过多，因此在有一定坡度倾向河流的地区可以考虑平行式。让干管与等高线及河道大致平行，主干管与等高线和河道成一倾斜角敷设，减小地形对管道敷设的影响，在设计管道的同时也要兼顾市政道路的规划网形态。2.2正交式正交式的管道布置方式干管长度短，管径小，因而较经济，适用于市政地形明显有向水体倾斜的区域。这种方式是通过与水体处置的位置上，通过最短的距离对排水管道的各个排水干管进行布置，污水和雨水排除也迅速，多适用于原老城市合流制排水系统。但是没有经过处理的污水直接排放，会使水体遭受严重污染，所以这种布置方式只适合在排放雨水的时候的使用。2.3截流式在正交式的基础上，沿低边敷设主干管，将截留的各个干管的污水输送到污水厂的布置方式称为截流式。截流式是一种较为可靠的市政排水管网敷设方式，它优化了正交式布置方式，是正交式发展的结果。截流式布置适用范围广，相对于直接排河优点显著，大大降低了水体污染，对水环境改善起了很大的作用。在分流制中，截流式将管道中的污水以及初期雨水送至污水厂处理后再排河。在区域排水系统中，区域主干管截流各城镇的污水送至污水厂进行处理。经过污水厂的处理，对环境保护而言，作用重大。

3.给排水系统设计技术

3.1沟槽的支撑与拆除。对土方进行的支撑措施不单是为了预防沟槽出现坍塌，更是保证工程顺利进行以及作业人员安全的措施。板桩属于一种支撑保护的结构，当施工人员需要地方水、土对其产生的压力时，通常选择应用板桩。例如，铺设给排水管道开挖的基坑较深，同时地下水的位置又处于比较高的情况，随时存在出现流沙情况的时候，施工人员通过打入板桩从而延长了地下水在土中的渗流线路，并降低了水力坡度，使地下水无法渗入施工建设的基坑内，有效预防了流沙的出现。3.2支撑施工要求。对沟槽内的支撑进行拆除时，需要对周围的建筑物及四周槽壁进行检查，确保拆除支撑时的安全性。在拆除支撑物时，需要及时进行填充夯实，按照相关拆除安全准则，保证整个施工过程中的安全性。

结束语：

综上所述，市政给排水管道是城市基础性的建设项目，对于城市发展稳定性与经济水平具有直接性的影响，前期的勘探，注重全局也不放过细节，让设计更优，考虑施工可能遇到的困难。所以，设计人员在设计初始阶段需要展开详细的调查及计算、分析，并选择出最佳布置方案，减少管道的复杂性等多种问题，保证城市给排水管道功能的完善。

参考文献：

[1]周国杰.市政给排水管道布置的设计原则与技术措施[J].建材发展导向(上),2019,17(9):386.

[2]赵洁君,余佩纹,李纬坤.浅谈市政给排水管道布置设计及技术措施[J].商品与质量,2017(52):62.

[3]尹德光,于瑞明.论市政给排水管道布设设计及技术措施[J].科学中国人,2015(7):61. 情报,2018,50(1):53~54+57.

论文作者:李雕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59757fbecb16102dfe281a07.html