# 装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用论文_王哲

黑龙江创奇建筑装饰工程有限公司 黑龙江哈尔滨 150000

摘要：随着我国城市化进程的飞速发展，传统的现浇式施工技术已经无法满足社会的发展需求，越来越多的新技术和新工艺被应用到建筑施工工程中，装配式建筑施工技术就是其中之一。与传统现浇式施工技术需要大量的人力物力，建筑材料复杂凌乱相比，装配式建筑只需要将事先在工厂中生产完毕的构件运输到施工现场，并进行机械吊装最后像搭积木一样组装好即可，一方面大大的节省了劳动力和劳动成本，另一方面有效提升了施工效率缩短了施工工期。在装配式建筑施工过程中，施工人员可以通过对施工数据的实时记录对施工质量进行分析和评价，从而保证施工建筑的安全性。需要正视的是，当前装配式施工技术虽然在全世界范围内已有较多的施工案例和较详细的施工经验，但由于我国的起步较晚、发展较慢，其中仍存在一系列不可忽视的问题，因此对该项施工技术进行探索和研究对发展我国建筑事业有重要的推动作用。

关键词：装配式建筑；施工管理；叠合板

1 装配式结建筑及其分类

1.1装配式结构建筑

装配式结构建筑是指在建筑之前完成预测工作，再将建筑构件以运输的方式输送到建筑工地。通过技术处理将零碎的构件组合成建筑结构的一种结构形式。 预制地点比较灵活，可以是建筑工厂，也可以是建筑工地和其他预制地点，体现出极大的灵活性和便捷性。 技术处理主要采用了拼接技术及吊装技术等。

1.2 装配式建筑类型

1.2.1 全装配式建筑

这种结构建筑装配式程度最高，建筑所需要的全部构件都是经过批量化的生产，这就好比机械生产一样。 构件实现产品化，经过批量化生产的构件再运输到建筑工地进行装配。 建筑所需要的大板、框架、梁、板柱等构件几乎都得到预制，对于建筑附近的维护结构主要采用现场生产的方式，这种现场生产的方式能够大大提高施工效率。

1.2.2 半装配式建筑

装配式结构建筑装配程度与全装配式结构相比，装配程度要略低。 建筑构件一部分采用预制，一部分是现场砌筑，主要构件采用预制方法，如梁、楼梯平台等采用预制的方法，一些附属构件如砖墙则采用现场砌筑的方法。 半装配式建筑对于生产基地投入要求不高，能够节省一定的运输费用，也表现出较好的经济效益。

2 装配式建筑施工技术的应用优势

站在建筑工程管理角度来说，装配式建筑施工技术的应用显得尤为重要，它所能发挥出的成效如下：（1）能够将建筑质量和品质大幅提升。整个装配式建筑设计，主要应用的是工厂生产模式，主要制造建筑部件，消除传统的产品质量问题。一般情况下，通过装配化作业手段替代手工操作，能够降低施工错误的出现概率，强化工程建设质量。（2）管理模式的创新。对于装配式建造模式的执行，会展示出明显的生产工厂化和设计标准化等特点，确保各个生产环节越来越完善，这也是提升劳动力素质的根本所在，随着新形管理模式的出现，让建筑产业现代化特点更加明显。（3）提升管理效率。随着装配式建筑施工技术的应用，湿作业操作数量明显降低。另外，从实际交叉作业执行过程中也能够看出，生产效率的提升显得更加重要，而且该种建筑模式能够降低 25%的施工时间，以及 30%的用工量，强化管理工作效率。

3 装配式建筑施工技术在建筑工程施工管理中的应用

3.1 预制梁和柱的生产制造

从以往工作中能够看出，预制构件生产工作的执行，一般集中在施工之前，该类生产效率的高与低，对后续施工进度快慢同样起着决定性作用。预制构件生产效率高低，主要与以下2 方面存在关系：1）看预制工厂设备是否具备较强的先进性特点。2）检查工作人员工作效率是否与相关规范相符。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体内容如下：工作人员应提前准备好模板，将其放置到合理位置上，随后开展清洗操作，避免表面出现杂物，强化端模定位操作；工作人员还应该将模具与套筒连接器连接在一起，并将其放置到钢筋孔之中。利用更加有效的方式，强化预埋件安装的合理性，让密封和固定操作不会受任何因素影响；开展有效的混凝土浇筑操作，消除表面存在的不平整等问题。当上述工作结束后，工作人员还要对管道进行检查，看是否存在堵塞情况。对于预制梁生产前应对模具进行清洗操作，并做好侧模定位操作。随后将已经安装完成的预埋件封闭固定，并实现模具的抹平操作。

3.2 预制内剪力墙施工技术

装配式建筑施工对施工质量能够起到关键作用，此时，工作人员需要提升对连接件检查操作，如果构件之间的连接十分紧密，实际建筑工程抗震能力也会进一步完善，强化施工有效性。因此，相关工作人员可以根据实际螺栓连接形式，做到对预制构件的有效处理，进而将有效性和精密性特点展示出来。另外，在整个预制构件安装操作时，可以从以下几个角度进行：1）将下层楼板插入到预制板螺栓孔之中。2）提前做好水泥浆灌注操作，确保能够全部进入到螺栓孔，在强化连接效果的同时，将整体性特点展示出来。3）对于预制装配式建筑施工，剪力墙连接螺栓需要放置到结构中心处，只有这样，才能将剪力墙稳定性展示出来，为后续工作的顺利开展创造更多有利条件。

3.3 预制构件吊装

3.3.1 建立有效的装配式建筑施工分析制度

为了确保施工工作能够顺利执行，让工作人员将自身职责展示出来，在施工工作执行之前，应根据具体情况制定有效的施工分析制度，并对施工进度安排进行合理说明，充分履行职责。除此之外，还要与具体的吊装构建数量和编号结合在一起，按照相关要求进行科学有效的施工操作。另外，一旦在工作过程中遇到施工问题，管理者应做到具体问题具体分析，强化工作人员的认知度，明确职责所在。只有这样，才能更好地提升施工效率，为后续工作开展创造更多基础条件。

3.3.2 塔吊等起重装置辅助措施

由于预制构件体积庞大，对塔吊起重装置附属措施也有着严格要求。在预制构件加工之前，人们需要对附属杆件和结构连接点方位进行明确，开展施工交底操作，此时，螺栓需要预埋到合适位置处，强化塔吊附着措施的稳定性。一般来说，工作人员可以借助于水平方向转动操作，让结构物得到充分连接，并与其他塔吊形式保持同步，让安装操作更具可行性[3]。

3.4 预制叠合板安装施工技术

从实际预制装配式建筑施工操作中能够了解到，预制叠合板安装属于重要阶段，相关工作人员需要对其提高重视程度。一般情况下，预制叠合版安装需要与作业层保持有效距离，以 300mm 为主，按照具体流程和要求进行安装操作，对于不足之处，工作人员应及时改进操作，降低安装操作之中存在的误差问题，保护好叠合板，强化吊板安装的有效性。在实际预制叠合板安装操作时，应事先在底部放置好临时支架，各个支架之间需要保持一定距离，等到所有安装工作结束后，便可以将临时支架拆除。另外，施工之中如果需要进行双层结构安装，上层叠合板安装应适当靠前，当混凝土凝固好之后，管理者还要进行叠合板强度检测操作，将设计强度提升到 70%以上。在该种方式的作用下，能够提升整体结构稳定性，还能为施工人员创造良好的施工环境，维护施工阶段的正常进行。

结束语

综上所述，随着我国社会的不断进步和发展，建筑施工技术革新速度大幅提升，这也让预制装配式施工技术应用范围越来越广。为了将预制装配式施工技术有效性展示出来，人们需要做好相关施工技术和管理的优化操作，与实际工程建设相融合，将其有效性特点呈现出来，为建筑价值的提升提供良好条件。

参考文献

[1]张立诚.浅谈装配式建筑屋面防水技术与施工[J].住宅产业，2015.

[2]孙晓.杨威.混凝土装配式住宅建筑施工技术优势初探[J].四川水泥，2014.

论文作者:王哲

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/597e1645964d62cac9d1d6f4.html