# 基于ArcGis10.1软件下遥感影像挂图的制作探究论文_陈雁

佛山市测绘地理信息研究院 广东佛山 528000

摘要：遥感影像挂图一般用于自然地理、旅游景观、交通路网等领域中，主要是利用高分辨率的航空航天遥感影像数据进行叠加，通过制作的影响挂图直观的显现出区域监控画面，对区域规划、道路建设等工作具有良好的利用价值，对灾害重建和灾后规划工作具有重要意义。本文简单探究了基于ArcGis10.1软件下遥感影响挂图的制作，对遥感影像挂图的制作流程及制作方法进行阐述。

关键词：ArcGis10.1软件；遥感影像挂图；制作探究

ArcGis10.1软件可以对地理数据及地理信息进行编辑和浏览，在该软件的平台上完成对地理信息系统的开发工作和地理信息的发布，是目前较为流行的一款GIS平台，可以有效提高工作效率和地图的制作质量。基于ArcGis10.1软件下遥感影像挂图的制作可以对区域规划工作和道路建设、土地利用、资源调查等工作进行有效利用，在灾后重建工作和灾害评估中影像挂图发挥着重要作用[1]。常规挂图制作时基于相关软件按照图像的方式对线划图添加颜色和图案，通过色彩喷绘的方式进行印刷，但这种方法已经不能适应于地理挂图的需求。随着科技水平提高，遥感技术在地理观测中可以朝着高分辨率发展，遥感影像在更多领域中都得到了运用。

一、影像挂图的制作流程

（一）影像底图生产

影像底图生产主要是制作正射影像，通过数字高程模型，与影像内外方位的元素进行结合，对影像元按照投影差进行改正，按照影像的规定范围进行剪切和镶嵌。对于无法通过数字高程模型获取数据，可以在影像的周边范围设置地面控制点，进行几何纠正，直到满足于影像的精度需求[2]。在特殊情况下进行应急测绘，通过影像底图生产对原始的航空航天影像纠正。

（二）挂图制作

基于ArcGis10.1软件下的挂图制作主要是通过5个步骤进行，首先启动ArcMap，并选择最终适应大小的尺寸模板，在后期制作中如果需要修改，可以通过文件中页面大小设置选项对地图页面大小进行调整；其次，对需要的正射影像、地名、矢量等数据进行加载，在后期制作中对数据图层按照表达的内容进行命名，以便于后期挂图制作的识别[3]。再在“属性”栏中选择“标注”，将标注的字体样式及字段进行设置，选择需要标注的要素图层，如果需要标注多个字段可以采用函数表达式进行设置，及多属性标注表达式。在设置完成后将该层的要素改为标注要素，将该字段的属性实行动态标注。第四，将标注转换成注记，地理数据库注记主要标注为地图文档注记和地理数据库注记两种形式，其中地理文档注记存储为特定的文档中，而地理数据库注记标在存储地理数据库的要素中，如果需要注记的地方较多，则采用地理数据库注记的方法，如果需要编辑的文本较少，则采用地图文档注记的方法。最后，对挂图进行装饰和制作，一般是在各数据要素设置工作完成之后，对挂图添加图面整饰，整饰的要素主要为比例尺、图名、图例、生产日期、制作单位等要素信息，以主图为主要，是读图的辅助工具，从整体上看与主图之间在布局上具有均衡感。

（三）地图打印与输出

基于ArcGis10.1软件下地图打印和导出功能较为完善，将地图文件的文档模式导出为PDF、JPG、GIF、BMP等格式。影像挂图的制作流程如图一所示：

二、影像数据准备

（一）数据选取

影像挂图的制作中数据源的选取是关键要素，在卫星平台的遥感数据获取中需要从产品用途、卫星影像和成图比例等多方面的因素进行考量，在制作影响挂图时进行数据选取时主要是从影像质量和影像分辨率两方面考虑[4]。其中在进行遥感影像选取时应选择分辨率较高的，影像的分辨率极大程度的决定了影像挂图的质量，如果影像的分辨率较低，对于一些小地物难以判断，使小地物要素失真，因此遥感影像数据的选取应选择分辨率较高的数据，是遥感挂图制作质量的关键因素。其次，在挂图影像拍摄中应选择太阳照射阴影较小，或少云，无云天气，比如对于地质地貌的挂图影像而言，应尽量选择秋末冬初季节，或者是冬末春初季节，土地的利用或者是挂图影像的覆盖主要是以植被判断为主，为了保障遥感影像的质量及制作效率，需要对地物的地域差异和地物特性进行考虑。

（二）波段选择

波段选择是指在自然环境下，任何物体都会反射出电磁波，具有一定的波长，但物体波长，辐射的强度与自身的状态与物质组成有关，反射特征的不同与不同的光谱区间与不同的地物有着直接的关系，形成地物光谱特征。有些光谱特征在单波段的影像上表现较为明显，部分地物光谱需要通过多个通道信息的组合，为了提高信息提取与纹理展示效果对波段组合进行优化[5]。通过对影像数据的波段特征与应用效果进行分析，蓝波段对于水体的穿透力较强，在土壤和植被中的反应较为明显，绿波段主要是由于探测植被的绿色反射率，用来区分植被的类型。评估农作物的生长态势，红波段对植物的种类与植物覆盖率进行明显的区分，信息量主要为可见光的最佳波段。将这三个波段的色彩进行合成，使生成的地形景观接近与地面真是色彩，提高分辨能力和地物的识别效果。

结语：

总而言之，随着我国国民经济增长，现代科技水平提高，对影像挂图的需求增加，本文对基于ArcGis10.1软件下遥感影像挂图的制作进行研究，发掘软件平台中更多的使用功能，提高遥感挂图的质量，对遥感影像挂图的制作流程及影像数据准备工作进行阐述和分析。基于ArcGis10.1软件的遥感影像挂图具有直观性、真实性等特点，具有极高的使用价值，有利于灾后重建工作及灾害评估工作的开展，对城市规划，国防建设及防灾减灾工作提供参考依据，对于城市和国家来说，遥感影像挂图的制作具有重要意义。

参考文献：

[1]刘幼彬. 基于ArcGIS平台的遥感影像地图快速成图法研究[J]. 福建建设科技,2015,(04):92-94+107.

[2]唐国礼. 数字城市影像挂图编制技术和方法——以韶山市正射影像挂图为例[J]. 国土资源导刊,2014,(10):133-137.

[3]赵力彬,周晓敏,赵曦,李庆东. 陕西省设区市高分辨率影像地图的设计与编制[J]. 测绘与空间地理信息,2013,(01):152-154.

[4]李维. 基于CBERS-2B卫星数据的《桂林城区环境监测影像地图》研制与应用[J]. 中国环境监测,2011,(01):42-47.

[5]方剑强,陈中岳. 谈谈卫星遥感影像数据在土地变更调查中的应用——以杭州市区2007年度为例[J]. 浙江国土资源,2008,(07):54-56.

论文作者:陈雁

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5980e805eb483f4b636e393d.html