# 道桥施工中的沥青摊铺施工论文_梁潇鹤

汇通路桥建设集团有限公司

摘要：道路与桥梁工程的建设质量直接影响着城市的经济、政治、文化的发展，尤其是其中的道路建设层面，必须得到专业人员的重视。应配合科学、适宜的施工管理措施与质量控制方法，保证道路的路基与沥青面层的施工质量达到标准，保证道路的使用稳定性与寿命达到标准要求。本文基于道桥施工中的沥青摊铺施工展开论述。

关键词：道桥施工中；沥青；摊铺施工

引言

道路与桥梁工程的建设方必须依据规范与标准执行道路建设操作，保证质量达到标准，促进道路的使用稳定与寿命时长。近年来，随着道桥工程中沥青摊铺施工的广泛应用，为保障摊铺路面的质量，有关人员在施工过程中必须遵守施工的规范性要求，对摊铺速度、宽度与温度等参数加以科学控制，保障沥青摊铺技术应用的整体质量，提高道桥工程的经济与社会效益，保障出行安全。

1前期准备工作

首先，认识到沥青混凝土路面的重要性，做好施工前的调查，结合施工现场的实际情况，进行道路施工的规划，制定科学合理的公路施工方案。其次，为了保证施工质量，需要多施工技术进行测试，并做好施工技术测试的总结和改进工作。最后，做好施工过程的监督。加强施工进度和质量的把控。道路与桥梁公路进行施工之前，需要施工人员全面掌握施工图纸的各项要求，严格按照施工设计进行施工。施工过程中，结合实际情况，可以对施工图纸进行调整和优化，考虑到施工场地的实际情况，比如，水文条件、地质条件等，不断优化和挑战公路设计，使其更加科学合理。

2摊铺材料的配置

在摊铺材料配置的过程中，企业需要对当地气候条件进行研究，根据气候变化因素来选择恰当的添加剂材料，例如，某区域气候寒冬期较长，并且冬季的温度较低，对此在拌和沥青材料时，需要在材料中添加抗冻沥青添加剂和抗裂沥青添加剂，具体的添加比例需要提前在实验室中进行实验，根据实验结果来确定最佳的材料拌和比例。在完成材料的拌和操作之后，还需要对拌和后的材料进行试摊，对摊铺后材料的基础性能进行校验，确定其满足要求之后，再将材料运输到作业区域，若不符合摊铺标准，需要及时对拌和比例进行调整，减少资源浪费的情况出现。

3拌合技术

拌合过程中需要关注两方面内容：①集料清洁，拌合过程主要是室外环境下完成，容易受到周围污染物的影响，比如，灰尘、杂质等，会影响表1沥青混凝土路面碾压施工原则刀路面的质量。因此，拌合时需要做好防尘、防灰工作，做好施工现场的清洁工作。②全面分析抗剥落剂技术。抗剥落剂技术同样会影响到沥青混凝土的路面质量。沥青混凝土需要具备一定的防滑性能，所以在拌合过程中，会使用到玄武岩作为拌合集料。由于沥青缺少良好的粘接性能，必须添加抗剥落剂，才能让玄武岩和沥青更好地融合，从而保证道路与桥梁公路的施工质量。具体的要求是，通过对总数量的控制，确保有着一定的配合比，计算出抗剥落剂的用量。除此之外，需要结合沥青的体积，按照规定比例，加入适量的抗剥落剂，完成拌和配比，以此保证沥青混凝土有着不错的防滑性能。

4沥青混合料的摊铺

在沥青混合料摊铺的过程中，经常使用到摊铺机来完成实地摊铺，但是在正式进行摊铺操作之前，需要对此次沥青摊铺设计厚度、道路宽度、自卸车的供给速度、设备的运行功率等信息进行了解，以此来确定最佳的摊铺速度。结合以往的摊铺经验，在摊铺过程中，其速度控制在2~6m/min即可满足实际作业需求。并且单位长度内的摊铺，尽量确保一次完成，同时整体推进流程保持匀速，提升摊铺质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于沥青摊铺过程中存在的不平整位置，暂时不需要进行修整，等到所有工作完成之后，在进行调整，对于大面积不平整位置需要将摊铺部分进行清除，然后重新进行摊铺作业，从而有效提升整个摊铺过程的稳定性。

5道路施工中的压实技术和接缝施工技术

为保障道桥工程中沥青摊铺技术的效果，需要结合工程要求，对压实技术、接缝施工技术加以合理利用，而压实与接缝处理都需要对沥青混合料进行配合比设计，保障道桥工程的总体质量。如果是横向接缝，比如相邻两幅的横向接缝、上下层之间的横向接缝，在使用接缝施工使需要进行一定的错位，一般要使错位在1m以上，这种接缝错位处理在一定程度上可以保障道桥工程路面的平整度，大大降低了道桥工程中横向接缝处理不到位所引发的跳车问题。具体来说，当某一天的施工作业结束以后，需要结合道桥工程情况，对接缝地点加以确定，随后应用铝合金直尺加以标记，切缝机直线切开铺层，及时对该铺层区域内的废料加以处理，洒粘油层。随后，后移摊铺机，保障切缝线、熨平板的前边缘对齐。然后，选择5个布点，并保障各个布点分布的均匀性，结合布点的厚度选择合适的垫板，将熨平板置于粘油层面上，最后在接缝位置洒一定的细料，反复进行刮平处理，遵循先横向后纵向、先静压后振动的原则，保障接缝的压实处理效果。如果是纵向接缝，一般包含了冷、热接缝两种。两种接缝相比，热接缝的处理过程中，往往需要两台摊铺机同步作业，一前一后，实现接缝面的重叠处理，将重叠宽度控制在3~5m，保持接缝位置的清洁性。在冷接缝的处理过程中，其垂直接品相对较好。

6沥青材料离析问题的质量控制

在排除沥青材料自身的原因后，导致沥青材料离析的最主要原因就是在沥青施工过程中，沥青混合料的运输和摊铺出现问题。解决离析问题可以利用控制施工温度和提高摊铺质量等方式。温度控制问题前文已经阐述，这里着重于阐述提高摊铺质量的问题。在沥青摊铺过程中采用专业的摊铺机进行作业，摊铺机的主要作用是利用其本身的性能使摊铺面达到平整。在摊铺过程中，工作人员要确保摊铺机与路面角度适宜，在保证机器正常运作的同时还要保证平稳的运行速度，要按照事先选择好的摊铺路线进行摊铺作业。为了防止设备出现故障，还应准备1台备用的摊铺机器，以免影响工期。在沥青摊铺结束后，应对摊铺路面进行封路，避免行人踩踏路面。如果预知明天有降雨或气温过低，低于10℃则不宜施工。如果在施工过程中遭遇下雨天气，必须要及时对摊铺路面进行掩盖保护，如果摊铺路面被雨打湿，必须重新摊铺。施工人员还应该对摊铺速度进行合理控制，在摊铺施工前，有必要对摊铺机器进行全方位检查，确保机器正常使用，保证基准线位置合理，利用先进的科学技术对样点进行检测，避免由于地理位置和天气原因而影响摊铺效果。在完成所有检查后，才能进行施工，以有效解决沥青材料离析问题。

结束语

在我国车流量日益增多，道路损坏程度加剧的今天，对公路的发展越来越重视。人们必须保证公路的质量，才能避免造成重大的交通事故，使民众的出行更加具有安全性。如今中国的公路质量呈现大幅度上升的趋势，多数公路都是采用沥青为原材料，沥青施工较其他公路原料要求更高，且难以控制。为了发挥沥青公路的优势，须认真分析所遇到的问题，并提出解决办法。

参考文献

[1]陈江伟.沥青摊铺道桥工程技术在道桥施工中的应用研究[J].科技风,2019(33):121.

[2]赫明泽.沥青摊铺路面技术在道桥工程中的应用分析[J].科学技术创新,2019(24):116-117.

[3]陈云川.道桥沥青混凝土路面平整度的施工技术分析[J].四川建材,2019,45(07):239-240.

[4]刘剑南.道桥施工中沥青路面摊铺技术的优化探索[J].四川水泥,2019(03):144.

[5]高胜斌.试论道桥施工中的沥青摊铺施工技术[J].科技经济导刊,2019,27(07):51.

论文作者:梁潇鹤

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59a30e6ba42c2feec37dd3d4.html